УДК 628.921					В.А. Егорченков, к.т.н., доцент

СРЕДНЯЯ ЯРКОСТЬ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНОГО ОКНА В УСЛОВИЯХ ПОЛУЯСНОГО НЕБА

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Украина

Робота присвячена розробці методу розрахунку середньої яскравості світлопрорізу в формі випуклого чотирикутника в умовах півясного небозводу, який розташовано в площині загального положення, з використанням математичного апарату точкового числення, який дозволяє з заданою точністю визначити шукану величину, котра в наступному може бути використана для визначення природної освітленості в розрахункових точках приміщення.

Постановка проблемы. Как известно, в формулу расчета коэффициента естественной освещенности (КЕО) помещений  при боковых проемах входит коэффициент, учитывающий неравномерную яркость пасмурного небосвода [1]. И это не случайно, поскольку освещенность в данной точке помещения прямопропорциональна величине яркости участка небосвода, видимого из данной точки через проем. В статье [2] доказывается об эффективности перехода на модель полуясного небосвода.

Анализ последних исследований. В настоящее время освещенность определяется от светопроемов прямоугольной формы. Если имеется светопроем другой формы, то в практическом плане его заменяют прямоугольным, равным по площади, и расчет осуществляют по известной методике. Однако такой подход связан с достаточно большой погрешностью. В теоретическом плане наиболее близкими исследованиями являются [3], где рассматриваются светопроемы различной формы в вертикальной плоскости и при пасмурном небосводе.

Целью данной работы является разработка метода расчета средней яркости окна в форме выпуклого четырехугольника в условиях полуясного небосвода, расположенного в плоскости общего положения, с использованием математического аппарата точечного исчисления.

Основная часть. При работе с плоскими фигурами часто возникает задача организации дискретного множества точек ограниченного замкнутым контуром. Это может быть окно, обеспечивающее необходимую освещенность, описание многопараметрического явления или процесса, и т.п. Если плоский контур находится в плоскости общего положения, то задача формирования организованного дискретного множества точек многократно усложняется. Для решения подобных задач предлагается использовать математический аппарат точечного исчисления [4], где расчет необходимых точек ведется отдельно по каждой ее координате.

Яркость от светопроема, включающего множество точек, может определиться методом сканирования (англ. scan – поле зрения), т.е. определение искомой величины путем непрерывного упорядоченного ее вычисления для множества точек, входящих в заданную область с равномерной плотностью.

Вначале  определяются координаты этого множества точек в той декартовой системе координат, в которой задан контур.

Пусть задан светопроем в форме произвольного выпуклого четырехугольника AFBC (рис.1) с координатами трех вершин углов: А(xA, yA, zA); B(xB, yB, zB); C(xC, yC, zC). Эти координаты определены по отношению к некоторой (например, расчетной) точке, находящейся внутри помещения, которая совмещена с началом координат.

Выразим четвертую вершину угла F, через три оставшиеся. Из т. F проведем линию FА1, параллельную ВС, до пересечения с отрезком АС и линию FВ1, параллельную АС, до пересечения с отрезком СВ. Обозначим отношения:

А1С/АС = pF ;		В1С/ВС = qF .

Таким образом, вершина F получила относительные координаты pF и qF в системе АСВ (они известны, т.к. их можно измерить), которая выражается точечным уравнением [4]:

F = (A – C)pF + (B – C) qF + C.				(1)

Для сканирования по всей площади четырехугольника выражаем верхнюю и нижнюю стороны через точечные координаты следующими уравнениями:

для стороны AF:		;					(2)

для стороны CB:		.					(3)

где Pi и Qi– текущие точки отрезков  и CB;

A, F,C,B – точки начала и конца соответствующих отрезков;

0 < t < 1– параметр, определяющий прямые;

– дополнение параметра до единицы.

На сторонах AF и CB выбираем по m точек. Тогда параметр t определится так:

t = i/m;		,	где i = 0, 1, 2, 3,… m		(4)

Для сканирования в другом направлении составляем точечное уравнение отрезка PiQi:

(5)

где – текущая точка данного отрезка;

0 <  < 1 – параметр, определяющий отрезок;

– дополнение параметра до единицы в направлении этого отрезка.

Если на этом отрезке выбирать n точек, то второй параметр определится следующим образом:

τ = j/n;	 = (n – j)/n,		 где j = 0, 1, 2, 3,…n.		(6)

Причем, чем больше точек на отрезках, тем точнее будет яркость. Однако больше времени займет расчет.

Подставляем исходные значения прямых (1, 2, 3) с учетом их разбивки на отдельные точки сканирования (4, 6) в формулу (5):

.

В результате получаем окончательное выражение точек сканирования по всей площади четырехугольника в точечном исчислении:

(7)

Подстановкой характерных значений  и  осуществляем правильность полученной формулы. При . При . При . При . Отсюда видно, что полученная формула верна.

Схема сканирования по точкам изображена на рис.2.

Параметрическое уравнение точек сканирования четырехугольника при заданных координатах вершин А(xA, yA, zA); B(xB, yB, zB); C(xC, yC, zC);  принимает вид:

(8)

Подставляя вместо i и j следующие их значения, получаются координаты последующих точек сканирования (рис.2).

Для определения относительной яркости gij данной точки сканирования можно использовать методику, разработанную автором [2]. Согласно этой методике

,		(9)

Рис.2. Схема расположения точек сканирования в пределах контура четырехугольного окна.

где u - облачность, характерная для данного района строительства, которая измеряется в долях единицы от 0 (ясный) до 1 (пасмурный небосвод).

, ,

ho  ̶  угловая высота солнцестояния (рис.3), рад, задается в зависимости от времени суток;

Рис.3. Взаимосвязь координат светопроема с координатами солнца

αij - угловая высота данной точки сканирования, рад;

(ij  ̶  угловое расстояние между Солнцем и рассматриваем точки сканирования, рад, определяется из следующего выражения:

(ij = arcсos(sinho·sin(ij + cosho·cos(ij·cos((ij),

где ((ij  ̶  горизонтальная проекция угла (ij, рад, (отсчитывается от солнечного вертикала и изменяется от 0 до π);

Определяются угловые параметры, входящие в формулу (9).

|  |  | (10) |
| --- | --- | --- |

Из рис.3 имеем

,					(11)

тогда

, 			(12)

где βij - ориентация точки сканирования (отсчитывается от оси у), рад;

βу – ориентация светопроема (оси у) по сторонам горизонта (принимается из генплана и отсчитывается от севера), рад;

θ – азимут солнца, рад, отсчитывается от севера и задается в зависимости от времени суток.

В результате подстановки полученных данных в формулу (9) определяется относительная яркость в каждой точке сканирования. Среднее значение этой величины определится по следующей формуле

.					(11)

Вывод. Таким образом, разработан метод расчета средней яркости светопроема с использованием математического аппарата точечного исчисления, позволяющий с заданной точностью определить искомую величину, которая в дальнейшем может быть использована для определения природной освещенности в расчетных точках помещения.

Перспективы дальнейших исследований. Данная работа является основанием для разработки программы расчета параметров световой среды.

ЛИТЕРАТУРА

- ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. Інженерне обладнання будівель і споруд. – К.: Мінбуд України, 2006. – 76 с.

2. Егорченков В.А. Переход на модель полуясного небосвода при расчете естественного освещения помещений – путь к энергосбережению. – В кн.: "Технічна естетика і дизайн: Міжвідомчий науково-технічний збірник. Випуск 7/відп. редактор М.І. Яковлев". – К.: Віпол, 2010. – с. 94-98.

3. Пугачев Є.В. Рекомендації щодо розрахунку інтегральних характеристик світлового поля від прямокутних і полігональних світлопрорізів. – Рівне: РДТУ, 2000. – 35 с.

4. Балюба И.Г., Полищук В.И., Горягин Б.Ф., Малютина Т.П. Точечное исчисление – математический аппарат параллельных вычислений для решения задач математического и компьютерного моделирования геометрических форм. – В кн.: Материалы международной научной конференции «Моделирование - 2008», Т.2. – К.:ИПМЭ им. Пухова НАН Украины. – с. 389-394.

# Text boxes

Рис.1. Схема четырехугольного светопроема.