УДК 628.971

светотехническая Оценка светопроемов зданий ПО НЕСКоЛЬКИМ КРИТЕРИЯМ  на основе компьютерных технологий

В.А. Егорченков (Донбасская государственная академия строительства и архитектуры, г. Макеевка, Донецкая область, Украина)

Световая среда, наряду с другими составляющими (температурно-влажностными условиями, шумовым режимом и т.п.), имеет большое значение при формировании среды здания в целом. Создание световой среды, наиболее приспособленной к потребностям глаза, к деятельности человека – одна из основных задач при проектировании архитектурной среды.

При недостаточном уровне освещения глаз человека постоянно перенапрягается. При этом угнетается нервная система, что ведет, в конечном счете, к снижению производительности труда и к ухудшению здоровья.

Несколько иначе сказывается воздействие чрезмерных уровней освещения. В начальный момент времени производительность труда может возрастать. Однако в дальнейшем жесткость чрезмерного освещения ведет к повышению утомляемости, что также приводит к снижению производительности труда и к ухудшению самочувствия. К тому же, повышенные уровни освещенности создают блескость, которая негативно отражается на работе зрительного анализатора.

Следовательно, существует оптимальный диапазон уровней освещенности, при котором наблюдается максимальная производительность и высокий жизненный тонус. И если в результате проектирования значения параметров световой среды не попали в пределы этого диапазона, то, чтобы выполнить намеченную производственную программу, человеку необходимо затратить дополнительную внутреннюю биологическую энергию. Эти затраты тем значительнее, чем хуже условия зрительного восприятия, и наоборот, чем более световая среда приспособлена к работе глаза, тем меньше зрительная система затрачивает биологической энергии.

Итак, от состояния световой среды окружающего пространства, ее качества зависят не только эффективность зрительного восприятия и функционирование органов зрения, но и здоровье организма человека в целом.

Поэтому основное кредо проектирования световой среды в архитектурных структурах является максимально возможное приближение ее параметров к благоприятным (нормативным) значениям.

Оптимизация световой среды в помещениях может быть достигнута только лишь при комплексном подходе к проблеме организации благоприятных условий видимости. Комплексность подхода в данном случае возможна при проектировании естественного освещения, как уже неоднократно отмечалось, с помощью нескольких критериев, учитывающих количественную и качественную стороны освещения.

Прогрессивным моментом при проектировании световой среды помещений является переход к оценке параметров светового поля по пространственным характеристикам.

Наиболее универсальным и эффективным, по мнению многих ведущих специалистов в области светотехники [1-3], является комплекс количественных и качественных параметров, включающий среднюю сферическую освещенность, световой вектор и контрастность освещения. Первая представляет собой среднюю плотность светового потока на поверхности сферы исчезающе малого радиуса. Второй определяет преобладающее направление световых потоков. Контрастность освещения равна отношению величины модуля светового вектора к средней сферической освещенности. Здесь средняя сферическая освещенность является основной характеристикой, поскольку она не только определяет абсолютные уровни, но и в достаточной степени характеризует качество освещения, т.к. в наибольшей степени учитывает отраженную составляющую освещенности.

Далее возникает вопрос, как по нескольким критериям, разнородным по своей физической сущности, произвести оценку различных вариантов систем освещения и выбрать наиболее рациональный. Ведь по одному или двум критериям система может удовлетворять предъявленным к ней требованиям, а по остальным критериям – не удовлетворять. Решение этого вопроса позволит найти такой вариант освещения, при котором параметры световой среды в помещении в максимально возможной степени приближались бы к оптимальным значениям.

В данной работе сделана попытка разработать единый критерий оценки, учитывающий влияние пространственных характеристик на производительность зрительного труда, с использованием компьютерных расчетов.

В работе [4] разработан метод, позволяющий определять значения несколько пространственных характеристик в любой точке помещения от бокового светопроема или зенитного фонаря.

Существующая методика оценки систем комбинированного естественного освещения, действующая в настоящее время в Украине [5], по ряду причин не подходит для оценки систем по пространственным характеристикам светового поля.

Поэтому в данной работе предлагается оценивать системы естественного освещения помещений по нескольким параметрам на основе средневзвешенного критерия оценки Со, который определяется по следующей формуле [6]:

,				(1)

где Сi – критерий оценки по i-тому параметру световой среды;

ki – коэффициенты, учитывающие степень влияния параметров относительно друг друга. Принимаются на основе проведенных различными исследователями психофизических исследований. Так, например, по данным психофизических исследований автора [6] значения коэффициентов ki, учитывающих степень влияния параметров световой среды на зрительную работоспособность для участков спирализации электроламповых заводов получились следующие:

по средней сферической освещенности…………………………ке = 0,2;

по контрастности освещения……………………………………..кm = 1,0;

по угловой высоте светового вектора……………………………k( = 9,7;

по азимуту светового вектора…………………………………….к( = 6,4.

Математическое выражение критерия оценки по каждому параметру будет иметь следующий вид:

, 					(2)

где Dj, Dопт – соответственно, значение параметра в конкретной точке помещения и оптимальная его величина (рис.1);

N – количество принятых расчетных точек.

Величина Сi характеризует, как видно на рис.1, степень отклонения данного параметра в расчетных точках помещения от оптимального его значения. Чем меньше эта величина, тем больше значения параметра приближаются к его оптимальной величине.

Методику светотехнической оценки и определения наилучшего варианта систем естественного освещения с использованием предлагаемых критериев рассмотрим на конкретных помещениях электроламповой промышленности, для которых определены оптимальные значения соответствующих параметров [6].

Оптимальные значения исследуемых характеристик.

Светотехническая оценка эффективности светопроемов осуществлялась для следующих примеров:

Пример 1 – изменялась площадь бокового светопроема, расположенного в одном и том же месте;

Пример 2 – изменялось место расположения бокового светопроема с одними и теми же размерами;

Пример 3 – изменялись и расположение и площади зенитных фонарей.

На рис.2 в качестве примера представлены данные распределения угловой высоты и азимута светового вектора, средней сферической освещенности и контрастности освещения от бокового светопроема. Размер окна 1,2 ( 1,2 м, его низ расположен на высоте 0,9 м от пола при расположении расчетных точек на линии пересечения условной рабочей поверхности, находящейся  на уровне 0,75 м от пола, и плоскости характерного разреза, проходящего через середину помещения перпендикулярно окну.

Примечание. На графике прямой жирной линией представлены нормативные значения исследуемых параметров.

Подставляя данные компьютерного расчета параметров светового поля и их оптимальные значения в формулу (2) для характерных точек, получаем критерий оценки по каждому параметру, значения которого для различных вариантов представлены в таблицах 1 – 3.

Критерии Сi для вариантов с различными площадями светопроема.

## Таблица 1

| Размеры проема, м | СE4( | СIeI | С( | С( | Сm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 ( 0,6 | 0,91403 | 0,88321 | 0,33852 | 0,87293 | 0,30736 |
| 1,2 ( 1,2 | 0,66806 | 0,61478 | 0,33070 | 0,89251 | 0,29614 |
| 1,8 ( 1,8 | 0,46031 | 0,79742 | 0,31474 | 0,92603 | 0,27553 |

Критерии Сi для вариантов с различным расположением светопроема.

## Таблица 2

| Высота расположения низа проема, м | СE4( | СIeI | С( | С( | Сm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 0,85160 | 1,13563 | 0,81884 | 0,93954 | 0,37358 |
| 1,2 | 0,68935 | 0,62324 | 0,48977 | 0,92007 | 0,34983 |
| 2,4 | 0,80427 | 0,77355 | 0,40413 | 0,87264 | 0,23170 |

Критерии Сi для вариантов с различными площадями и расположением зенитных фонарей.

## Таблица 3

| Размеры и расположение проема, м | СE4( | СIeI | С( | С( | Сm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 ( 5,7 (0,6) | 0,31216 | 0,25613 | 0,28724 | 0,42374 | 0,14189 |
| 1,5 ( 5,7 (2,1) | 0,24379 | 0,23208 | 0,62628 | 1,07108 | 0,15039 |
| 2,1 ( 6,3 (0,6) | 0,42128 | 0,66726 | 0,48231 | 0,39729 | 0,14258 |

Примечание. В скобках указано расстояние от края зенитного фонаря до стены в поперечном направлении. В продольном направлении фонарь расположен посередине помещения.

Подставляя найденные значения Ci и коэффициенты ki, учитывающие степень влияния параметров световой среды на зрительную работоспособность, в формулу (1), определяем средневзвешенный критерий оценки по каждому варианту.

Предпочтение отдается тому варианту, у которого средневзвешенный показатель оценки принимает минимальное значение.

Результаты расчета средневзвешенного критерия оценки для всех вариантов представлены в таблице 4.

Оценка рассмотренных вариантов размеров и размещения светопроемов.

## Таблица 4

|  | Пример 1 | Пример 2 | Пример 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,6 ( 0,6 м | 1,2 ( 1,2 м | 1,8 ( 1,8 м | 0,3 м | 1,2 м | 2,4 м | 1,5 ( 5,7 (0,6 м) | 1,5 ( 5,7 (2,1 м) | 2,1 ( 6,3 (0,6 м) |
| Co | 0,54107 | 0,54044 | 0,54030 | 0,83813 | 0,64317 | 0,57211 | 0,32962 | 0,75890 | 0,43052 |

Примечание. Выделенные ячейки представляют собой наиболее рациональный вариант внутри данного примера.

По результатам расчета можно сделать следующие выводы:

- подтвердилось положение о том, что при увеличении высоты расположения светопроема снижается неравномерность освещения, и в глубине помещения количественные и качественные характеристики приближаются к оптимальным значениям (пример № 2, вариант 3);

- увеличение площади верхнего остекления (пример № 3, вариант 3) не привело к улучшению показателей световой среды;

- наилучшими вариантами из всех рассмотренных по результатам светотехнической оценки эффективности светопроемов оказались:

  - в рамках примера 1 – светопроем размером 1,8 ( 1,8 м. Хотя в этом примере практически все варианты равнозначны;

  - в рамках примера 2 – светопроем, низ которого расположен на высоте 2,4 метра от уровня пола. Однако этот вариант нельзя принимать из психологических соображений, так как ограничена связь с окружающей средой;

  - в рамках примера 3 – зенитный фонарь размером 1,5 ( 5,7 м, расположенный на 0,6 м от продольной стены;

- из всех рассмотренных вариантов систем естественного освещения наиболее рациональным является пример 3 вариант 1;

- как видно из проведенных исследований, использование компьютерных технологий позволило значительно расширить количество исследуемых вариантов систем естественного освещения и параметров при минимальных затратах сил и времени и, таким образом, повысить качество оптимизации естественного освещения зданий.

Таким образом, внедрение результатов данной работы в практику архитектурно-строительного проектирования будет способствовать определению наиболее эффективной со светотехнической точки зрения системы естественного освещения зданий, в результате чего повысится производительность труда при сохранении высокого жизненного тонуса работающих в данном здании людей.

Литература

- Гершун А.А. Световое поле. – В кн.: Избранные труды по фотометрии и светотехнике.-М.: Физматгиз, 1958, с. 223 – 397.

- Гусев Н.М. Пространственные характеристики световой среды. – В кн.: Научные труды / НИИ строительной физики Гос. ком. СССР по делам стр-ва. Вып. 20(ХХХIV). – М., 1978, с. 4 – 12.

- Мешков В.В. Основы светотехники: Учеб. Пособие для вузов. Ч. 1. – 2-е изд., перераб. – М.; Энергия, 1979, 368 с.

- Егорченков В.А., Митраков В.А., Токарев Р.А. Метод расчета параметров естественного освещения помещений с одним светопроемом с использованием ПЭВМ. – Современные проблемы строительства. Ежегодный научно-технический сборник, № 1 (6) – Донецк: Донецкий ПромстройНИИпроект, 2003. – С. 182-187.

- Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. СНиП ІІ-4-79. [С изменениями] // Светотехника, 1991,  № 6. - С. 1-31.

- Егорченков В.А. Эффективность систем комбинированного естественного освещения производственных зданий и ее оценка с использованием пространственных характеристик светового поля. - Дис.... к. т. н. - Москва, 1982,- 205 с.

УДК 628.971

светотехническая Оценка светопроемов зданий ПО НЕСКоЛЬКИМ КРИТЕРИЯМ  на основе компьютерных технологий

В.А. Егорченков (Донбасская государственная академия строительства и архитектуры, г. Макеевка, Донецкая область, Украина)

На основании разработанного метода по оценке эффективности систем естественного освещения по нескольким критериям рассмотрен ряд примеров с различными размерами и расположениями бокового светопроема и зенитного фонаря. С помощью средневзвешенного критерия оценки произведено сравнение полученных результатов расчета и определены оптимальные системы естественного освещения с боковым светопроемом и зенитным фонарем, расположенным в плоскости покрытия.

На підставі розробленого метода по оцінці ефективності систем природного освітлення за кількома критеріями розглянута низка прикладів з різноманітними розмірами та розташуванням бічного світлопрорізу і зенітного ліхтаря. За допомогою середньозваженого критерію оцінки призведено порівняння отриманих результатів розрахунку і визначені оптимальні системи природного освітлення з бічним світлопрорізом та зенітним ліхтарем, який розташовано в площині покриття.

On the basis of the developed method as to the estimation of the effectiveness of the system of natural lighting by some criteria there have been considered a number of patterns with different sizes and displacement of a side lidht opening and a garret window. By an average criterion of estimation there has been compared the results obtained and there has been defined optimal systems of a natural  lighting with a side light opening and a garret window situated within the covering plane.

# Text boxes

Средняя сферическая

освещенность Е4(

Угловая высота (, азимут (, и модуль

светового вектора .

# =560 лк

# (=228(

(

# Линия

(

# зрения

(

# (=47(

m = 2,0

# Е4(=280лк

Контрастность

Рис.1 Оценка системы естественного освещения по одному параметру

(

(

m

E4(

(

Рис.2 Графики распределения пространственных характеристик по глубине помещения от бокового светопроема