Модуль №1 «Структурний аналіз  лінійних САУ"

Тема 3:  Структурний аналіз лінійних САУ

1 . 1	Математические модели непрерывных  АС . Основы линеаризации дифференциальных уравнений  АС.

Общим подходом к анализу любой  АС  в ТАУ  является подход, основанный на замене конкретного физического устройства на его математическую модель, то есть систему дифференциальных либо других уравнений, связывающую все выходные и входные сигналы этого устройства. В общем случае это нелинейные дифференциальные уравнения с изменяющимися во времени коэффициентами. При разработке таких математических моделей необходимо помнить о выполнении двух противоречивых требований. С одной стороны модель должна быть достаточно простой для исследования, а с другой - достаточно точно отражать основные свойства системы. На практике поэтому обычно стремятся получить как можно более точную математическую модель АС  (нелинейную, нестационарную, многомерную), а потом, принимая различные допущения, связанные с физическим смыслом решаемой задачи, аппроксимируют её более простыми : линеаризованными, стационарными, меньшей размерности и т.д.

Замена исходного нелинейного оператора на линейный называется  линеаризацией  АС (напомним, что линейным называется оператор, удовлетворяющий свойству суперпозиции, то есть оператор суммы равен сумме операторов, а пропорциональное увеличение входного сигнала приводит к соответствующему увеличению выходного сигнала).

Линеаризация движения  АС  обычно осуществляется относительно некоторого опорного (невозмущённого) движения или состояния покоя и при этом должны выполняться следующие допущения:

1) существует спорное движение;

2) отклонение координат  АС  от опорного движения незначительны;

3) нелинейная функция, соответствующая оператору АС , должна иметь конечные производные по всем своим аргументам.

При этих допущениях обычно применяют метод линеаризации, основанный на разложении оператора АС  в ряд Тэйлора и ограничением в этом разложении только линейными членами.

Пусть оператор  АС  задан в виде следующего нелинейного дифференциального уравнения :

(1.1)

Требуется линеаризовать данное уравнение относительно некоторого опорного движения, удовлетворяющего уравнению:

(1.2)

В качестве такого движения может быть номинальный режим работы генератора, прямолинейный горизонтальный полёт самолёта, ...	 Разложим оператор F  в ряд Тэйлора относительно этого движения:

Здесь символ ( означает приращение аргумента: (x = x-x0. Символ (((означает, что соответствующие производные вычисляются на координатах опорного движения.

При выполнении второго допущения линеаризации нелинейными членами ряда Тэйлора можно пренебречь (например, если ( = 0.1 , то (( = 0.01 - член уже второго порядка малости). Тогда, учитывая (1.1, 1.2), имеем:

Принимая обозначения:   - постоянные коэффициенты, имеем:

(1.3)

Здесь для упрощения записи символ ( опущен.

Данное дифференциальное уравнение полностью описывает линейную стационарную АС с одним входом y(t) и одним выходом x(t).

Пример: дана система, описываемая оператором вида: х-sinу = 0((( F(х , у) = 0;  опорное движение(точка):  у( = 0, х(=sin у0= 0.

Запишем линеаризованное уравнение:

График:

Попробуем теперь линеаризовать относительно точки  y0=(/2, x0=sin(/2=1

Как видим, линеаризованное уравнение определяется не только видом исходного нелинейного оператора, но и выбранным опорным движением.

1.2 Формы записи линеаризованных уравнений линейных стационарных АС

Линейной стационарной АС с одним входом y(t) и одним выходом x(t) называется система, процессы в которой описываются линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами :

.

Максимальный порядок ненулевой производной выходного сигнала - n  называется порядком  системы.

Для физически реализуемых систем всегда должно выполнятся условие n ( m .(Физический смысл условия будет раскрыт позже). Данное уравнение может записываться в различных формах :

1. Безразмерная форма  (замена переменных

где x0 , y0 - некоторые номинальные значения входа и выхода)

2. Стандартная форма  (а( ( (, b( ( ((

3. Операторная форма (введением обозначения D=d/dt)

4.Каноническая или форма Коши.

Канонической формой дифференциального уравнения n-го порядка называется его представление в виде системы n дифференциальных уравнений 1-го порядка.

Пример:  Введём обозначение , тогда   и исходное уравнение можно записать так:

,

то есть в виде системы  2-х дифференциальных уравнений 1-го порядка. Широкое распространение такая форма записи получила в связи с тем, что решение этой системы осуществляется обычным численным интегрированием, методы которого достаточно хорошо разработаны (Ньютона, Рунге-Кутта, ...).

Отметим, что представленные выше вычисления проводились для случая, если правая часть системы не содержит производных от входного сигнала. Рассмотрим общий случай, когда дифференциальный оператор АС имеет следующий  вид:

Можно показать, что данное уравнение можно записать в виде системы двух уравнений

Здесь   - некоторая вспомогательная переменная. Первое уравнение можно привести к форме Коши:

Второе уравнение имеет вид:

Тогда окончательно обобщённая форма Коши имеет вид:

5. Операционная форма позволяет перейти от исходного дифференциального уравнения к обычному алгебраическому путём применения прямого преобразования  Лапласа   к правой и левой частям исходного уравнения. Напомним, что при нулевых начальных условиях . Тогда исходное дифференциальное уравнение  при нулевых начальных условиях примет вид:

или

Это и есть операционная форма записи, широко применяемая в  ТАУ.

1.3 Передаточная функция и характеристическое уравнение линейной стационарной АС.

Передаточной функцией линейной стационарной  АС называется отношение изображения по  Лапласу выходного сигнала к изображению входного сигнала при нулевых начальных условиях.

Для определения общего вида  ПФ воспользуемся операционной формой записи оператора  АС

Откуда

Таким образом, ПФ линейной стационарной АС в общем случае есть дробно-рациональная функция переменной Лапласа p. Она не зависит от вида входного сигнала (так как вычисляется при нулевых начальных условиях), а определяется только параметрами (коэффициентами) математической модели АС. На структурных схемах  АС  или её отдельные элементы изображаются в виде своих передаточных функций.

Y(p)                     X(p)            Тогда  X(p) = W(p) Y(p).

Знаменатель 	ПФ  называется характеристическим полиномом  АС, а соответствующее уравнение  A(p) = 0 - характеристическим уравнением.

Корни данного уравнения  pi (i = 1,2,...n) называются полюсами ПФ. Причём, так как все коэффициенты ai вещественны, то эти полюса могут быть либо вещественными, либо комплексно сопряжёнными (обобщённая теорема Виетта о связи корней и коэффициентов алгебраических уравнений). Для наглядности их принято обозначать на комплексной плоскости. Распределение полюсов на

Im

*                          *

*

*                          *

комплексной плоскости характеризует основные свойства  АС. Корни числителя  ПФ  В(р) называются нулями  ПФ.  АС, все нули и полюса которой находятся в левой части комплексной плоскости  (имеют отрицательные действительные части) называются минимально фазовыми.

Определение и исследование  ПФ  и соответствующих характеристических уравнений занимает центральное место в теории линейных стационарных  АС.

1.4.  Передаточные функции соединений звеньев.

Отдельные элементы  АС  на структурных схемах могут соединяться последовательно, параллельно или встречно-параллельно (с обратной связью). Все другие соединения могут быть приведены к этим трём. Определим эквивалентную передаточную функцию таких соединений.

а) последовательное:

Y(p)                 X1(p)                  X(p)

X1(p) = W1(p) Y(p)

X (p) = W2(p) X1(p)   (

Или в общем случае   - передаточная функция последовательного соединения звеньев равна произведению их передаточных функций.

б) параллельное

(1(р)=W1(р) Y(р)

(2(р) =W2(р) ((р) (

((р) = (1(р) + (2(р) =

= (W1(р) + W2(р))Y(p)

или в общем случае

W(р) = Wi(р) - передаточная функция параллельного соединения звеньев равна сумме их передаточных функций.

в) встречно - параллельное (с обратной связью)

((р)=W1 (p) ((p)

((p)=Y(p)-(1(p)=Y(p)-W2(p)((p)  (

(((p) =Y(p)

ПФ встречно - параллельного соединения звеньев равна ПФ звеньев в прямой цепи передачи сигнала, делённую на 1( передаточную функцию последовательного соединения ПФ прямой цепи и цепи обратной связи. Знак  «+»  относится к отрицательной, а знак  «-»    к положительной обратной связи.

1.5  Правила преобразований структурных схем

На практике часто оказывается, что одно и то же звено в структурной схеме может быть соединено с другими звеньями одновременно и последовательно и параллельно и встречно - параллельно, например:

Как видим, звено W2(p) участвует одновременно в трёх видах соединений, и найти эквивалентную передаточную функцию такой системы сейчас невозможно. Для решения подобных задач существуют специальные правила преобразования структурных схем. Эти правила основаны на следующем : при всех преобразованиях отдельных участков или всей АС в целом, входные и выходные сигналы этих участков и АС должны остаться неизменными.

- Перенос узлов и сумматоров между собой.

2) Перенос узла через звено и звена через узел.

- Перенос сумматора через звено и звена через сумматор

Зная эти правила, теперь можно после соответствующих преобразований найти эквивалентную передаточную функцию исходной системы. Но учтём ещё следующую особенность: при всех переносах узел переносится к узлу, а сумматор к сумматору.

- Передаточные функции автоматических систем

Рассмотрим АС, структурная схема которой имеет вид.

Передаточная функция от входа Y(p) к выходу Х(р), обозначаемая:

называется передаточной функцией замкнутой системы.

Если разомкнуть обратную связь в любом месте, то тогда передаточная функция последовательного соединения всех звеньев, входящих в основной контур системы (контур основной обратной связи) называется передаточной разомкнутой системы.

Обозначение: W(p) = W1(p)Woc(p).   Основной обратной связью называется обратная связь между выходом и входом системы или, как говорят, самая внешняя обратная связь.

Отметим, что все передаточные функции замкнутых систем имеют один и тот же знаменатель 1+W(р). Определим теперь передаточные функции более сложных АС.     На этой схеме обозначены: Woc2(p) -основная обратная связь - определяет основной контур системы. Woc1(p) - местная обратная связь - определяет местный или внутренний контур системы. При этом передаточная функция разомкнутой системы определяется как последовательное соединение следующих звеньев:

Передаточная функция всей замкнутой системы от входа Y к выходу X равна:

Системы, у которых передаточная функция основной обратной связи равна 1, называются следящими автоматическими системами.

Выходным  сигналом таких систем является сигнал ошибки ((р)=Y(p)-X(p).

Передаточная функция замкнутой следящей  АС  от входа Y к выходу ( равна:, здесь W(p)=W1(p) - ПФ разомкнутой системы. Если на вход системы действует несколько входных сигналов,

то тогда выходной сигнал системы определяется, как сумма реакций системы на каждый входной сигнал в отдельности (принцип суперпозиции, справедливый только для линейных систем), то есть:

Передаточная функция замкнутой системы от любого входа к любому выходу определяется, как  ПФ последовательного соединения звеньев, включенных в прямой тракт между этим входом и выходом, деленная на 1+ ПФ разомкнутой системы.

Используя это правило, можно определить любые ПФ, например:

# Text boxes

0     (/2       (                 y

(Y

(X

0

(Y

(X

W(p)

Re

( X(p) = W2(p) W1(p) Y(p)

W1(p)

W2(p)

X(p)

X2(p)

X1(p)

Y(p)

W2(p)

W1(p)

X1(p)

W1(p)

W2(p)

Y(p)    ((p)                       X(p)

X(p)

Y(p)

W1(p)

W2(p)

W3(p)

X1(p)                X4(p)    X1(p)              X4(p)

X(p)         X(p)         X(p)

1      2                      2      1

1          2                       2           1

X(p)  X(p)               X(p)  X(p)                 X2(p)   X3(p)                 X3(p)   X2(p)

X(p)

X(p)

X(p)

X(p)

X(p)

Y(p)

Y(p)

Y(p)

Y(p)

1/W(p)

1/W(p)

W(p)

W(p)

W(p)

W(p)

X

X1

X   Y

X1

X      Y

X1

X  Y

X1

Y

1/W(p)

1/W(p)

W(p)

W(p)

W(p)

W(p)

W1(p)W2(p)              W3(p)

W(p)= ——————— (1+  ——  )

1+ W1(p)W2(p)            W2(p)

W3(p)

1/W2(p)

W1(p)

W2(p)

X(p)

Y(p)

Woc(p)

W1(p)

-

-

Woc2(p)

Woc1(p)

W3(p)

W2(p)

W1(p)

Y(p)

X(p)

Y(p)

X(p)

((p)

W1(p)

X(p)

((p)

W2(p)

W1(p)

F(p)

Y(p)

Y2(p)

х