ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

по теме: «Нелинейная схема компромиссов в многокритериальных задачах»

# Теоретическая часть

Всякое сужение области эффективных решений, а тем более выбор единственного из них принципиально требует привлечения дополнительной субъективной  информации от лица,  принимающего решение (ЛПР), или группы людей (экспертов),  которые участвуют в решении многокритериальной задачи. Причина в том, что эффективные точки несравнимы между собой формально. Возможность решения проблемы основана на гипотезе существования некоторой функции полезности, возникающей в сознании ЛПР при решении конкретной многокритериальной задачи. Дополнительная информация заключается в ответе на вопрос: сколькими единицами выигрыша по одному критерию можно,  по мнению ЛПР, компенсировать неизбежный проигрыш единицы по другому  (другим) в заданной ситуации? На основании этой дополнительной информации формулируется конкретная схема компромиссов для данной многокритериальной задачи и в итоге находится искомое решение.

Таким образом,  определение многокритериального решения по  своей природе компромиссно и принципиально основано на использовании субъективной информации. Получив эту информацию и выбрав схему компромиссов, можно перейти от общего векторного выражения к скалярной свертке частных критериев, что является основой для построения конструктивного аппарата решения многокритериальных задач. Если используется способ скалярной свертки, то математически модель решения задачи векторной оптимизации для минимизируемых критериев представляется в виде

или

если вектор критериев пронормирован вектором ограничений А:

(1)

Здесь Y(y) – скалярная свертка вектора частных критериев, имеющая смысл целевой функции. Ее вид является отражением функции полезности ЛПР и зависит от выбранной схемы компромиссов.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ ЛПР

Введем понятие напряженности ситуации как меры близости  относительных частных критериев к своему предельному значению (единице):

Если многокритериальное решение принимается в напряженной ситуации, то это значит, что в заданных условиях  один или несколько частных критериев в результате решения могут оказаться в опасной близости к своим  предельным  значениям (). И если один из них достигнет предела (или выйдет за него), то это событие не компенсируется возможным малым уровнем остальных критериев (обычно не допускается нарушение любого из ограничений).

В этой ситуации необходимо всемерно препятствовать опасному возрастанию наиболее неблагополучного (т.е. наиболее близкого к своему пределу) частного критерия, не очень считаясь с поведением в это время остальных. Поэтому в достаточно напряженных ситуациях (при малых значениях (k) ЛПР, если и допускает ухудшение максимального (наиболее важного в данных условиях) частного критерия  на единицу, то только компенсируя это большим количеством единиц улучшения остальных критериев. А в очень напряженной ситуации (первый  полярный случай: (k=0) ЛПР вообще оставляет в поле зрения только этот один, наиболее неблагополучный частный критерий, не обращая внимания на остальные. Следовательно, адекватным выражением схемы компромиссов в случае напряженной ситуации является минимаксная модель (эгалитарный принцип)

, т.е. .

В менее напряженных ситуациях необходимо возвращаться к одновременному удовлетворению и других критериев, учитывая противоречивое  единство  всех  интересов и целей системы.  При этом ЛПР варьирует свою оценку выигрыша по одним критериям и проигрыша по другим в зависимости от ситуации. В промежуточных случаях выбираются схемы компромиссов,  дающие различные степени частичного выравнивания частных критериев. С уменьшением напряженности ситуации предпочтения по отдельным критериям выравниваются.

И, наконец, во втором полярном случае ((k(1) ситуация  настолько спокойная, что частные критерии малы и не возникает никакой угрозы нарушения ограничений. ЛПР здесь считает, что единица ухудшения любого из частных критериев вполне компенсируется равнозначной единицей улучшения любого из остальных. Этому случаю соответствует экономичная схема компромиссов, обеспечивающая минимальные для заданных условий суммарные потери по частным критериям. Такая схема выражается моделью интегральной оптимальности (утилитарный принцип)

, т.е. .

НЕЛИНЕЙНАЯ СХЕМА КОМПРОМИССОВ

С точки зрения формализации целесообразно задачу выбора схемы компромиссов заменить эквивалентной задачей синтеза некоторой единой скалярной свертки частных критериев, которая в различных ситуациях выражала бы разные принципы оптимальности. Требования к синтезируемой функции Y(y0):

– она должна быть гладкой и монотонной;

– в напряженных ситуациях она должна выражать принцип минимакса;

– в спокойных условиях – принцип интегральной оптимальности;

– в  промежуточных  случаях должна приводить к парето-оптимальным решениям, дающим различные меры частичного удовлетворения критериев.

Иными словами,  такая универсальная свертка должна быть выражением схемы  компромиссов, адаптирующейся к ситуации. Для этого необходимо,  чтобы в выражение для скалярной свертки в явном виде входили характеристики   напряженности ситуации (.

Из возможных функций, отвечающих перечисленным требованиям, выберем простейшую:

(2)

где (k=const – формальные параметры, определенные на симплексе и  имеющие двоякий физический смысл. С одной стороны – это весовые коэффициенты,  выражающие предпочтения ЛПР по отдельным критериям. С другой – это коэффициенты регрессии содержательной регрессионной модели функции полезности ЛПР, построенной на основе концепции нелинейной схемы компромиссов.

Весовые коэффициенты рассчитываются по формуле

,                                               (3)

где – оценка важности (приоритетности) к-го критерия, данная экспертом по шкале баллов.

Таким образом, нелинейной схеме компромиссов соответствует модель векторной оптимизации, в явном виде зависящая от характеристик напряженности ситуации ρ:

НОРМАЛИЗАЦИЯ СКАЛЯРНОЙ СВЕРТКИ

При многокритериальном оценивании альтернатив часто возникает необходимость получения не только аналитической, но и качественной оценки. Для этого следует выражение скалярной свертки  нормировать и полученное значение  соотнести с градациями обращенной нормированной фундаментальной шкалы:

| Категория качества | Интервалы обращенной нормированной фундаментальной шкалы оценок y0, Y0 |
| --- | --- |
| Неприемлемое | 1,0 – 0,7 |
| Низкое | 0,7 – 0,5 |
| Удовлетворительное | 0,5 – 0,4 |
| Хорошее | 0,4 – 0,2 |
| Высокое | 0,2 – 0,0 |

Конструкция нелинейной схемы компромиссов позволяет нормировать скалярную свертку не к максимальному (обычно неизвестному), а к минимальному значению. Положив в выражении для нелинейной скалярной свертки (2) идеальные (нулевые) значения минимизируемых критериев  =0 и учитывая нормировку весовых коэффициентов α, получим   и формула нормированной минимизируемой скалярной свертки имеет вид

.                                           (4)

# Практическая часть

Оценивается качество процесса глиссадного спуска при посадке самолета.

Директорный прибор

Используются три терминальных (t=T) критерия качества:

<А1 – модуль отклонения от расчетной точки касания в продольной плоскости;

<А2 – модуль отклонения точки касания от продольной оси ВПП в боковой плоскости;

<А3 – вертикальная скорость в терминальной точке, а также два интегральных критерия:

– среднее отклонение от глиссады в вертикальной плоскости;

– среднее отклонение от глиссады в горизонтальной плоскости.

Кроме этих критериев качество процесса посадки характеризуют еще у6 – отклонение от посадочной скорости в терминальной точке; у7 – курсовой угол в терминальной точке; у8 – угол крена в терминальной точке; у9 – угол тангажа в терминальной точке; у10 – средний расход рулей на глиссаде (интегральный критерий) и т.д. Будем считать, что последние критерии при всех посадках удовлетворяются.

ПРИБЛИЖЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ

. Если , то   и

.                                                      (5)

ПОСАДКА 1

| i | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 12 | 15 | 5 |
|  | 5 | 10 | 8 | 6 |

По формуле (5): y4=10,5 м и у5=7,25 м

# ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН

По формулам (1) и (3):

у1=6 м; А1=15 м; f1=8.                                                       у01=0,4; α1=0,25;

y2=3 м; А2=10 м; f2=7.                                                       у02=0,3; α2=0,22;

у3=0,2 м/сек; А3=1 м/сек; f3=9.                                         у03=0,2; α3=0,28;

у4=10,5 м; А4=30 м; f4=5.                                                  у04=0,35; α4=0,16;

у5=7,25 м; А5=20 м; f5=3.                                                  у05=0,36; α5=0,09.

РАСЧЕТ СКАЛЯРНОЙ СВЕРТКИ ПО НСК

формула (2)

.

Нормировка по формуле (4): .

По фундаментальной шкале ПОСАДКА 1 хорошая.

ПОСАДКА 2

| i | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 15 | 16 | 10 |
|  | 7 | 12 | 14 | 9 |

По формуле (5): y4=13,25 м и у5=10,5 м

# ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН

По формулам (1) и (3):

у1=3 м; А1=15 м; f1=8.                                                       у01=0,2; α1=0,25;

y2=4 м; А2=10 м; f2=7.                                                       у02=0,4; α2=0,22;

у3=0,6 м/сек; А3=1 м/сек; f3=9.                                         у03=0,6; α3=0,28;

у4=13,25 м; А4=30 м; f4=5.                                                у04=0,44; α4=0,16;

у5=10,5 м; А5=20 м; f5=3.                                                  у05=0,52; α5=0,09.

РАСЧЕТ СКАЛЯРНОЙ СВЕРТКИ ПО НСК

формула (2)

.

Нормировка по формуле (4): .

По фундаментальной шкале ПОСАДКА 2 удовлетворительная.

ПОСАДКА 2* (при других f)

По формулам (1) и (3):

у1=3 м; А1=15 м; f1=10.                                                       у01=0,2; α1=0,36;

y2=4 м; А2=10 м; f2=10.                                                       у02=0,4; α2=0,36;

у3=0,6 м/сек; А3=1 м/сек; f3=2.                                           у03=0,6; α3=0,07;

у4=13,25 м; А4=30 м; f4=3.                                                  у04=0,44; α4=0,11;

у5=10,5 м; А5=20 м; f5=3.                                                    у05=0,52; α5=0,11.

РАСЧЕТ СКАЛЯРНОЙ СВЕРТКИ ПО НСК

формула (2)

.

Нормировка по формуле (4): .

По фундаментальной шкале ПОСАДКА 2* хорошая.

# Text boxes

ΔbT

ΔlT

∆t

t

0

T

ВПП

H

T

t

0