ПРИНЦИПИ моделювання светлового середовища приміщень аеропортів

Анотація. Встановлено, що в більшості випадків в таких будівлях використовуються приміщення з криволінійними огороджувальними конструкціями. На підставі точкового числення в роботі отримані рівняння формування точкової множини для трикутних світлопрорізів з криволінійними границями, а також приміщень з покриттям у виді гіпара, циліндра і бочкового склепіння. Представлена візуалізація точкових множин. За допомогою отриманих координат точок сканування формується поле елементарних пірамід, в межах яких звісними методами визначаються параметри природного освітлення. Це являється підставою для визначення принципів моделювання світлового середовища приміщень з такими огороджувальними конструкціями.

Ключові слова: сучасна архітектура, будівлі аеропортів, точкове числення, світлове середовище, точкове рівняння, криволінійний трикутник, поверхні, відбита освітленість, принципи моделювання.

УДК 628.921

В.А. Егорченков

Национальный авиационный университет, Учебно-научный институт аэропортов, кафедра градостроительства, Украина, г. Киев

Перспективы нормирования естественного освещения промышленных зданий

В статье предлагаются ряд положений, при которых повысится эффективность систем освещения в промышленных зданиях. Это прежде всего переход к оценке условий освещения с использованием интегральных характеристик светового поля, тщательный учет преобладающего направления световых потоков, которые в значительной степени определяют условия зрительного восприятия, перенос расчетной точки из места расположения объекта наблюдения на зрачок глаза, а также время работы установки искусственного освещения определять на основе экспозиции природного освещения

Перспективи нормування природного освітлення промислових будівель

В.О. Єгорченков, Національний авіаційний університет, кафедра містобудування, Україна, м. Київ

В роботі пропонується низка пропозицій, при яких підвищиться ефективність систем освітлення в промислових будівлях. Це перехід до оцінки умов освітлення з використанням інтегральних характеристик світлового поля, ретельне урахування переважного напрямку світлових потоків, які в значний мірі визначають умови зорового сприйняття, перенос розрахунковій точці з міста розташування об’єкта спостереження до зіниці ока, а також час роботи системи штучного освітлення визначати на підставі експозиції природного освітлення.

Prospects of setting of norms of natural illumination of industrial building

The row of positions at that efficiency of the systems of illumination will rise in industrial building is offered in the article. It foremost passing to the estimation of terms of illumination with the use of integral descriptions of the light field, careful account of prevailing direction of light streams that determine the terms of visuognosis largely, transfer of calculation point from the place of location of object of supervision on the pupil of eye, and also time of work of setting of lamplight to determine on the basis of display natural

Постановка проблемы. Основная цель нормирования светового режима заключается, прежде всего, в удовлетворении потребностей человека. И только потом можно формировать энергоэффективные системы освещения зданий. Основным потребителем света является глаз человека. Он должен воспринимать световую обстановку с параметрами, имеющими благоприятные диапазоны, при которых осуществляется минимум биологических затрат и максимальная производительность зрительного труда. При параметрах выше и ниже этих диапазонов условия восприятия являются более или менее неудовлетворительными.  Поэтому системы освещения будут в том случае энергоэффективными, когда параметры световой среды находятся или в благоприятном диапазоне или близко к нему.