## Slide 1
Тема доклада:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГНСС ДЛЯ АВТОНОМНОЙ НАВИГАЦИИ НА СРЕДНИХ ОКОЛОЗЕМНЫХ ОРБИТАХ
г. Киев–2017
Авторы:
Конин, А.С. Погурельский, Ф.А. Шишков,
Национальный авиационный университет НАУ г. Киев, Украина

## Slide 2
Theme of report:
USE OF GNSS FOR AUTONOMOUS NAVIGATION ON MEDIUM EARTH ORBITS
c. Kyiv –2017
Authors:
V.V. Konin, A.S. Pogurelskiy, F.A. Shyshkov,
National aviation university NAU c. Kyiv, Ukraine

## Slide 3
В.В. Конин – Доктор технических наук, профессор кафедры АНС НАУ
А.С. Погурельский - Кандидат технических наук, доцент кафедры АНС НАУ
Ф.А. Шишков – Аспирант кафедры АНС НАУ
V.V. Konin – Doctor of Technical Science, professor of ANS NAU department
A.S. Pogurelskiy – Candidate of Technical Sciences, assistant professor of ANS NAU department
F.A. Shyshkov – PhD course student of ANS NAU department
Национальный авиационный
университет
National aviation university
Notes: С кем конкретно общались

## Slide 4: Псевдо дальномерный метод Pseudo-ranging method
Место для уравнения.
Ri – псевдодальность до i–того спутника от исследуемой точки
– pseudorange to the i-th satellite from the investigated point
(x;y;z) – координаты исследуемой точки
- coordinates of investigated point
(xi ;yi ; zi ) - координаты i–того спутника
- coordinates of i-th satellite

## Slide 5: Навигация в Космической Области Обслуживания
Navigation in Space Service Volume

## Slide 6: GPS antenna radiation pattern Диаграмма направленности антенны спутников GPS
Материал опубликован LOCKHEED MARTIN в 2014 году
Material published by LOCKHEED MARTIN in 2014

## Slide 7: Errors and geometric factor Ошибки и геометрический фактор
User Equivalent Range Error - среднеквадратическая ошибка измерения псевдодальности пользователем
- the mean square error of user pseudorange measurement
U…Navigation Errors - среднеквадратические навигационные ошибки координат
- the mean square navigational errors of coordinates
Accuracy = UERE · DOP
UPNE = UERE · PDOP
UHNE = UERE · HDOP
UVNE = UERE · VDOP
UERE
U…NE
Notes: Не нашел точного роскрытия – Navigational или Navigation

## Slide 8: Model legend: satellite position Легенда Модели: местоположение спутников
надгоризонтные спутники - загоризонтные спутники основного лепестка
direct view satellites - over-the-horizon satellites of main lobe
боковые лепестки 1 порядка - боковые лепестки 2 порядка - боковые лепестки 3 порядка
side lobes of 1 order - side lobes of 2nd order - side lobes of 3rd order

## Slide 9: Standard signals only GPS RMS – 1.7 m

## Slide 10: Satellites on 4000 km

## Slide 11: Main lobe signals only GPS RMS – 1.7 m

## Slide 12: Main lobe signals only GPS RMS – 1.7 m
Altitude km | Sat. Nu. | RMS, m | GDOP | Altitude km | Sat. Nu. | RMS, m | GDOP
3000 | 25 | 0,5958144 | 0,65 | 20000 | 1 | NaN | NaN
4000 | 25 | 0,5981717 | 0,65 | 21000 | 1 | NaN | NaN
5000 | 17 | 0,8115733 | 0,85 | 22000 | 1 | NaN | NaN
6000 | 12 | 0,9541329 | 1,04 | 23000 | 1 | NaN | NaN
7000 | 8 | 1,4487548 | 1,56 | 24000 | 1 | NaN | NaN
8000 | 7 | 2,0098304 | 2,21 | 25000 | 0 | NaN | NaN
9000 | 5 | 3,9335593 | 4,40 | 26000 | 0 | NaN | NaN
10000 | 5 | 3,7325644 | 4,50 | 27000 | 1 | NaN | NaN
11000 | 5 | 4,1918383 | 4,61 | 28000 | 1 | NaN | NaN
12000 | 4 | 4,2266051 | 4,86 | 29000 | 1 | NaN | NaN
13000 | 4 | 4,4914005 | 5,00 | 30000 | 1 | NaN | NaN
14000 | 4 | 4,7184398 | 5,14 | 31000 | 1 | NaN | NaN
15000 | 3 | NaN | NaN | 32000 | 1 | NaN | NaN
16000 | 2 | NaN | NaN | 33000 | 2 | NaN | NaN
17000 | 1 | NaN | NaN | 34000 | 2 | NaN | NaN
18000 | 1 | NaN | NaN | 35000 | 2 | NaN | NaN
19000 | 1 | NaN | NaN | 36000 | 2 | NaN | NaN

## Slide 13: Satellites on 3000 km

## Slide 14: Satellites on 5000 km

## Slide 15: Satellites on 7000 km

## Slide 16: Satellites on 15000 km

## Slide 17: Satellites on 20000 km

## Slide 18: Side lobe and main lobe signals GPS RMS – 1.7 m

## Slide 19: Side lobe and main lobe signals GPS RMS – 1.7 m
Altitude km | Sat. Nu. | RMS, m | GDOP | Altitude km | Sat. Nu. | RMS, m | GDOP
3000 | 25 | 0,5873438 | 0,65 | 20000 | 17 | 2,44841 | 3,10
4000 | 25 | 0,5938636 | 0,66 | 21000 | 16 | 3,02274 | 4,06
5000 | 17 | 0,8075414 | 0,85 | 22000 | 17 | 3,02800 | 4,09
6000 | 12 | 0,9979992 | 1,04 | 23000 | 17 | 3,27271 | 4,32
7000 | 10 | 1,1564275 | 1,29 | 24000 | 17 | 3,27676 | 4,57
8000 | 16 | 0,7871602 | 0,85 | 25000 | 16 | 4,28884 | 5,53
9000 | 15 | 0,7872386 | 0,88 | 26000 | 14 | 5,89136 | 8,95
10000 | 19 | 0,7194890 | 0,78 | 27000 | 15 | 4,83596 | 6,87
11000 | 22 | 0,6788834 | 0,75 | 28000 | 15 | 5,19556 | 7,20
12000 | 23 | 0,6960661 | 0,75 | 29000 | 15 | 5,34248 | 7,53
13000 | 23 | 0,6914038 | 0,77 | 30000 | 14 | 5,90983 | 8,37
14000 | 25 | 0,6870121 | 0,76 | 31000 | 15 | 6,01649 | 8,26
15000 | 24 | 0,7980708 | 0,95 | 32000 | 15 | 6,19354 | 8,61
16000 | 25 | 0,7315174 | 0,82 | 33000 | 16 | 5,21163 | 7,56
17000 | 23 | 0,8000663 | 0,95 | 34000 | 17 | 5,96475 | 7,74
18000 | 22 | 0,9150437 | 1,04 | 35000 | 17 | 5,71200 | 8,05
19000 | 18 | 1,9772337 | 2,55 | 36000 | 16 | 5,99137 | 8,72

## Slide 20: Satellites on 3000 km
ML only copy

## Slide 21: Satellites on 7000 km
ML only copy

## Slide 22: Satellites on 15000 km
ML only copy

## Slide 23: Satellites on 20000 km
ML only copy

## Slide 24: Satellites on 20000 km

## Slide 25: Main lobe signals only GPS + GLO RMS – 1.7 m

## Slide 26: Side lobe and main lobe signals GPS + GLO RMS – 1.7 m

## Slide 27
Для симуляции данных были использованы не номинальные альманахи систем (конфигурация навигационной системы согласно с интерфейсными документами), а реальные альманахи в формате YUMA для конкретного момента времени.
To simulate the data the real almanacs in YUMA format were used, as compared to the nominal almanacs of the system, which contain the satellite configuration as given in interface control document.
!

## Slide 28: Thank you for your attention Благодарим за внимание