УДК 628.921: 577.3

Оценка естественного освещения зданий в условиях полуясного небосвода и биоритмы человека

В.А. Егорченков

Важливе значення для забезпечення життя і здоров'я людини являються біоритми. Світло є самим потужним фактором, який впливає на внутрішні біологічні часи людини. В роботі була поставлена задача проаналізувати, як зміниться освітленість в приміщенні за часом. У зв’язку з цим була розроблена універсальна модель розподілу яскравості небозводу в залежності від хмарності і положення сонця. Для умов м. Сімферополя здійснено розрахунок горизонтальної освітленості у середньої точці приміщення з одним вікном при різних його орієнтаціях. В результаті визначені несприятливі орієнтації з точки зору неузгодженості біоритмів.

Большое значение для обеспечения жизни и здоровья человека являются биоритмы. Свет является самым мощным фактором, влияющим  на внутренние биологические часы человека. В статье была поставлена задача проанализировать, как изменяется освещенность в помещении во времени. В связи с этим была разработана универсальная модель распределения яркости небосвода в зависимости от облачности и положения солнца. Для условий г. Симферополя осуществлен расчет горизонтальной освещенности в средней точке помещения с одним окном при различных его ориентациях. В результате определены неблагоприятные ориентации с точки зрения рассогласования биоритмов.

В настоящее время в связи с повышением цены на землю происходит уплотнение застройки в городах и населенных пунктах. Естественно, это отражается на изменении параметров в искусственной среде. Они все более отличаются от природных. Их отклонение по уровням, качеству и цикличности изменения особенно проявляются в помещениях, где человек проводит основную часть своего времени. Поэтому все исследования, направленные на выявление отклонения искусственных параметров среды от природных, являются актуальными.

В последние несколько десятилетий во всем мире отмечается повышенный интерес к изучению ритмической организации жизненных процессов в организме, которые имеют огромное значение для обеспечения жизни и здоровья человека. Это проявляется в том, что ритмичный режим деятельности самый экономичный. Биоритмы важны для поддержания единства организма с внешней средой.

В организме человека существует множество биоритмов с разными периодами, накладывающимися один на другой, начиная с ритмической жизнедеятельности клеток, клеточных структур, через биоритмы органов и заканчивая биоритмами организма в целом. Взаимоотношения между всеми биоритмами обеспечивают оптимальный уровень функционирования организма, его приспособительные и резервные возможности. Многие заболевания связаны с нарушением или несогласованием биоритмов.

Биоритмы высшего уровня «затягивают» фазу и период ритмов низшего уровня, как бы навязывают им свой характер колебаний. Период же и фаза самого высокого уровня организма «затягивается» ритмическим действием периодически изменяющихся внешних факторов, таких, например, как смена дня и ночи, смена времен года, лунные и солнечные циклы [1]. Если по какой-то причине согласованность функций во времени нарушается – наступает рассогласование биоритмов, что приводит к отклонениям в организме. В легких случаях это состояние сопровождается некоторым недомоганием. Если же рассогласование велико и продолжается длительное время, то адаптационные возможности организма ослабевают, возникают различные заболевания или обостряются скрытые хронические патологические процессы. Имеется много примеров, когда у людей полная адаптация организма при переходе с летнего времени на зимнее и наоборот наступала спустя месяц после перехода. Особенно болезненной в этом случае бывает первая неделя. В связи с этим в России и других  странах Европы отменен переход на зимнее время.

Свет – самый мощный синхронизатор суточных ритмов, так как он является внешним времязадателем для внутренних биологических часов.

Изучение светового климата [2, 3] показало, что наружная горизонтальная освещенность утром растет, в 12 часов дня наступает максимум, а к вечеру падает. Причем, двенадцатичасовый максимум характерен для всех месяцев года. Именно на этот режим настроены все биоритмы человека. И чем больше максимум освещенности отклоняется во времени, тем более рассогласованными будут биоритмы.

Целью данной работы является изучение изменения естественной освещенности в помещении во времени и как это может сказаться на биоритмах человека.

Известно, что яркость небосвода является основным показателем, влияющим на формирование природного светового режима в помещении. А облачность является одним из основных факторов, влияющих на распределение яркости по небосводу. Международной комиссией по освещению (МКО) рекомендовано два состояния небосвода для расчетов естественного освещения помещений: ясный (при облачности 0...2 балла) и пасмурный (при облачности 8...10 баллов). Однако, по утверждению ряда  исследователей, расчетных состояний может быть гораздо больше [4]. И зависит это от многих показателей и, в первую очередь, от облачности.

Между этими крайними состояниями существуют промежуточные состояния от ясного неба к пасмурному, и наоборот, с плавным переходом от одного состояния к другому [5]. Назовем эти состояния полуясным небосводом с облачностью (3 – 7 баллов). В работе [6] представлена попытка обоснования перехода оценки естественного освещения зданий в украинских нормах по полуясному небосводу.

Попытаемся в первом приближении разработать универсальную модель небосвода, которая описывает все возможные (0 – 10 баллов) состояния. В связи с этим принимаются  следующие расчетные допущения:

1 - промежуточные состояния атмосферы имеют гомогенный (сплошной) характер с отсутствием рваных (например, кучевых) облаков;

2 - переход от одного состояния к другому носит прямолинейный характер.

Уравнение прямой здесь можно представить в следующем виде

g = (1-t)A + t·B						(1)

если принять в качестве g соотношение яркостей в данном направлении Lα и в зените LZ, в качестве А распределение яркости ясного небосвода, а в качестве В распределение яркости пасмурного небосвода, то математическое выражение универсальной модели небосвода с использованием известных формул [5] примет следующий вид

g =    =   + ,	(2)

где t, – облачность, которая измеряется в долях единицы от 0 (ясный) до 1 (пасмурный небосвод);

, 	;				(3)

ho  ̶  угловая высота солнцестояния, рад;

α – угловая высота центра рассматриваемого участка, рад;

(  ̶  угловое расстояние между Солнцем и рассматриваемым элементом на полусфере, рад, определяется из следующего выражения [5]:

( = arcсos(sinho·sin( + cosho·cos(·cos(();			(4)

((  ̶  горизонтальная проекция угла (, рад;

b, c и d – эмпирические параметры, определяющие форму индикатрисы рассеяния и зависящие от прозрачности атмосферы р. В данном случае принята р = 0,6, как для крупных промышленных центров, при этом b = 0,856; c = 16; d = 0,3.

Это выражение легко вычисляется современными компьютерными средствами.

При помощи зависимости (2) можно анализировать любое расчетное состояние небосвода: среднее за год или за определенный период года или даже для определенного региона, если последний имеет многолетние данные наблюдений по облачности.

Для примера можно проанализировать распределение яркости небосвода в Украине, в действующих нормах которой [6] в качестве расчетного принят пасмурный небосвод.

Сначала необходимо определить распределение облачности по регионам и среднюю годовую облачность [7] с учетом ее повторяемости. Результаты анализа метеорологических данных по облачности представлены в таблице.

Средневзвешенное значение облачности подсчитывалась с учетом повторяемости по следующей формуле

,			(5)

где О1, О2, О3,… – значение облачности в баллах для соответствующего региона;

Р1, Р2, Р3,... – повторяемость (вероятность) облачности для данного региона.

Результаты расчета показали, что средняя облачность в целом по Украине составляет Оср = 6,3 балла. Это далеко не ясный небосвод, но и не пасмурный. Следовательно, для Украины в качестве расчетного может быть принят полуясный небосвод (t = 0,63). Это намного ближе к реальной действительности.

Подставив в выражение (2), например, значение облачности t = 0,56 получим модель распределения яркости небосвода для условий Крыма.

Таблица. Средняя облачность и ее повторяемость по регионам Украины*

| № | Регион | Облачность, балл | Повторяемость, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запад (Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) | 6,73 | 20,25 |
| 2 | Север (Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская обл.) | 6,61 | 12,13 |
| 3 | Восток (Харьковская, Луганская, Донецкая обл.) | 6,4 | 18,13 |
| 4 | Юг (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская обл.) | 6,03 | 11,85 |
| 5 | Центр (Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская обл.)** | 6,42 | - |
| 6 | Крым | 5,66 | 17,19 |

*Здесь приняты данные только по общей облачности.

**Поскольку для центральной части Украины отсутствуют данные по повторяемости облачности, то этот регион при подсчете средней облачности не был включен.

Теперь посмотрим, как будет изменяться горизонтальная освещенность в обычном офисном помещении с одним окном при различных его ориентациях в течение дня в г. Симферополе, например, для января месяца.

В качестве примера принято прямоугольное в плане помещение с размерами 2,74×6,15 м и одним окном размером 1,32×2,1 м, подоконник которого расположен на 0,9 м от уровня пола. Освещенность определяется в центральной точке (пересечение диагоналей) помещения, расположенной в уровне условной рабочей плоскости на 0,8 м от пола. В качестве расчетного принят полуясный небосвод (t = 0,56).

Методика расчета освещенности заключается в следующем.

По известным формулам или по солнечным картам для соответствующей широты (для Киева φ = 50º с.ш.) определяются координаты солнца в каждый момент времени для соответствующего месяца. Расчеты производились для 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 часов.

Внутри контура светопроема формируется множество точек с определенным количеством по вертикали m и по горизонтали n. По специально разработанной программе в среде Mathcad определяется относительная яркость в направлении от расчетной точки помещения к каждой точке окна по формуле (2). Затем вычисляется среднее значение яркости окна gср данной ориентации по выражению

gср = ,					(6)

где gij – значение коэффициента относительной яркости в направлении i-той и j-той  точки, входящей в контур окна.

Умножением gср на величину яркости небосвода в зените, определяется абсолютная яркость участка небосвода, видимого из окна

L = gср Lz,			(7)

где L – средняя яркость участка небосвода, видимого из расчетной точки через окно, кд/м2;

Lz – яркость полуясного небосвода в зените, определяемая по рис.1, кд/м2.

Эта величина определялась по формуле (1) с использованием данных, представленных в СНиП ІІ-А.6-72 [3] для ясного и пасмурного небосводов в зависимости от угловой высоты солнца.

Горизонтальная освещенность в расчетной точке помещения, Е, лк, определится из следующего выражения

Е = L∙ω∙cosβ∙r1∙τo/Кз,		(8)

где ω – телесный угол светопроема (в данном случае ω = 0,1907 ср);

β – угол между линией, соединяющей расчетную точку с центром окна, и нормалью к условной рабочей поверхности (β = 71º град);

r1 – коэффициент, учитывающий отраженную составляющую от внутренних поверхностей помещения (r1 = 1,6, [6]);

τo – коэффициент, учитывающий потери света при прохождении через оконное заполнение (τo = 0,525, [6]);

Кз – коэффициент запаса (Кз = 1,2, [6]);

Результаты проведенного численного эксперимента представлены на рис.2.

По итогам работы можно сделать следующие выводы

1. Поскольку свет является самым мощным синхронизатором суточных ритмов человека, то представляется важным исследование изменения освещенности во времени  в помещении при различных ориентациях светопроемов, т.к. это отражается на здоровье человека.

2. Существующая система оценки естественного освещения в помещениях, в основу которой положен пасмурный небосвод с постоянными параметрами в широтном направлении, не позволяет характеризовать изменение освещенности в помещении при различных ориентациях окон.

Рис.2. Зависимость освещенности в центральной точке помещения от времени суток и ориентации светопроема: а – для южных ориентаций, восток и запад; б – для северных ориентаций

3. Переход на оценку естественного освещения по полуясному небосводу позволит приблизить расчеты к реальным условиям, т.к. больше охватываемый диапазон и выше вероятность. При этой модели приобретает неоднозначность ориентация светопроемов по сторонам горизонта. Использование результатов данной работы при проектировании позволит получать более энергоэффективные решения.

4. Проведенный численный эксперимент на конкретном примере позволил установить следующее:

- при светопроемах южной и северных ориентаций максимум освещенности в помещении наблюдается в полдень, поэтому здесь расхождений с внешней ритмичностью нет;

- при остальных ориентациях максимумы сдвинуты на два часа. Для восточных ориентаций сдвиг максимума наблюдается на два часа раньше, для западных – на два часа позже (рис.2 а).

- с точки зрения нормальной согласованности биоритмов эти ориентации окон в помещениях следует считать неблагоприятными, т.к. смещение максимума освещенности на какое-либо время равносильно перемещению по часовым поясам с вытекающими отсюда последствиями.

5. Постоянное искусственное освещение в помещении, работающее в дневное время суток, может усилить рассогласование биоритмов.

6. Данная работа может быть основой при разработке программы работы совмещенного и искусственного освещения, в котором искусственное освещение в течение суток должно быть переменным.

Перспективы дальнейшего исследования. Данная работа является одним из первых шагов в этом направлении. Здесь предстоит рассмотреть еще много вопросов. Как будет изменяться освещенность при различных ориентациях от различных систем естественного и совмещенного освещения в течение года. И как при этом будет выглядеть степень рассогласования с ритмом изменения природной освещенности. И как это отразится на биоритмах человека, находящегося в помещении, и на его здоровье. Особенно это важно в современных условиях уплотненной застройки. Ведь окружающие здания и сооружения в значительной степени изменяют характер распределения освещенности в помещении, как в пространстве, так и во времени по отношению к природным условиям, на которые изначально настроены все системы организма.

список Литературы

- Лэмберг Л. Ритмы тела. Здоровье человека и его биологические часы. – М.: Вече АСТ, 1998 г. – 419 с.

- Естественное освещение и инсоляция зданий (нормирование, расчеты и проектирование)/Госстрой СССР, НИИСФ/Под общ. ред. Н.М. Гусева. – М.: Стройиздат, 1968. – 271 с.

- СНиП ІІ-А.6-72. Строительная климатология и геофизика. – М.: Стройиздат, 1973. – 319 с.

- Дарула С., Киттлер Р. Метод расчета естественного освещения и современные тенденции оценки естественного света. – Светотехника, 2006, № 1. – С. 28-34.

- Соловьев А.К. Физика среды. Учебник: – М.: Изд-во АСВ, 2008. – 344 с.

- Єгорченков В.О. Обґрунтування розрахункового стану небозводу в Україні при формуванні природного світлового режиму приміщень. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка»). Випуск № 22, частина 2 «Сучасні проблеми геометричного моделювання» (квітень, 2008). – Луцьк, ЛДТУ, 2008. – с. 113-118.

- ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. Інженерне обладнання будівель і споруд. – К.: Мінбуд України, «Укрархбудінформ», 2006. – 76 с.

- Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3, многолетние данные. Части 1-6. Выпуск 10. Украинская ССР. Книга 2. Часть 5. Облачность, атмосферные явления… – Л.: Гидрометеоиздат (ГМИ), 1990.

Yegorchenkov V.  Evaluation of natural lighting of buildings under a half-clear vault of heaven and human biorhythms

Biorhythms mean much for a human being life and health. Light is the most powerful factor influencing a person's internal biological clock. The purpose of this article is to examine how lighting in premises changes in time. In this regard, there was developed a universal model of sky luminance distribution depending on cloud cover and the sun position. Horizontal luminance in a middle point of premises with one window differently orientated was evaluated for the conditions in Simferopol. As a result, unfavorable orientations in terms of a mismatch of biorhythms were determined.

# Text boxes

Рис.1. Зависимость яркости полуясного небосвода в зените от высоты стояния солнца при прозрачности атмосферы р = 0,6