6.4. Заключение    191

Таблица 6.1. Методы реализации задач по качеству для системы управления воздушным движением

6.4. Заключение

Подобно всем остальным конкретным примерам в настоящей книге, в системе 1555 архитектурные решения предстают в роли решающих факторов реализации требований к приложению. Основные методики, применявшиеся для достижения этой цели, приводятся в табл. 6.1. Вследствие длительного (как предполагалось) срока эксплуатации, высокой стоимости разработки, крупномасштабности, важности исполняемых функций и существенной обозримости в систему 15Б5 постоянно вносились какие-то изменения — и это не говоря о серьезнейших

192    Глава 6, Управление воздушным движением

рабочих требованиях. Человеко-машинные интерфейсы, новое аппаратное оборудование и коммерческие компоненты, обновления операционной системы и сети, увеличение вычислительных мощностей — все это было неизбежно. Благодаря введению разного рода механизмов реализации отказоустойчивости (и кодовых шаблонов), в частности, аппаратного и программного резервирования, а также многоуровневого обнаружения неисправностей и распределенных многопроцессорных вычислений с передачей сообщений от клиента к серверу архитектурное решение оказалось вполне адекватным беспрецедентно высоким рабочим требованиям.

Осталось лишь сказать несколько слов о тщательной проверке архитектуры ISSS, проведенной группой специалистов в связи с тем, что правительство США приняло решение отказаться от этой системы в пользу менее сложного и дорогостоящего решения. Они проверяли способность архитектуры обеспечить затребованную производительность, готовность и модифицируемость — в последнем случае для достижения своей цели эксперты задействовали ряд сценариев изменений:

♦	внесение серьезных изменений в человеко-машинный интерфейс консоли мониторинга и управления;

4- импортирование в систему ISSS приложений для управления воздушным движением, разработанных сторонней компанией;

- введение в систему новых представлений управления воздушным движением;

- замена процессоров RS/6000 микросхемой с аналогичными характеристиками;

- исключение из списка требований электронной полетной ленты;

- 50-процентное увеличение максимальной нагрузки системы по обработке маршрутов полета.

В каждом из перечисленных случаев эксперты установили, что проводить модификации в условиях данной программной архитектуры просто, а в некоторых случаях чуть ли не элементарно. Это можно оценивать как признание тщательности проектирования архитектуры и явного учета атрибутов качества, а также обеспечивающих их реализацию архитектурных тактик.

6.5. Дополнительная литература

Мероприятия, предпринятые Федеральным авиационным агентством США с целью модернизировать программное обеспечение управления воздушным движением, освещены в литературе достаточно широко; взять, например, исследование [Gibb 94]. Отчет о проверке системы ISSS на предмет возможности дальнейшего применения содержится в работе [Brown 95]. Удобство сопровождения в этих статьях понимается двояко: во-первых, как атрибут качества системы, а во-вторых, как способность организации-подрядчика выполнять задачи, связанные с сопровождением. Такой существенный аспект удобства сопровождения, как соот-

6.6. Дискуссионные вопросы    193

ветствие между потребностями системы в сопровождении и возможностями компании по проведению соответствующих действий, исследователи обычно упускают из виду.

6.6. Дискуссионные вопросы

- Высокая готовность — это качество, которое архитектура, представленная в настоящей главе, должна была реализовать в первую очередь. Каким образом это требование должно было повлиять на другие атрибуты качества — например, на производительность? Как изменится архитектура, если это требование снять?

- Сколько архитектурных образцов вы смогли обнаружить в архитектуре системы 1588?

- Согласно требованиям, перечисленным в разделе 6.2, составьте ряд сценариев атрибутов качества (см. главу 4). В тех случаях, когда каких-то сведений недостает, пытайтесь делать логические выводы.

Глава 7

Проектирование архитектуры

(в соавторстве с Феликсом Бахманом)

По нашим наблюдениям, практически у всех удачных объектно-ориентированных систем есть две отличительные особенности, которые, как по совпадению, в большинстве случаев не реализованы в системах неудачных: во-первых, это наличие стройной архитектурной концепции, а во-вторых, применение контролируемого, итеративного и инкрементного цикла разработки.

Грэди Буч (Grady Booch) [Stikeleather 96]

Вплоть до настоящего момента мы говорили о тех вещах, которые должен знать любой архитектор. В частности, мы перечислили основные понятия и принципы, касающиеся по преимуществу коммерческих аспектов архитектуры (глава 1), архитектурных представлений и структур (глава 2), атрибутов качества (глава 4), а также архитектурных тактик и образцов их реализации (глава 5). В главах 3 и 6 представлены конкретные примеры, призванные укрепить полученные знания.

Теперь мы уделим внимание проектированию архитектуры как таковой, точнее — действиям, которые должны предприниматься на начальных этапах этого процесса. Таким образом, в настоящей главе мы намерены рассмотреть четыре основные темы:

- архитектура в контексте жизненного цикла;

- проектирование архитектуры;

- структура группы разработчиков и ее связь с архитектурой; 4- создание макета системы.

7,1, Архитектура в контексте жизненного цикла    195

7.1. Архитектура в контексте жизненного цикла

Любая организация, строящая процесс разработки программных продуктов на основе архитектуры, должна знать, какое место эта последняя занимает в жизненном цикле. В литературе имеют хождение несколько моделей жизненного цикла, но лишь в одной из них — изображенной на рис. 7.1 модели эволюционного жизненного цикла поставки (Evolutionary Delivery Life Cycle) — архитектура выводится на первый план. Назначение этой модели состоит в том, чтобы, во-первых, получить отзывы пользователей и заказчиков, а во-вторых, предварить конечный выпуск разработкой нескольких промежуточных. Кроме того, с каждой новой итерацией эта модель позволяет вводить в систему новые функции, а после завершения разработки соответствующего набора характеристик — поставлять ограниченные версии. (Дополнительные сведения об этой модели жизненного цикла содержатся в разделе «Дополнительная литература» далее в этой главе.)

Когда приступать к проектированию?

Итеративный характер проектирования архитектуры, согласно вышеупомянутой модели жизненного цикла, обнаруживается через посредство предварительного

196    Глава 7. Проектирование архитектуры

анализа требований. Действительно, как можно проектировать систему, не имея ни малейшего представления о выдвигаемых к ней требованиях? С другой стороны, для начала проектирования требуется знать не так уж много характеристик.

Любая архитектура «формируется» из некоей совокупности функциональных и коммерческих требований, а также требований по качеству. Эти требования, обнаруживаемые, в частности, по конкретным примерам, мы называем архитектурными мотивами (architectural drivers). Характеристики архитектуры системы А-7Е, рассмотренной в главе 3, обусловливаются требованиям по модифицируемости и производительности. Архитектура системы управления воздушным движением из главы 6 находится в зависимости от требований по готовности. Что же касается программы моделирования условий полета, представленной в главе 8, то для ее архитектуры определяющими являются требования по производительности и модифицируемости, в чем вы еще сможете убедиться и т. д.

Для того чтобы установить архитектурные мотивы, проще всего разобраться с наиболее значимыми коммерческими задачами. Таковых не может быть слишком много. Представьте эти задачи в виде сценариев атрибутов качества или элементов Use Case. Затем выберите те из них, которые потенциально способны оказать на архитектуру наибольшее влияние. Именно они и являются архитектурными мотивами, и их вряд ли окажется больше десяти. Метод анализа компромиссных архитектурных решений (architecture tradeoff analysis method, ATAM), рассматриваемый в главе 11, предусматривает применение вспомогательного дерева (utility tree), которое помогает на основе разного рода коммерческих факторов выводить сценарии атрибутов качества.

Определившись с архитектурными мотивами, можете смело приступать к проектированию архитектуры. Процесс анализа требований, который вам предстоит провести впоследствии, во многом основывается на вопросах, сформулированных на этапе архитектурного проектирования (об этом свидетельствует одна из присутствующих на рис. 7.1 обратных стрелок).

7.2. Проектирование архитектуры

Ниже в этом разделе мы намерены рассмотреть метод проектирования архитектуры, позволяющий удовлетворить как требования к качеству, так и функциональные требования. Его мы называем атрибутным методом проектирования (Attribute-Driven Design, ADD). Исходными данными для ADD является набор сценариев атрибутов качества, а также знания об отношениях между реализацией атрибутов качества и архитектурой. Метод ADD правомерно рассматривать как расширение большинства других методов разработки — в частности, рационального унифицированного процесса (Rational Unified Process, RUP). RUP включает этапы, связанные с высокоуровневым проектированием архитектуры, за которыми следуют действия, направленные на детальное проектирование и реализацию. В результате встраивания ADD в RUP этапы высокоуровневого проектирования подвергаются некоторым изменениям, однако весь последующий процесс остается без изменений.

7.2. Проектирование архитектуры    197

Атрибутный метод проектирования

ADD — это методика определения программной архитектуры, в которой процесс декомпозиции основывается на предполагаемых атрибута качества продукта. Это рекурсивный процесс декомпозиции, на каждом из этапов которого происходит отбор тактик и архитектурных образцов, удовлетворяющих тем или иным сценариям качества, а также распределение функциональности, направленное на конкретизацию типов модулей данного образца. В контексте жизненного цикла ADD располагается сразу после анализа требований, а начинается он, как мы уже говорили, в тот момент, когда об архитектурных мотивах можно говорить с достаточной степенью уверенности.

Результатом применения ADD являются первые несколько уровней представления декомпозиции модулей архитектуры, а также все другие связанные с ними представления. Не стоит, впрочем, думать, что после ADD становятся известны все детали представлений, — система описывается как набор контейнеров функциональности и существующих между ними взаимосвязей. Во всем процессе проектирования это первый случай сочленения архитектуры, результаты которого, естественно, весьма приблизительны. Тем не менее, в контексте реализации предполагаемых атрибутов качества это очень важный момент, поскольку именно здесь закладываются основы достижения функциональности. Различие между архитектурой, являющейся результатом выполнения ADD, и архитектурой, готовой к реализации, лежит в плоскости принятия подробных проектных решений. В частности, это может быть выбор между конкретными объектно-ориентированными образцами проектирования, с одной стороны, и промежуточным программным обеспечением, применение которого сопряжено с многочисленными архитектурными ограничениями, — с другой. Архитектура, спроектированная средствами ADD, предусматривает отсрочку принятия этого решения, благодаря чему достигается большая гибкость.

С участием общих сценариев из главы 4, а также тактик и образцов из главы 5 можно создать ряд различных процессов проектирования. Отличаются они принятыми принципами деления проектных работ и содержанием процесса проектирования. Ниже мы приведем более подробное описание ADD — тем самым мы постараемся показать, как следует реализовывать общие сценарии и тактики, как делить проектные работы на отдельные участки и что, по нашему мнению, являет собой суть процесса проектирования.

Метод ADD мы продемонстрируем на примере архитектуры линейки продуктов для открывателя гаражной двери в рамках домашней информационной системы. Предположим, что в обязанности открывателя входит поднятие и опускание двери тремя способами: согласно положению переключателя, с пульта дистанционного управления (ПДУ), а также средствами домашней информационной системы. Будем также иметь в виду, что с помощью последней можно проводить диагностику неисправностей открывателя.

Пример входных данных

Предположим, что в качестве входных данных ADD принимает набор требований. Как и любые другие методы проектирования, ADD трактует как входные

198    Глава 7. Проектирование архитектуры

данные_функциональные требования (как правило, они выражаются в виде эле-
ментов Use Case) и ограничения. Отличительная особенность ADD кроется
в трактовке требований к качеству. ADD жестко регламентирует представление
требований к качеству — они могут быть выражены только в виде набора систем-
но-ориентированных сценариев реализации качества. Рассматриваемые в главе 4
общие сценарии, во-первых, исполняют роль входных данных процесса выявле-
ния требований, а во-вторых, содержат ряд инструкций по разработке системно-
ориентированных сценариев. Степень детализации последних зависит от конк-
ретного приложения. Отдельные части полнокровных сценариев в наших примерах
не учтены, поскольку они не оказывают никакого влияния на процесс проектиро-
вания.	«:

В примере с гаражной дверью участвуют следующие сценарии атрибутов качества:

- Устройство и элементы управления открытием и закрытием двери, как уже упоминалось, обусловливаются конкретным продуктом в рамках линейки. В частности, управление может производиться из домашней информационной системы. Архитектура продукта для конкретного набора элементов управления должна напрямую выводиться из архитектуры линейки продуктов.

- Отличаются и процессоры, применяемые в разных продуктах. Архитектура продукта для каждого конкретного процессора должна напрямую выводиться из архитектуры линейки продуктов.

- Если в пространстве, занимаемой гаражной дверью, во время ее опускания обнаруживается препятствие (человек или любой другой объект), она должна остановиться (или, согласно другому варианту, полностью открыться) в течение 0,1 с.

- Открыватель гаражной двери должен предусматривать возможность диагностики и управления средствами домашней информационной системы, для чего предполагается применение ориентированного на конкретный продукт протокола диагностики. Кроме того, необходима возможность прямого производства отражающей этот протокол архитектуры.

Начало процесса ADD

Мы уже говорили об архитектурных мотивах. Метод ADD, предусматривающий предварительное выявление мотивов, может начаться лишь тогда, когда они станут известны в полном объеме. Вполне возможно, что в процессе проектирования приоритеты среды архитектурных мотивов придется реорганизовать — подобные явления вызываются, во-первых, новыми интерпретациями требований, а во-вторых, их изменением. В любом случае, процесс не начнется до тех пор, пока в отношении основных требований не появится хоть какая-то ясность.

В следующем разделе мы приступим к непосредственному рассмотрению метода ADD.

7.2. Проектирование архитектуры    199

Этапы ADD

Начнем с краткого обзора этапов проектирования архитектуры методом ADD. Затем мы раскроем их содержание более подробно.

- Выбор модуля для декомпозиции. Как правило, в качестве исходного модуля берется система в целом. Все необходимые входные данные (ограничения, функциональные требования и требования к качеству) для него должны быть известны.

- Уточнение модуля в несколько этапов:

a.	выбор архитектурных мотивов из набора конкретных сценариев реали-
зации качества и функциональных требований. На этом этапе определя-
ются наиболее важные в контексте проведения декомпозиции моменты;

b.	выбор архитектурного образца, соответствующего архитектурным мо-
тивам. Создание (или выбор) образца, тактики которого позволяют реа-
лизовать эти мотивы. Выявление дочерних модулей, необходимых для
реализации этих тактик;

c.	конкретизация модулей, распределение функциональности из элемен-
тов Use Case, составление нескольких представлений;

d.	определение интерфейсов дочерних модулей. Декомпозиция имеет сво-
им результатом новые модули, а также ограничения на типы взаимодей-
ствия между ними. Для каждого из модулей эти сведения следует за-
фиксировать в документации по интерфейсу;

e.	проверка и уточнение элементов Use Case в сценариях качества и нало-
жение, исходя из них, ограничений на дочерние узлы. На этом этапе мы
проверяем, все ли факторы учли, а также, в расчете на последующую
декомпозицию или реализацию, подготавливаем дочерние модули.

3.	Вышеперечисленные этапы следует выполнить в отношении всех нужда-
ющихся в дальнейшей декомпозиции модулей.

1. Выбор модуля для декомпозиции

Система, подсистема и подмодуль — все это модули. Как правило, декомпозицию начинают с системы; она разбирается на подсистемы, а те в свою очередь — на подмодули.

В нашем примере в роли системы выступает открыватель гаражной двери. На этом уровне существует единственное ограничение — открыватель должен предусматривать возможность взаимодействия с домашней информационной системой.

2а. Выбор архитектурных мотивов

Как вы уже знаете, архитектурные мотивы представляют собой сочетание функциональных требований и требований к качеству, из которых «складывается» архитектура того или иного модуля. Мотивами считаются наиболее высокоприоритетные из всех предъявляемых к модулю требований.

В частности, архитектурными мотивами являются четыре представленных выше сценария. В системах, с оглядкой на которые мы составляли этот пример,

200    Глава 7. Проектирование архитектуры

сценариев качества десятки. Ознакомившись с ними, мы сделали вывод о том, что магистральные требования касаются работы в реальном времени1 и модифицируемости, необходимой при разработке линеек продуктов. Кроме того, налицо требование об оперативной диагностике. Все эти требования следует учитывать в ходе первоначальной декомпозиции системы.

Выявление архитектурных мотивов далеко не всегда проходит по нисходящей. Иногда для того, чтобы уяснить все ветвления тех или иных требований, не обойтись без детальных аналитических действий. К примеру, довольно трудно бывает определить роль производительности в контексте конкретной конфигурации системы в отсутствие ее опытной реализации. Не ознакомившись с механикой гаражной двери и скоростью предполагаемых процессоров, мы вряд ли смогли бы возвести требование по производительности в ранг архитектурного мотива.

Декомпозицию модуля мы намерены провести, исходя из архитектурных мотивов. Естественно, что к модулю предъявляются и другие требования, однако, ограничившись мотивами, мы беремся обеспечить соответствие наиболее важным из них. Рассматривать все требования как равнозначные неразумно — наименее важные из них должны удовлетворяться с учетом ограничений, присущих наиболее важным. Именно в этом принципе заключается основное различие между ADD и всеми прочими методами архитектурного проектирования.

2Ь. Выбор архитектурного образца

На материале главы 5 мы установили, что каждому атрибуту качества соответствует ряд очевидных тактик реализации (а также образцов, посредством которых эти тактики проводятся в жизнь). Каждая из этих тактик обеспечивает реализацию одного из нескольких атрибутов качества. Шаблоны, в которые они заключены, в свою очередь оказывают воздействие на другие атрибуты качества. Сочетание ряда тактик в архитектурном проектировании призвано сбалансировать все предполагаемые атрибуты качества. Анализ реализации требований к качеству и функциональных требований проводится на этапе уточнения.

Основная цель этапа 2Ь заключается в том, чтобы установить общий, состоящий из типов модулей архитектурный образец. Этот образец, включающий в себя избранные тактики, должен обеспечивать соответствие архитектурным мотивам. В процессе отбора тактик следует учитывать два фактора. Первый — это, собственно, мотивы. Второй — это побочные эффекты, оказываемые реализующим тактику шаблоном на прочие атрибуты качества.

В принципе, реакция на обнаружение препятствия в течение 0,1 с — это отнюдь не смертельное требование, однако следует учитывать, что речь идет о рынке товаров массового производства, где любое ограничение производительности процессора влечет за собой значительное снижение стоимости. Кроме того, нельзя забывать, что вследствие серьезной инерции остановить гаражную дверь довольно сложно.

Разберем для примера тактику, которая, как правило, используется для реализации модифицируемости, — интерпретатор. Введение в систему интерпретируемого языка спецификаций упрощает механизмы создания новых и корректировки имеющихся функций. Один из частных случаев применения интерпретатора — запись и исполнение макрокоманд. Интерпретируемым языком, регламентирующим структуру и оформление веб-страниц, является HTML. С одной стороны,

7.2. Проектирование архитектуры    201

интерпретатор прекрасно справляется с реализацией модифицируемости в период прогона, но с другой — оказывает сильное отрицательное воздействие на производительность. Таким образом, решение о применении интерпретатора следует принимать лишь в том случае, если модифицируемость имеет относительно большую важность, чем производительность. Есть и компромиссное решение — задействовать интерпретатор лишь для отдельного элемента образца, а для всех остальных выбрать другие тактики.

Рассматривая изложенные в главе 5 тактики в свете установленных архитектурных мотивов, обнаруживаем, что важнейшими атрибутами качества являются производительность и модифицируемость. Среди тактик реализации модифицируемости нам известны «локализация изменений», «предотвращение волнового эффекта» и «откладывание времени связывания». Поскольку наши сценарии реализации модифицируемости в основном ориентированы на изменения в период проектирования системы, на первое место выходит тактика «локализация изменений». Кроме того, выберем «семантическую связность» и «сокрытие информации» и скомбинируем их для определения виртуальных машин соответствующих областей. В качестве тактик реализации производительности используем «ресурсопотребление» и «арбитраж ресурсов», конкретнее — «повышение вычислительной эффективности» и «выбор политики планирования». Итак, речь идет о следующих тактиках:

- Семантическая связность и сокрытие информации. Обязанности, связанные с пользовательским интерфейсом, передачей данных и датчиками, выводятся в отдельные модули. Их мы называем виртуальными машинами; поскольку на основе предполагаемой архитектуры требуется получить три разных продукта, эти модули, очевидно, будут различаться. Обязанности, связанные с диагностикой, также подвержены разделению.

- Повышение вычислительной эффективности. Вычисления, критичные с точки зрения производительности, следует сделать как можно более эффективными.

- Разумное планирование. Критичные с позиции производительности вычисления следует планировать в расчете на соблюдение требований по времени.

Архитектурный образец, полученный в результате сочетания упомянутых тактик, показан на рис. 7.2. Имейте в виду, что это лишь один из приемлемых вариантов, но отнюдь не единственно возможный.

2с. Конкретизация модулей и распределение функциональности посредством проекций

В предыдущем разделе мы говорили о том, как архитектурные мотивы качества через посредство тактик воздействуют на структуру декомпозиции модуля. Там же мы, по существу, определили типы модулей этапа декомпозиции. Теперь покажем, как эти типы модулей следует конкретизировать.

Конкретизация модулей. В схеме, приведенной на рис. 7.2, участвуют некритичные с точки зрения производительности вычисления; изображены они выше виртуальной машины, ответственной за передачу данных и взаимодействие с датчиками. Поверх виртуальной машины, как правило, исполняется приложение.

Рис. 7.2. Архитектурный образец, содержащий тактики реализации мотивов открывателя

гаражной двери

Любая конкретная система в большинстве случаев состоит из нескольких модулей. Каждой функциональной «группе» соответствует один модуль, и все они будут отражены в образце. При распределении функциональности мы отталкиваемся от тех же критериев, которые характерны для функциональных методов проектирования, — в частности, для большинства объектно-ориентированных методов.

К примеру, обязанности, связанные с обнаружением препятствий и остановкой гаражной двери, вследствие наличия требований по времени относятся к категории критичных. Управление поднятием и опусканием двери в нормальном режиме не связано с какими-либо ограничениями по времени, поэтому эти действия, напротив, рассматриваются как некритичные. Туда же относим и диагностику. Итак, конкретизация модуля некритичных с точки зрения производительности действий с рис. 7.2 конкретизируется в виде модулей диагностики и поднятия/ опускания двери, изображенных на рис. 7.3. Кроме того, ряд обязанностей — передача информации, считывание показаний датчиков и управление силовым приводом — отходит к виртуальной машине. Отсюда — два экземпляра виртуальной машины, которые также представлены на рис. 7.3.

Результатом выполнения данного этапа следует считать появление приемлемой декомпозиции модуля. Последующие этапы направлены на проверку адекватности декомпозиции требуемой функциональности.

Распределение функциональности. Применение принадлежащих к родительскому модулю элементов Use Case помогает архитектору лучше уяснить принципы распределения функциональности. Для покрытия всей предполагаемой функциональности иногда также требуется удалить имеющиеся дочерние модули или ввести новые. Наконец, любой элемент Use Case родительского модуля должен представляться последовательностью обязанностей в дочерних модулях.

Рис. 7.3. Декомпозиция открывателя гаражной двери первого уровня

Распределение обязанностей между дочерними модулями, помимо прочего, сопряжено с выявлением путей обмена информацией. В результате между модулями устанавливаются отношения «производитель-потребитель», требующие записи. Определение механизмов обмена информацией на этом этапе проектирования не так уж важно. Проталкивается она или выталкивается? Передается в виде сообщений или вызываемых параметров? На все эти вопросы нужно будет отвечать позже. Сейчас нас должна интересовать лишь сама информация и распределение ролей «потребитель» и «производитель». ADD не предусматривает средств получения такого рода информации — для этого требуется детальное проектирование.

В некоторых тактиках содержатся оригинальные образцы взаимодействия между модулями различных типов. К примеру, тактика «посредник» типа «публикация-подписка» вводит образец «публикация» для одних модулей и «подписка» для других. Поскольку эти образцы взаимодействия формируют обязанности соответствующих модулей, их следует записывать.

Главное, чтобы по результатам выполнения вышеописанных этапов у вас появилась уверенность в том, что система сможет реализовать функциональные требования. С другой стороны, для того чтобы проверить соответствие атрибутам качества, распределенных обязанностей мало. Для анализа реализации таких атрибутов качества, как производительность, безопасность и надежность, требуется информация о динамическом размещении и размещении периода прогона. Следовательно, наряду с представлением декомпозиции модулей мы должны рассмотреть ряд других представлений.

Отображение архитектуры в представлениях. Несколько индивидуальных представлений мы рассмотрели в главе 2. Судя по нашему опыту работы с методикой ADD, для начала вполне достаточно взять по одному представлению из трех основных групп (декомпозиция модулей, параллелизм и размещение). Сам

204    Глава 7. Проектирование архитектуры

по себе рассматриваемый метод не зависит от выбора представлений, и при необходимости демонстрации дополнительных аспектов — например, объектов периода прогона — можно ввести дополнительные представления. Ниже мы вкратце опишем механизм применения трех представлений общего характера в ADD.

- Представление декомпозиции модулей. Выше мы выяснили, каким образом представление декомпозиции модулей обеспечивает контейнеры для выявляемых обязанностей. Кроме того, при помощи этого представления выявляются основные отношения потоков данных между модулями.

- Представление параллелизма. В рамках представления параллелизма моделируются динамические аспекты системы, такие как параллельные операции. Это помогает выявить состязания за ресурсы, потенциальные случаи взаимоблокировки, проблемы с непротиворечивостью данных и т. д. Моделирование параллелизма в системе, как правило, сопряжено с установлением новых обязанностей модулей, которые фиксируются в модульном представлении. Кроме того, оно иногда приводит к обнаружению новых модулей — например, диспетчера ресурсов, который помогает разрешать проблемы параллельного доступа к дефицитным ресурсам.

Проекция параллелизма относится к категории представлений «компонент и соединитель». Компоненты представляют собой экземпляры модулей в представлении декомпозиции модулей, а соединители — носители виртуальных потоков (virtual threads). «Виртуальный поток» описывает исполняемую ветвь, охватывающую всю систему или ее отдельные элементы. Его не следует путать с потоками (процессами) операционных систем, которые связаны с другими свойствами, — в частности, с распределением памяти/ресурсов процессора. На том уровне проектирования, о котором сейчас идет речь, эти свойства не представляют важности. С другой стороны, после принятия решений об операционной системе и размещении модулей на процессорах виртуальные потоки придется отобразить на потоки операционной системы. Эти действия связаны с.детальным проектированием.

В рамках представления параллелизма соединители представляют такие потоки, как «синхронизация с...», «запуск», «отмена» и «передача данных». Экземпляры модулей в представлении декомпозиции модулей показывают в совершенно определенном ракурсе — как средство, обеспечивающее понимание отображения между двумя представлениями. Следует иметь в виду, что точка синхронизации расположена в специальном модуле и, таким образом, ориентирована на корректное распределение обязанностей.

Уяснить параллелизм в системе помогают нижеследующие элементы Use Case.

О Два пользователя выполняют одно и то же действие в одно и то же время. Помогает выявить проблемы, связанные с состязанием за ресурсы и целостностью данных в целом. В нашем примере с гаражной дверью можно себе представить ситуацию, при которой один человек пыта-

7.2. Проектирование архитектуры    205

ется закрыть дверь с пульта дистанционного управления, а другой открывает ее с помощью переключателя.

О Один пользователь одновременно выполняет несколько действий. Помогает выявить проблемы, связанные с обменом данных и управлением операциями. Вполне возможно, что пользователь решит открыть гаражную дверь в момент ее диагностики.

0 Запуск системы. Здесь дается отличная перспектива постоянных операций системы и механизмов их инициализации. Данный элемент, кроме того, упрощает задачу принятия решения относительно стратегии инициализации — это может быть любая модель, включая «все параллельно» или «все последовательно». Если обратиться к нашему примеру, разумным представляется такой вопрос: зависит ли возможность запуска системы открывателя гаражной двери от готовности домашней информационной системы? Находится ли система открывателя гаражной двери в постоянной готовности? Может быть, она ожидает поступления сигнала или запускается и останавливается каждый раз при открытии и закрытии двери?

0 Выключение системы. Помогает решить вопросы очистки — например, достижения и сохранения устойчивого состояния системы.

В нашем примере точка синхронизации присутствует в виртуальной машине считывания показаний датчиков/управления силовым приводом. Критическая секция производительности, равно как и секция поднятия/ опускания двери, ответственна за считывание показаний с датчика. В момент выполнения операции, относящейся к секции поднятия/опускания двери, критическая система производительности имеет право прерывать операции виртуальной машины считывания показаний датчиков/управления силовым приводом. Для последней требуется механизм синхронизации. Это становится очевидным при рассмотрении виртуальных потоков критической секции производительности и секции поднятия/опускания двери — и та и другая обращаются к виртуальной машине считывания показаний датчиков/управления силовым приводом. Пересечение двух виртуальных потоков свидетельствует о необходимости внедрения механизма синхронизации.

Параллелизм также может быть изменяемым параметром; именно такой случай рассматривается в главе 14, посвященной линейкам программных продуктов. Для одних продуктов подходит последовательная инициализация, для других — параллельная. Если декомпозиция не предусматривает механизма изменения метода инициализации (например, путем обмена компонентов), значит, такую декомпозицию следует скорректировать.

♦ Представление размещения. Если в системе используется несколько процессоров или специализированное оборудование, его размещение иногда приводит к появлению дополнительных обязанностей. Представление размещения помогает обозначить и спроектировать размещение таким образом, чтобы гарантированно реализовать предполагаемые атрибуты качества.

206    Глава 7, Проектирование архитектуры

Ее применение приводит к декомпозиции виртуальных потоков представления параллелизма на виртуальные потоки в рамках конкретного процессора, с одной стороны, и сообщения, которые, перемещаясь от процессора к процессору, инициируют каждое последующее действие, — с другой. Таким образом, представление размещения оказывается основой для анализа сетевого трафика и выявления потенциальной перегрузки.

Кроме того, представление размещения помогает принимать решения о необходимости введения дополнительных экземпляров модулей. К примеру, требования по надежности иногда предполагают дублирование критической функциональности на нескольких процессорах. Помимо прочего, представление размещения помогает формулировать аргументы «за» или «против» применения специализированного аппаратного обеспечения.

Создание представления размещения носит неслучайный характер. Как и в случае с представлениями декомпозиции модулей и параллелизма, провести распределение аппаратных компонентов помогают архитектурные мотивы. Тактики наподобие дублирования, размещая на нескольких процессорах ряд точных копий, обеспечивают достижение высокой производительности или надежности. Другие тактики — к примеру, механизм планирования в реальном времени — фактически запрещают размещение на нескольких процессорах. При размещении тех элементов, которые не предопределяются выбранными тактиками, на первый план выходят функциональные факторы.

Переход виртуального потока из одного процессора в другой налагает на различные модули дополнительные обязанности. Он выражает требование по обмену данными между процессорами. Обязанность по проведению этого обмена естественным образом ложится на тот или иной модуль, а значит, должна быть зафиксирована в представлении декомпозиции модулей.

Вопросы размещения в нашем примере связаны с разделением обязанностей между системой открывателя двери и домашней информационной системой. Какая из них будет ответственна за аутентификацию удаленных вызовов и какой протокол будет применяться для передачи данных между ними?

2d. Задание интерфейсов дочерних модулей

Согласно задачам ADD, интерфейс любого модуля должен демонстрировать предоставляемые и требуемые службы и свойства. В этом кроется его отличие от сигнатуры. Он документирует средства модуля, к которым можно обращаться со стороны.

Анализ и документирование декомпозиции в категориях структуры (представление декомпозиции модуля), динамизма (представление параллелизма) и периода прогона (представление размещения) — все это раскрывает допущения о взаимодействии для дочерних модулей, которые должны быть обязательно отражены в их интерфейсах. Модульное представление документирует:

- производителей/потребителей информации;

- образцы взаимодействия, требующие от модулей предоставления одних служб и использования других.

7.2. Проектирование архитектуры    207

Представление параллелизма документирует:

- взаимодействие между потоками, ведущими к интерфейсу модуля, предоставляющего или использующего ту или иную службу;

- информацию об активности компонента — например, о наличии у него собственного исполняемого потока;

- информацию о действиях компонента, связанных с синхронизацией и упорядочиванием, а также (иногда) с блокированием вызовов.

Представление размещения документирует:

- требования по аппаратной части — например, касающиеся применения специализированного оборудования;

- требования по времени — например, о том, что скорость вычислений процессора должна быть не меньше 10 MIPS;

- требования по обмену данными — например, о том, что обновление информации должно проводиться не чаще, чем раз в секунду.

Все эти сведения должны быть отражены в документации интерфейсов модулей.

2е. Проверка и уточнение элементов Use Case, сценариев реализации качеств и ограничений, налагаемых на дочерние модули

Все рассмотренные до сих пор этапы ориентированы на составление плана декомпозиции модулей. Но, помимо прочего, эту декомпозицию следует проверить, а дочерние узлы — подготовить к собственной декомпозиции.

Функциональные требования. У каждого дочернего модуля есть некие обязанности, которые отчасти выводятся на основе анализа декомпозиции функциональных требований. Эти обязанности можно представить в качестве элементов Use Case данного модуля. Есть еще один вариант определения элементов Use Case — он предполагает дробление и уточнение Use Case более низкого уровня. К примеру, элемент Use Case, связанный с инициализацией системы в целом, можно разбить на ряд элементов инициализации подсистем. Поскольку аналитик получает возможность придерживаться уточнения, для этого подхода характерна отслеживаемость.

В нашем примере первоначальные обязанности открывателя гаражной двери выражаются в открывании и закрывании двери по требованию (локальным или удаленным способом); остановке закрытия двери при обнаружении препятствия в течение 0,1 с; взаимодействии с домашней информационной системой и обеспечении проведения удаленной диагностики. Декомпозиция этих обязанностей на соответствующие модулям функциональные группы выглядит следующим образом.

- Пользовательский интерфейс. Выявление запросов пользователей и их представление в форме, ожидаемой модулем поднятия/опускания двери.

- Модуль поднятия/опускания двери. Управление силовым приводом, обеспечивающим открытие и закрытие двери. Остановка движения двери при полном закрытии или открытии.

208    Глава 7. Проектирование архитектуры

- Обнаружение препятствий. Фиксация момента обнаружения препятствия и последующая остановка двери в процессе опускания или перенаправление ее движения.

- Виртуальная машина передачи данных. Управление обменом данных с домашней информационной системой.

- Виртуальная машина считывания показаний датчиков/управления силовым приводом. Управление взаимодействием с датчиками и силовыми приводами.

- Планировщик. Обеспечение соблюдения детектором препятствий всех требований по времени.

- Диагностика. Управление обменом диагностической информацией с домашней информационной системой.

Ограничения. Существует несколько способов обеспечения соответствия ограничениям родительского модуля.

- Декомпозиция соответствует ограничениям. К примеру, ограничение, согласно которому возможно применение только одной операционной системы, можно удовлетворить путем задания этой операционной системы в качестве дочернего модуля. Этим все действия и ограничиваются.

- Ограничение удовлетворяется одпим-единственным дочерним модулем. К примеру, ограничение, в соответствии с которым необходимо применение специального протокола, можно удовлетворить путем определения для этого протокола дочернего модуля инкапсуляции. Даже при условии назначения для ограничения дочернего модуля оно может быть как удовлетворено, так и не удовлетворено — в зависимости от декомпозиции этого модуля.

- Ограничение удовлетворяется несколькими дочерними модулями. К примеру, для реализации всех протоколов, необходимых для передачи данных в Интернете, требуется два модуля (клиент и сервер). Соответствие условию зависит от декомпозиции этих дочерних модулей и их координации.

Одно из ограничений в нашем примере выражается в необходимости взаимодействия с домашней информационной системой. Оно удовлетворяется одним дочерним модулем — виртуальной машиной передачи данных, которая способна выявлять ситуации отсутствия связи.

Сценарии реализации атрибутов качества. Сценарии качества также требуют уточнения и распределения между дочерними модулями.

- Любой сценарий реализации качества можно полностью удовлетворить путем декомпозиции, без каких-либо дополнительных воздействий. В таком случае он помечается как удовлетворенный.

- Сценарий реализации качества можно удовлетворить текущей декомпозицией, налагающей ограничения на дочерние модули. К примеру, возможна ситуация, когда введение уровней удовлетворяет сценарий модифицируемости, но он, в свою очередь, ограничивает образец использования дочерних модулей.

- Декомпозиция может быть нейтральной по отношению к сценарию качества — например, если сценарий практичности затрагивает те участки пользо-

7.2. Проектирование архитектуры    209

вательского интерфейса, которые пока что не входят в декомпозицию. В таком случае для сценария следует выделить один из дочерних модулей.

♦	Возможна ситуация, при которой текущая декомпозиция оказывается не способной обеспечить соответствие сценарию качества. Если этот сценарий является значимым, декомпозицию стоит пересмотреть. В противном случае необходимо зафиксировать логическое обоснование декомпозиции, объясняющее, почему удовлетворение данного сценария не представляется возможным. Как правило, подобные ситуации возникают в результате принятия компромиссных решений, затрагивающих другие, возможно, более значимые сценарии.

Те сценарии реализации качества, которые в нашем примере признаны архитектурными мотивами, удовлетворяются и уточняются следующим образом.

- В разных продуктах из линейки продуктов реализованы разные устройства и элементы управления открытием и закрытием двери. В некоторых случаях среди них присутствует возможность управления с домашней информационной системы. Этот сценарий делегируется модулю пользовательского интерфейса.

- В разных продуктах используются разные процессоры. Необходимо сделать так, чтобы архитектуру конкретного продукта можно было вывести непосредственно из архитектуры линейки продуктов. Настоящий сценарий делегируется всем модулям. Каждый из них берет на себя обязательство не обращаться к тем специализированным возможностям процессора, которые не поддерживаются стандартными компиляторами.

- Если препятствие (человек или объект) обнаруживается во время опускания гаражной двери, она должна остановиться (или, в качестве альтернативы, открыться) в течение 0,1 с. Этот сценарий делегируется планировщику и модулю обнаружения препятствий.

- Открыватель гаражной двери должен быть готов к проведению диагностики и администрированию средствами домашней информационной системы, взаимодействующей с ним при помощи ориентированного на данный продукт протокола диагностики. Обязанности, связанные с этим сценарием, делят между собой модули диагностики и передачи данных. Модуль передачи данных в этом случае ответствен за протокол обмена данными с домашней информационной системой, а модуль диагностики — за координацию всех прочих механизмов взаимодействия, которые задействуются при диагностике.

Результатом этого этапа должна стать декомпозиция модулей на дочерние модули, каждый из которых принимает на себя определенные обязанности; кроме того, предполагается появление набора элементов Use Case, интерфейса, сценариев реализации качества и ряда ограничений. Этого вполне достаточно для того, чтобы перейти к следующему шагу декомпозиции.

Обратите внимание на то, как далеко (или, быть может, недалеко?) мы продвинулись за один шаг: в нашем распоряжении словарь модулей и их обязанностей; мы рассмотрели множество элементов Use Case и сценариев реализации качества и частично разобрались в их ветвлении. Мы выявили информационные

210    Глава 7. Проектирование архитектуры

потребности модулей и характер их взаимодействия. Все эти сведения необходимо зафиксировать в логическом обосновании проекта, чем мы и займемся в главе 9 «Документирование программной архитектуры». С другой стороны, мы еще не затрагивали большинство деталей. Мы не знаем языков обмена данными между модулем пользовательского интерфейса и модулем поднятия/опускания двери. Остается неизвестным алгоритм, который будет ответствен за обнаружение препятствий. Мы не имеем даже самого общего представления о взаимодействии критичных и некритичных секций производительности.

Но! Если речь идет о проектировании масштабной системы, того, что мы выяснили, достаточно для распределения функций между рабочими группами и придания им начального ускорения (желательно ногой). В случае проектирования небольшой системы (какой, в частности, является открыватель гаражной двери) можно переходить непосредственно к следующему шагу и искать ответы на поставленные вопросы.

7.3. Формирование рабочих групп

Когда первые несколько уровней структуры модульной декомпозиции архитектуры приобретают относительную стабильность, можно переходить к распределению модулей между группами разработчиков. В результате должно появиться представление распределения рабочих обязанностей, которое мы рассматривали в главе 2. В нем модули либо распределяются между существующими рабочими единицами, либо назначаются новым.

Не так давно — а именно в 1968 году — в литературе проходила дискуссия относительно тесной взаимосвязи между архитектурой и компанией-разработчиком. В работе [Conway 68, 29] эта проблема оценивается следующим образом.

Возьмем любые два узла системы — х и у. Либо они соединены ветвью, либо нет. (Другими словами, либо обмен данными между ними имеет какое-то значение в контексте функционирования системы, либо нет.) Если ветвь имеется, значит, две (не обязательно явно выраженные) рабочие группы X и У, которые разрабатывали эти два узла, очевидно, как-то согласовывали спецификацию интерфейса, через который они должны были обмениваться информацией. Если же между х и у нет никакой ветви, значит, эти подсистемы не передают друг другу никаких данных, что со всей ясностью предполагает отсутствие предмета для обсуждения между разрабатывавшими их рабочими группами, — итак, связь между X и Y мы в этом случае установить не можем.

Согласно мысли Конвэя (Conway), структуру организации (по крайней мере, в том, что касается каналов взаимодействия между ее подразделениями) можно установить по структуре разработанной ею системы; при этом отношения между структурами организации и системы обязательно являются двунаправленными.

Воздействие архитектуры на формирование структуры организации очевидно. После согласования архитектуры проектируемой системы происходит распределение крупных модулей между рабочими группами и соответственно этому составляется декомпозиция обязанностей. Затем каждая группа вырабатывает индивидуальные правила работы (или принимается общесистемный набор таких

7.3. Формирование рабочих групп    211

правил). Если речь идет о крупной системе, то рабочие группы могут относиться к разным субподрядчикам. Правила работы в разных случаях учитывают организацию досок объявлений и веб-страниц для общения между разработчиками, соглашения по именованию файлов и систему управления конфигурациями. Все эти тонкости могут отличаться от группы к группе, что, повторим, особенно характерно для крупных систем. Более того — для каждой группы устанавливаются процедуры контроля качества и тестирования, пути взаимодействия и координации действий с другими группами.

Таким образом, группы в рамках организации работают над модулями. Участники каждой отдельно взятой группы должны при взаимодействии друг с другом пользоваться средствами связи с высокой пропускной способностью — дело в том, что они постоянно обмениваются информацией, представленной в форме подробных проектных решений. Низкая пропускная способность вполне достаточна (на самом деле даже желательна) для средств связи между группами. (На этот счет у Фреда Брукса (Fred Brooks) свое мнение — по его убеждению, если не регламентировать обмен информацией между участниками одной группы, проект может провалиться.) Все эти принципы, естественно, справедливы лишь в том случае, если в системе проведено разделение задач.

Результатом несоблюдения этих проектных критериев становятся излишне сложные системы. Оказывается, что от структуры рабочих групп и качества их координации во многом зависит судьба любого крупного проекта. С чем может быть связана необходимость в сложном и активном взаимодействии между рабочими группами? Либо с тем, что излишне сложны механизмы взаимодействия между элементами, над которыми они трудятся, либо с тем, что требования к этим элементам не были предварительно в достаточной степени «ужесточены». В таком случае не обойтись без высокой пропускной способности средств связи между группами (не только внутри групп), сложных переговоров и согласований, а иногда — даже без переработки элементов и их интерфейсов. Подобно программным системам, рабочие группы должны стремиться к низкому сцеплению и высокой связности.

По какой причине структура рабочих групп отражает структуру декомпозиции модулей? Согласно принципу сокрытия информации — базовому принципу конструирования, регламентирующему структуру декомпозиции модулей систем, модули должны инкапсулировать, или скрывать, изменяемые детали. Для достижения этой цели интерфейсы строятся с расчетом на абстрагирование изменяемых аспектов и предоставление пользователям (в роли которых в данном случае выступают программные элементы других системных модулей) универсального, цельного набора служб. Каждый модуль при этом образует собственную небольшую предметную область (domain) — область специализированных знаний и опыта. Как показывают нижеследующие примеры, именно это естественным образом приводит в соответствие структуры рабочих групп и модулей декомпозиции.

♦ Модуль, относящийся к уровню пользовательского интерфейса системы. Интерфейс прикладного программирования, который он предоставляет другим модулям, никоим образом не связан с какими бы то ни было конкретными элементами пользовательского интерфейса (переключателями,

212    Глава 7. Проектирование архитектуры

шкалами, диалоговыми окнами и т. д.), при помощи которых информация представляется человеку; связано это с тем, что последние подвержены изменениям.

- Модуль, относящийся к планировщику процессов, скрывает количество готовых процессов и алгоритм планирования. В качестве предметной области в данном случае выступает планирование процессов и список соответствующих алгоритмов.

- Модуль физических моделей архитектуры системы А-7Е (см. главу 3). Он инкапсулирует уравнения, при помощи которых вычисляются показатели физической среды. Предметная область в данном случае включает в себя численный анализ (уравнения следует реализовать с расчетом на поддержание в числовом компьютере достаточной степени точности) и авиационную электронику.

Если мы рассматриваем модули как уменьшенные предметные области, абсолютно правомерно предположить, что распределение разработчиков по рабочим группам согласно их профессиональным знаниям было бы наиболее эффективным решением. Это возможно только в рамках модульной структуры. Некоторые организации иногда даже формируют специализированные группы, не связанные с какими-то определенными архитектурными структурами, — об этом речь пойдет во врезке «Организационные и архитектурные структуры».

Влияние организации (точнее, той группы, которая занимается конструированием описанной в архитектуре системы) на архитектуру не так очевидно, но от того не менее значительно, чем влияние архитектуры на организацию. Предположим, что вы — участник рабочей группы, специализирующейся на разработке системы управления базами данных. Вас распределили на разработку некоего приложения — неважно, какого именно. Как бы то ни было, любую стоящую перед вами задачу вы будете склонны рассматривать как связанную с базами данных, беспокоиться о том, к какой системе управления базами данных следует в данном случае обратиться и не стоит ли соорудить собственную, предполагать, что для извлечения данных используется механизм, аналогичный запросам, и т. д. Вы будете настаивать на том, чтобы архитектура предусматривала наличие явных подсистем для (скажем) хранения данных и управления ими, составления и реализации запросов. Человек из группы, специализирующейся на телекоммуникационных технологиях, напротив, будет рассматривать систему в категориях, характерных для его профессиональной ориентации, — по его мнению, базы данных достаточно отразить в одной (не слишком его интересующей) подсистеме.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И АРХИТЕКТУРНЫЕ СТРУКТУРЫ

Не успели мы написать раздел 7.3, в котором приводится пример связи между организационной и архитектурной структурой, как один знакомый специалист по телекоммуникациям предложил свой пример. Организация, о которой он рассказал, считает необходимым оперативно реагировать на жалобы клиентов и предложения о модификациях. Согласно этой схеме, исполнение каждого исходящего от клиента запроса на внесение изменений вменяется в обязанность определенному специалисту. Любое изменение предусматривает корректировку ряда архитектурных компонентов, а это значит, что участники группы реагирования на запросы заказчиков, вынужденные работать с системой в целом, должны стоять особняком от любых других групп, ответственных за те или иные компоненты. Таким образом, организа-

7.4. Создание макета системы    213

ционная структура, подстроенная исключительно под структуру архитектурную, оказывается неадекватной реалиям.

Такой расклад сначала сбил нас с толку. Но, приступив к подробному допросу информатора, мы выяснили, что каждая модификация в этой компании проводилась дважды: первый раз (оперативно) службой работы с заказчиками, а второй — теми группами разработчиков, которые были ответственны за соответствующие компоненты. Любые другие схемы способны в сжатые сроки угробить архитектуру — разве только каждый компонент в ней реализует для конечного пользователя одну, четко определенную функцию.

Теперь поподробнее о нашем последнем утверждении. Архитектура, как мы неоднократно заявляли, призвана удовлетворять многим, зачастую входящим друг с другом в противоречие, требованиям. Архитектура, в которой каждый компонент реализует для пользователя одну функцию, прекрасно удовлетворяет требованиям по модифицируемости — если только модификация не затрагивает физические элементы, воздействующие на другие функции. На этапе сопровождения, как в изложенном нашим коллегой контрпримере, такая архитектура локализует модификации любой конкретной функции в одном-единственном компоненте. С другой стороны, такая «функциональная» архитектура, естественно, не предусматривает возможностей повторного использования компонентов и совместного использования данных, что делает ее весьма неэффективной с точки зрения реализации.

На самом деле компания, о которой идет речь, стремилась довести повторное использование до максимума и, в расчете на достижение этой цели, организовала рабочие единицы в точном соответствии с компонентной структурой. Поскольку любая модификация (потенциально) касается нескольких организационных единиц и их действия необходимо согласовывать (читай: чем больше рабочих групп задействовано в процессе модификации, тем более замедляется реагирование), компании пришлось сформировать группу быстрого реагирования, но в результате каждую модификацию приходилось проводить дважды.

-ив

В главе 1 мы говорили о том, каким образом на характер архитектуры влияют организационные факторы — прежде всего опыт, а также желание применить или развить те или иные навыки. Вышеприведенный сценарий являет собой конкретный пример этого явления. По мере того как компания продолжает работу в той или иной предметной области, она вырабатывает артефакты, применяемые для выполнения задач, а обязанность по их поддержанию ложится на ее организационные группы. Более подробно мы поговорим об этом в главах 14 и 15, посвященных линейкам программных продуктов.

7.4. Создание макета системы

После проектирования архитектуры и формирования рабочих групп можно приступать к конструированию макета системы. Цель этого этапа в том, чтобы обеспечить основополагающую возможность реализации функциональности системы в предпочтительном (с точки зрения задач проекта) порядке.

Согласно классической методике программной инженерии, следует «заглушать» секции кода — так, чтобы различные части системы можно было вводить в действие и тестировать по отдельности. О каких именно частях идет речь? Последовательность реализации всегда можно установить по характеристикам архитектуры.

В первую очередь следует реализовать те программы, которые связаны с исполнением и взаимодействием между архитектурными компонентами. В системе

214    Глава 7. Проектирование архитектуры

реального времени это может быть планировщик, в системе на основе правил — процессор правил (с прототипом набора правил), управляющий их активизацией, в многопроцессной системе — механизмы синхронизации процессов, а в клиент-серверной системе — механизм координации действий клиента и сервера. Базовый механизм взаимодействия во многих случаях выражается в виде промежуточных программ стороннего производства; если это так, реализация заменяется установкой. Помимо базовой инфраструктуры передачи данных или взаимодействия имеет смысл ввести в действие ряд простейших функций, инициирующих механическое поведение. На этом этапе в вашем распоряжении уже появляется исполняемая система, которая, правда, только и делает, что мурлычет что-то себе под нос. Это та основа, на которую можно начинать насаживать дополнительную функциональность.

Теперь выбирайте — какие функциональные элементы следует ввести в эту систему. Решение в данном случае принимается под влиянием нескольких факторов: во-первых, из побуждения снизить риск, обратившись к наиболее трудным областям в первую очередь, во-вторых, исходя из возможностей и специализации имеющегося персонала, и, в-третьих, из соображений выбросить продукт на рынок как можно быстрее.

Приняв решение относительно введения в систему очередной порции функциональности, обратитесь к структуре использования (см. главу 2) — она сообщит о том, какие еще программные средства системы должны корректно исполняться (другими словами, развиться из состояния банальной заглушки в полноценные элементы), для того чтобы реализация выбранных функций стала возможной.

Таким вот образом в систему можно вводить все новые и новые элементы, пока они не закончатся. На любом из таких этапов действия по интеграции и тестированию не представляют большой сложности; равным образом легко обнаружить источник недавно появившихся неисправностей. Чем меньше приращение, тем более предсказуемы бюджет и график и тем больше диапазон решений по Поставке у управленцев и специалистов по маркетингу.

Заглушённые элементы, несмотря ни на что, приближают момент завершения работы над системой. Поскольку заглушки относятся к тем же интерфейсам, которые будут присутствовать в окончательной версии системы, даже в отсутствие полноценной функциональности они помогают уяснить и протестировать взаимодействие между компонентами. Проверить это взаимодействие с помощью компонентов-заглушек можно двумя способами: путем генерирования жестко закодированных искусственных выходных данных или считывания таких данных из файла. Кроме того, они способны генерировать искусственную нагрузку, по результатам которой можно приблизительно определить, сколько времени уйдет на фактическую обработку данных в законченной рабочей версии системы. Это помогает на ранней стадии проектирования выявить требования по производительности системы, включая рабочие взаимодействия и узкие места.

Согласно Кусумано (Cusumano) и Селби (Selby), компания Microsoft выстраивает свою стратегию на основе эволюционного жизненного цикла поставки (Evolutionary Delivery Life Cycle). По той версии методики, которой пользуется Microsoft, «завершенный» макет системы создается на раннем этапе жизненного цикла продукта, а впоследствии с некоторой регулярностью (во многих случаях

7.6. Дополнительная литература    215

ежедневно), строятся «рабочие» версии с сокращенной функциональностью. В результате получается рабочая система, о достаточности характеристик которой можно принять решение в любой момент и которую в любой же момент можно развернуть. Есть, впрочем, одна проблема, которую следует предусмотреть, — дело в том, что та рабочая группа, которая заканчивает свою часть системы первой, задает интерфейс, которому должны соответствовать все последующие системы. Это обстоятельство ставит в невыгодное положение наиболее сложные части системы — их разработка сопряжена со значительно большими объемами аналитических действий, вследствие чего вероятность первоочередного определения их интерфейсов сильно снижается. Таким образом, и без этого сложные подсистемы становятся еще более сложными. По нашему убеждению, все согласования по поводу интерфейсов следует проводить на этапе создания макета системы — при таком условии на последующих стадиях разработки можно будет обратить большее внимание на достижение эффективности.

7.5.	Заключение

Процесс проектирования архитектуры должен проходить в согласии с анализом требований, однако дожидаться, пока анализ будет проведен во всей полноте, совершенно не следует. Приступать к проектированию архитектуры можно в момент окончательного выявления основных архитектурных мотивов. В некоторый момент, когда архитектура дойдет до определенного состояния (опять же, не обязательно будет полностью завершена), можно переходить к разработке макета системы. Она выступает в роли каркаса, на основе которого проводится итерационная разработка (одной из характеристик которой является возможность поставки в любой момент).

Трудно преувеличить важность для проектирования архитектуры сценариев реализации качества и тактик, описанных в главах 4 и 5. ДЭБ — это нисходящий процесс проектирования, основывающийся на применении требований по качеству, исходя из которых принимается решение о привлечении того или иного архитектурного образца, и функциональных требований, которые обеспечивают конкретизацию типов модулей, соответствующих выбранному образцу.

Путем формирования каналов взаимодействия между группами разработчиков архитектура по-своему влияет на структуру разрабатывающей организации. Существующие организационные единицы с определенной специализацией и устоявшимися интересами в свою очередь оказывают обратное влияние на архитектуру.

7.6.	Дополнительная литература

В работе [МсСоппеП 96] эволюционный жизненный цикл поставки рассматривается как наиболее удачный представитель всей породы моделей жизненного цикла программного обеспечения. Эта модель, позволяющая осуществить выпуск на любой стадии разработки продукта, ориентирована на организации, ощущающие

216    Глава 7. Проектирование архитектуры

давление по срокам вывода продуктов на рынок, установившие в качестве приоритетного направления достижение функциональных результатов. В сочетании с построением макета системы и вниманием к структуре использования характеристики каждой версии продукта можно реализовать таким образом, чтобы максимально упрочить положение на рынке.

Плодовитая и новаторская деятельность Кристофера Алегзандера (Christopher Alexander) на поприще создания образцов проектирования в архитектуре (имеется в виду постройка зданий) послужила основой для разработки образцов программного проектирования. Всем тем, кто стремится к пониманию сущности образцов проектирования, совершенно необходимо прочесть труд [Alexander 77]. (Кстати, эти знания пригодятся, если вам когда-нибудь придется строить дом.)

Из всех авторов, работающих в области образцов проектирования программ, чаще всего цитируются участники так называемой «великолепной четверки» [Gamma 95]. В исследовании [Buschmann 96] архитектурные стили рассматриваются как образцы проектирования — таким образом, эти две важнейшие понятийные области сводятся воедино.

«Мифический человеко-месяц» [Brooks 95] — это обязательное чтение для всех программных инженеров. В переработанной версии книги анализируются сильные стороны итерационной разработки на основе архитектуры, причем особый упор делается на то, как эти принципы применяются в компании Microsoft.

В издании [Bosch 00а] представлен оригинальный метод архитектурного проектирования, который отличается от ADD тем, что в нем сначала формируются предпосылки для реализации функциональности и уже потом на этой основе реализуются все остальные атрибуты качества.

Описание рационального унифицированного процесса содержится в работе [Kruchten 00]. Подробный анализ принципов разработки, принятых в компании Microsoft, дается в издании [Cusumano 95].

7.7. Дискуссионные вопросы

- Исходя из архитектуры, составляются рабочие группы. Они занимаются конструированием модулей, из которых состоит архитектура. Итак, в большинстве случаев в структуре рабочих групп отражена модульная декомпозиция. Каковы преимущества и недостатки формирования рабочих групп исходя из компонентной структуры или на основе какой-то другой архитектурной структуры — например, структуры процессов?

- ADD предусматривает метод «разбиения» требований. В первую очередь удовлетворяются архитектурные мотивы и только после этого в контексте подстроенного под них решения осуществляются попытки удовлетворить всем остальным требованиям. Какие еще существуют методы разбиения применительно к проектной стратегии декомпозиции? Почему ни одна декомпозиция не дает возможности удовлетворить всем требованиям?

- Какие еще методики помогают построить первоначальную версию программной архитектуры или архитектуры системы? Как в рамках этих методик

решаются вопросы соответствия функциональным, коммерческим требованиям и требованиям по качеству?

4. Как ADD соотносится со специализированными методиками проектирования в категориях конечного результата, времени и ресурсов, необходимых для реализации сравниваемых методов? В каких случаях лучше обращаться к ADD и в каких — к специализированным методам?

ОТКУДА БЕРУТСЯ СТАНДАРТЫ?

Пару лет назад в Usenet проскользнула занимательная тема. Обсуждался следующий вопрос: почему в США принята весьма странная стандартная ширина железнодорожной колеи — 4 фута 8 '/г дюймов. Выводы, которые были сделаны, одинаково справедливы для всех областей технологии, в которых применяются стандарты.

Оказалось, что причин принятия такого стандарта две: обратная совместимость с существующими системами и опыт железнодорожных архитекторов. Дело в том, что первые разработчики американской железнодорожной системы учились в Великобритании, работали с британским инструментом и равнялись на подвижной состав британского образца. Это обстоятельство лишь переводит вопрос на другой уровень: почему эта причудливая ширина колеи применялась в Британии?

Говорят, что британцы пользовались этим стандартом по точно тем же двум причинам, что и американцы, — из-за необходимости обеспечить совместимость со старыми образцами и исходя из опыта архитектора. Вагонетки (предшественники железных дорог) строились в расчете именно на эту ширину колеи. Строители железных дорог, переквалифицировавшись из строителей вагонеток, поначалу пользовались старым инструментом.

Но и у вагонеток есть своя история. Первые вагонетки конструировались по образцу повозок. Соответственно, первые строители вагонеток пользовались теми же инструментами и отталкивались от тех же представлений, которые ранее применялись в строительстве повозок. Как бы то ни было, наш вопрос остается без ответа — почему расстояние между колесами повозок должно было быть равным 4 футам и 8 1/г дюймам?

Это решение объяснялось современными условиями, соответствующими существовавшей на тот момент технологии: любое другое расстояние неизбежно приводило бы к поломке колес, потому что колеи на дорогах Британии в то время были именно этой ширины.

Дороги тоже не появились из небытия. Сдерживавший нововведения технологический стандарт обусловливал эту немаловажную особенность повозок. На этот раз причины следует искать в Риме. Первые магистральные пути в Британии строились римлянами, и происходило это в течение первых четырех веков нашей эры. Зачем римляне приняли такое решение? Да затем, что по дорогам такой ширины могли проехать их колесницы. Следовательно, ширина колеи в современных Соединенных Штатах связана с конструкцией римских колесниц, применявшихся двумя тысячелетиями ранее.

Но это еще не все.

Расстояние между колесами римской колесницы обусловливалось шириной упряжи, через которую в колесницу запрягалась лошадь. Упряжь не могла быть другой ширины, ибо в противном случае лошадь разрушала бы колею. Таким образом, мы можем уверенно утверждать, что сегодняшняя ширина рельсов в Соединенных Штатах установилась в результате следования ряду стандартов, каждый из которых обусловливался сочетанием технических факторов, ограничениями, свойственными системам предыдущих поколений, и опытом архитекторов. Итак, по совокупности факторов получается, что причиной, по которой ширина американских рельсов сегодня составляет именно ту величину, которую составляет, является стандартный круп римского боевого коня.

Все эти доводы, быть может, не слишком убедительны, но — вдумайтесь! — какие могут быть последствия легкомысленного отношения к стандартам. Когда Наполеон напал на Россию, движение его армии в Восточной Европе, сильно замедлились — все потому, что колея на местных дорогах не соответствовала римскому стандарту. Нарушив временные рамки, они попали в условия русской зимы. Что случилось после этого, мы все прекрасно знаем.

-RК

7.7. Дискуссионные вопросы    217

Глава 8

Моделирование условий полета. Конкретный пример архитектуры, ориентированной на интегрируемость

Удивительно, но факт: на протяжении последних тридцати лет вычислительные мощности [в области моделирования условий полета] увеличивались почти экспоненциально. Сегодня у нас нет оснований предполагать, что эта тенденция претерпит изменения.

Лоренс Фогэрти [Fogary 67]

Мы вряд ли погрешим против истины, если заявим, что современные системы моделирования условий полета — это самые сложные из всех существующих программных систем. Они отличаются сильной распределенностью и жесточайшими требованиями по времени; помимо этого, они должны быть подготовлены к регулярным обновлениям, обеспечивающим высочайшую точность и соответствие непрерывно совершенствующимся воздушным судам и среде, которую они имитируют. Создание и сопровождение столь масштабных систем сопряжено с существенной трудностью проектирования ряда элементов:

- функционирование в жестких условиях реального времени;

- модифицируемость, необходимая для отражения эволюции моделируемых воздушных судов и изменения их окружения;

- масштабируемость функций (одна из разновидностей модифицируемости) как средство расширения систем, с тем чтобы они могли как можно точнее моделировать реальные условия.

8.1. Связь с архитектурно-экономическим циклом    219

Как бы то ни было, даже по подзаголовку главы видно, что основной заботой архитекторов систем моделирования условий полета остается обеспечение интегрируемости (integrability). Несмотря на то что мы не рассматривали этот атрибут качества систем в главе 4, в контексте крупных систем — в особенности тех, которые разрабатываются распределенными группами или несколькими компаниями, — он часто оказывается определяющим. Интегрируемость выражает легкость сочетания элементов, разработанных не связанными друг с другом рабочими группами (в том числе и сторонними организациями), в целях удовлетворения предъявляемых к программному продукту требований. Аналогично всем остальным атрибутам качества, реализации интегрируемости служат архитектурные тактики (причем некоторые из них одновременно направлены на достижение модифицируемости). Эти тактики, в частности, предусматривают компактность, простоту и стабильность интерфейсов; применение предписанных протоколов; низкое сцепление и минимизацию зависимостей между элементами; использование компонентных каркасов; а также сопровождение ряда версий интерфейсов, которые, с одной стороны, допускают расширение, а с другой предусматривают функционирование существующих элементов в условиях исходных ограничений.

В этой главе мы обсудим трудности разработки систем моделирования условий полета, а также ориентированный на их преодоление архитектурный образец. Известный под названием «структурной модели» (Structural Model), он делает упор на следующие аспекты:

- простоту и общность подструктур системы;

- минимизацию сцепления вычислительных процессов, с одной стороны, и стратегий передачи данных и управления, — с другой;

- минимизацию типов модулей;

- минимизацию стратегий общесистемной координации;

- прозрачность решения.

Архитектурный образец, основывающийся на этом принципе, обеспечивает не только высокую интегрируемость, но и реализацию других атрибутов качества, необходимых для моделирования условий полета. Образец этот состоит из ряда более мелких элементарных образцов.

8.1. Связь с архитектурно-экономическим циклом

Наше внимание во время анализа нижеизложенного конкретного примера будет обращено на изучение того сегмента архитектурно-экономического цикла (architecture business cycle, ABC), который связывает предполагаемые атрибуты качества с архитектурой. ABC систем моделирования условий полета на основе образца «структурная модель» представлен на рис. 8.1. Рассматриваемые здесь системы моделирования принадлежат ВВС США. В роли конечных пользователей выступают пилоты и экипажи имитируемых воздушных судов. Системы

220    Глава 8. Моделирование условий полета

моделирования условий полета служат трем целям: во-первых, подготовке пилотов к управлению тем или иным воздушным судном; во-вторых, обучению экипажей операциям с размещенными на бортах системами вооружений; и, в-третьих, подготовке к выполнению конкретных боевых задач воздушных судов. Некоторые системы предназначены для индивидуального пользования, однако большинство все-таки ориентированы на одновременную подготовку нескольких экипажей к совместным боевым операциям.

Конструированием систем моделирования условий полета занимаются подрядчики, отбираемые на конкурентных торгах. Системы эти отличаются большим объемом (некоторые из них насчитывают до полутора миллионов строк кода), серьезной продолжительностью жизни (во многих случаях имитируемое воздушное судно состоит на вооружении в течение 40 лет или даже дольше) и строжайшими требованиями по функционированию в реальном времени и по точности (в таких условиях, как нормальный режим полета, аварийные маневры или отказ оборудования, модель должна в точности повторять поведение настоящего воздушного судна).

Появление образца «структурная модель» относят к 1987 году — к тому времени, когда ВВС начали анализировать возможности применения объектно-ориентированных методик проектирования. Необходимость в подобного рода изысканиях диктовались несовершенством традиционных решений, применявшихся при проектировании электронных систем моделирования условий полета, первые из которых появились еще в 1960-х годах. В частности, налицо были кон-

8.2. Требования и атрибуты качества    221

структивные проблемы (с разрастанием и усложнением систем экспоненциально разбухал этап интеграции) и трудности, связанные с жизненным циклом (стоимость проведения некоторых модификаций превышала стоимость исходных систем).

Как мы увидим, все эти проблемы удалось решить с помощью образца «структурная модель». В частности, на его основе был разработан тренажер-имитатор систем вооружений В-2, система тренировки экипажей С-17 и семейство тренажеров «Спецназ» (Special Operations Forces).

8.2. Требования и атрибуты качества

У пилотажного тренажера может быть три роли. Первая заключается в подготовке экипажа. Его члены размещаются на подвижной платформе в окружении инструментов, в точности повторяющих оборудование имитируемого воздушного судна, а перед собой наблюдают визуальные образы возможного окружения. Мы не намерены вдаваться в подробности устройства подвижной платформы и формирователя образов. Они находятся под управлением специализированных процессоров, выходящих за рамки рассматриваемой архитектуры. Пилотажный тренажер призван подготовить пилота и экипаж к управлению конкретным воздушным судном — в частности, к выполнению таких маневров, как дозаправка в воздухе и реагирование на атаки. Одной из важнейших составляющих тренировочного процесса является точность моделирования. К примеру, необходимо безупречно сымитировать особенности средств управления, проявляющиеся при выполнении тех или иных маневров. В противном случае пилот и экипаж могут получить неверное представление, что, в свою очередь, иногда приводит к катастрофическим последствиям.

Вторая роль пилотажного тренажера — моделирование окружающей среды. Как правило, она выражается в виде вычислительной модели, хотя в условиях совместной тренировки экипажей в моделировании могут принимать участие сторонние лица. Модель имитирует атмосферные условия, угрозы, вооружение и другие воздушные суда. К примеру, если экипаж обучается дозаправке, модель воздушного судна имитирует атмосферную турбулентность.

Третья роль, связанная с пилотажным тренажером, — это роль оператора моделирования. Любое учебное упражнение выполняет определенную задачу в определенных условиях. По мере выполнения упражнения оператор отслеживает действия пилота и экипажа и инициирует учебные ситуации. Иногда эти ситуации планируются заранее, но во всех остальных случаях их организует оператор. Существует ряд типичных ситуаций — в частности, неисправность оборудования (например, неточный выпуск шасси), вражеские атаки и турбулентность, вызванная грозой. Сидя за специальной консолью, оператор следит за действиями экипажа, инициирует неисправности и управляет моделирование окружающей среды. На рис. 8.2 приводится фотография зала с современными пилотажными тренажерами.

Применение моделей

Модели воздушных судов и окружения предусматривают почти безграничный диапазон степеней точности. В качестве примера рассмотрим ситуацию моделирования воздушного давления на борт. Наиболее простая модель исходит из того, что воздушное давление зависит только от высоты над уровнем моря. Согласно более сложной модели, к фактору высоты прибавляются местные погодные условия. Моделирование образцов местных погодных условий требует дополнительных вычислительных мощностей, но зато учитывает нисходящие и восходящие потоки воздуха. Возможна и еще более сложная модель с повышенными вычислительными требованиями, в соответствии с которой воздушное давление обусловливается высотой, местными погодными условиями и поведением находящихся поблизости воздушных судов. Действительно, одной из причин возникновения турбулентности может быть недавнее прохождение другого борта в воздушном пространстве моделируемого воздушного судна.

Способность пилотажных тренажеров моделировать воздушные суда и окружающую среду с произвольной точностью достигается за счет максимального использования вычислительных возможностей (так было раньше и так же, судя по всему, будет и впредь). Поскольку обучение экипажей на тренажерах — это один из центральных элементов летной подготовки, даже незначительное повышение точности способно значительно улучшить результаты тренировки и, еле-

8.2. Требования и атрибуты качества    223

довательно, укрепить навыки экипажей. Таким образом, одно из основных требований, предъявляемых к системам моделирования условий полета, касается производительности.

Рабочие состояния

Система моделирования условий полета может находиться в нескольких состояниях.

- «Работа» (Operate) соответствует нормальному режиму функционирования системы моделирования в роли тренажера.

- «Настройка» (Configure) применяется при необходимости внесения в текущий учебный сеанс каких-либо изменений. К примеру, если инструктор собирается перейти от одиночного пилотажного упражнения на модель дозаправки в воздухе, он переводит систему в состояние настройки.

- «Остановка» (Halt) прекращает текущий сеанс моделирования.

- «Воспроизведение» (Replay) применяется для просмотра зафиксированных в журнале смоделированных ситуаций без взаимодействия с экипажем. Помимо прочего, этот режим используется для демонстрации экипажу записи выполненных им действий — в тех, к примеру, случаях, когда экипаж, столкнувшись с трудностями в управлении бортом, перестает реагировать на прочие факторы. В главе 5 («Реализация атрибутов качества») мы представили тактику тестирования «запись/воспроизведение». Здесь она используется в процессе тренировки.

Рассматриваемые в этой главе системы моделирования обладают следующими четырьмя свойствами:

1. Ограничения по функционированию в реальном времени. Частота смены кадров в системах моделирования условий полета должна соответствовать требованиям по точности. Объяснить, что такое «частота смены кадров», проще всего по аналогии с кинофильмами. Кадр — это снимок, фиксирующий тот или иной момент времени. Определенное количество кадров, сделанных последовательно в течение заданного периода времени, создает у наблюдателя впечатление непрерывного движения. В зависимости от условий восприятия устанавливаются разные значения частоты смены кадров. Системы моделирования условий полета, как правило, работают на частотах 30 или 60 Гц (при которых обновление производится 30 и 60 раз в секунду, соответственно). Все вычислительные операции при этом должны завершаться в пределах времени, отведенного на один кадр.

Частота любого элемента системы моделирования должна быть кратна базовой частоте (причем коффициент кратности должен быть целым). Если, к примеру, базовая частота равняется 60 Гц, то более медленные элементы системы должны работать на частоте 30, 20, 15, 12, 10, 6, 5, 4, 3, 2 или 1 Гц. Нецелочисленных коэффициентов, приводящих к значениям наподобие 25 Гц, быть, таким образом, не должно. Причина этого ограничения кроется в необходимости жесткого согласования входных сигналов от датчиков.

224    Глава 8. Моделирование условий полета

Неприемлемой считается ситуация, при которой пилот, приступающий к выполнению поворота, ощущает результаты своих действий с задержкой — пусть даже минимальной (скажем, на одну десятую секунды). Задержки, происходящие из-за несогласованности, если даже они настолько малы, что не выводятся на уровень сознания, представляют серьезную проблему. В частности, они вызывают так называемую «тренажерную болезнь» (simulator sickness) — чисто физиологическую реакцию на недостаточно согласованные входные сигналы.

- Постоянная разработка и модификация. Системы моделирования условий полета заменяют тренировки на настоящих воздушных судах, поскольку последние, во-первых, обходятся значительно дороже, а во-вторых, оказываются значительно опаснее. Для того чтобы максимально приблизить такую подготовку к реальным условиям, тренажер должен в точности повторять оригинальное судно. С другой стороны, как гражданские, так и военные воздушные суда постоянно модифицируются и совершенствуются. Следовательно, точного соответствия тренажера оригиналу можно добиться исключительно при условии его непрерывной модификации. Более того, чем дальше, тем больше в системы моделирования вводится новых ситуаций, охватывающих, с одной стороны, возможные неисправности, а с другой — внешние ситуации, например управление военным вертолетом в городской среде.

- Масштабность и сложность. Для моделирования самых простых учебных ситуаций в пилотажных тренажерах, как правило, требуется ввод десятков тысяч строк кода. В сложных тренажерах совместной подготовки объем исчисляется миллионами строк. За последние 30 лет сложность систем моделирования условий полета увеличивалась экспоненциально.

- Географически распределенная разработка. Существуют две причины, по которым разработка военных систем моделирования условий полета проводится распределенным методом, — одна техническая и одна политическая. С технической точки зрения отдельные элементы проекта требуют участия специалистов в разных областях, поэтому генеральные подрядчики имеют обыкновение заключать субдоговоры с компаниями разных специализаций. С другой стороны, высокотехнологичные области (к которым и относится разработка пилотажных тренажеров) — это всегда лакомый кусок для политиков, которые, естественно, прилагают все усилия к тому, чтобы занять в подобных проектах специалистов из своих округов. В любом случае, интегрируемость пилотажных тренажеров, которая и так проблематична вследствие объема и сложности кода, усложняется за счет протяженности каналов взаимодействия.

Еще две проблемы, связанные с пилотажными тренажерами, вынудили ВВС США искать новые решения.

1. Крайне высокая стоимость отладки, тестирования и модифицирования. Среди факторов, из-за которых стоимость тестирования, интеграции и модификации систем моделирования условий полета превышает стоимость разработки, — сложность этих программных продуктов, необходимость

8.2 Требования и атрибуты качества 225

функционирования в реальном времени и тенденция к регулярным модификациям. Все возрастающая сложность (и связанное с ней повышение стоимости) привела к тому, что при проектировании архитектуры подобного рода продуктов пристальное внимание стали уделять интегрируемости и модифицируемости.

Одним из последствий усложнения систем стало удорожание интеграции. К примеру, интеграция одной из крупных систем ВВС (объем кода в которой составил 1,7 млн строк) обошлась заказчику значительно дороже суммы, прописанной в бюджете. На очереди в тот момент были системы, объем которых должен был в 1,5 раза превысить этот показатель, и стоимость их изготовления казалась совершенно неподъемной. Так интегрируемость вышла на первый план среди всех архитектурных мотивов.

2. Неясность соответствия между структурами программного продукта и воздушного судна. Традиционно в качестве ведущей задачи по качеству при разработке систем моделирования условий полета выступала вычислительная эффективность в период прогона. В этом нет ничего удивительного, учитывая, с одной стороны, требования к производительности и точности, а с другой — то обстоятельство, что в первое время такие системы конструировались на платформах с крайне ограниченными ресурсами памяти и обработки данных. Традиционные решения пилотажных тренажеров основывались на циклическом следовании контурам управления. Те, в свою очередь, имели движущей силой задачи, запускавшие контур. Предположим, к примеру, что пилот выполняет поворот влево. Он передвигает руль направления и регулирует элероны; вследствие этих действий изменяется положение рулевых поверхностей, и за счет аэродинамических процессов борт начинает поворачивать. Соответствующая модель в тренажере должна выражать связь между элементами управления, поверхностями, аэродинамическими характеристиками и направлением движения воздушного судна. В рамках традиционной архитектуры систем моделирования эта модель заключалась в единый модуль поворота. Аналогичные модули отводились на горизонтальный полет, взлет, приземление и прочие ситуации. Таким образом, стратегия декомпозиции предусматривала анализ стоящих перед пилотом и экипажем задач, моделирование выполняющих эти задачи компонентов и максимально возможную локализацию вычислений.

Такая архитектура способствует повышению производительности — каждая задача моделируется в рамках единичного модуля (или ограниченного набора модулей), вследствие чего продвижение данных, необходимое для проведения вычислений, сводится к минимуму. Недостаток этой архитектуры в том, что один и тот же физический компонент оказывается представлен сразу в нескольких моделях, а значит, и в нескольких модулях. Активное взаимодействие между модулями оказывает негативное влияние как на модифицируемость, так и на интегрируемость. Если предположить, что модуль, отвечающий за поворот, интегрирован с модулем, отвечающим за горизонтальный полет, и при этом в данных, предоставляемых модулю поворота, обнаруживаются ошибки, можно с достаточной степенью

226    Глава 8. Моделирование условий полета

уверенностью сделать вывод о том, что к тем же данным обращается модуль горизонтального полета. Таким образом, в ходе интеграции и сопровождения нужно было принимать во внимание многочисленные последствия сцепления.

На решение именно этих проблем ориентирован архитектурный образец под названием «структурная модель». Он рассматривается в оставшейся части этой главы. Вкратце его можно охарактеризовать так: это образец, предусматривающий применение объектно-ориентированных методик проектирования и направленный на моделирование подсистем и дочерних модулей контроллера воздушного судна. В целях контроля порядка работы подсистем тренажера и обеспечения точности он сочетает объектно-ориентированное проектирование с механизмом планирования в реальном времени.

8.3. Архитектурное решение

Эталонная модель системы моделирования условий полета представлена на рис. 8.3. Три рассмотренные выше роли (воздушное судно, окружающая среда и оператор) показаны во взаимодействии с экипажем и разного рода системами подсказок. Оператору, как правило, выделяется аппаратная платформа, отделенная от модели воздушного судна. Модель среды размещается либо на собственной аппаратной платформе, либо на операторской станции.

8.3. Архитектурное решение    227

Причины логического отделения операторской станции от остальных частей очевидны. Инструкторская станция предназначена для выполнения оператором функций управления и наблюдения за действиями тренируемого экипажа. Два оставшихся элемента ответственны непосредственно за моделирование. В дополнительных пояснениях нуждается разделение ролей моделирования полета и окружающей среды. Рассмотрим для наглядности ситуацию запуска снаряда. Первоначально снаряд логически относится к воздушному судну — вплоть до момента попадания в воздушную среду, когда он переходит в ее «компетенцию». В течение некоторого времени после запуска аэродинамические параметры снаряда в основном обусловливаются близостью воздушного судна. Следовательно, по крайней мере на начальном этапе, моделирование аэродинамики должно проходить в тесной связке с бортом. Если бы снаряд считался постоянно принадлежащим к внешней среде, для моделирования его запуска потребовалась бы четко скоординировать воздушное судно и внешнюю среду. Поскольку первоначально он относится к борту, а после запуска передается внешней среде, аналогичный путь должно пройти управление.

Время в системе моделирования условий полета

В главе 5 мы говорили об управлении ресурсами как об одной из категорий тактик реализации рабочих задач. Наиболее важным ресурсом в контексте любой системы моделирования в реальном времени является само время. Пилотажный тренажер призван имитировать реальные условия — для этого он воссоздает реальные линии поведения с временным критерием. Таким образом, в момент, когда пилот выполняет любые действия со средствами управления тренажера, реакция последнего должна поступить за тот же промежуток времени, за который на соответствующее действие реагирует система управления реального воздушного судна. «За тот же промежуток времени» означает «не раньше и не позже». Слишком быстрое реагирование в контексте качества моделирования не менее пагубно, чем слишком медленное.

В системах моделирования условий полета применяются два принципиально различных способа управления временем: периодический и событийный. Периодическое управление временем используется в тех элементах, которые обязаны обеспечивать производительность в реальном времени (к таковым относится элемент моделирования воздушного судна), а событийное — там, где требования по производительности в реальном времени не так важны (в частности, на операторской станции).

Периодическое управление временем

Схема периодического управления временем исходит из фиксированного (модельного) кванта времени, продолжительность которого устанавливается исходя из частоты смены кадров. На этом основывается проводящееся системой планирование. Такая схема, как правило, связана с дисциплиной циклического планирования без прерывания обслуживания. Реализуется она путем итерации нижеследующего цикла.

♦ Установление начального модельного времени.

228    Глава 8. Моделирование условий полета

♦	Итерация двух следующих шагов вплоть до завершения сеанса.

О Каждый из двух процессов вызывается на фиксированный (реальный) квант времени. Процессы вычисляют внутреннее состояние исходя из текущего модельного времени, а сообщают о нем — исходя из следующего периода модельного времени. Так, все вычисления завершаются в пределах кванта реального времени.

О Модельное время увеличивается на квант.

При том условии, что все процессы смогут переходить из одного периода времени в рамках кванта к другому, периодическое управление временем гарантирует синхронизацию модельного и реального времени.

Обычно для реализации этой схемы требуется изменить обязанности отдельных процессов — уменьшить их настолько, чтобы все вычисления укладывались в рамки, заданные квантом. Задача по введению такого количества процессоров, которого будет достаточно для получения всеми процессами квантов вычисления, ложится на плечи проектировщика.

Событийное управление временем

Схема событийного управления временем похожа на применяемую во многих операционных системах схему планирования по прерываниям. Реализуется она путем итерации нижеследующего цикла.

- Помещение в очередь событий модельного события.

- Если в очереди остаются события,

О производится отбор события с минимальным (то есть наступающим в самое ближайшее время) модельным временем;

О текущее модельное время приравнивается к времени выбранного события;

О для выбранного события запускается процесс, получающий возможность вводить в очередь событий новые события.

Согласно этой схеме, изменения модельного времени происходят за счет помещения активизированными процессами новых событий в очередь и отбора планировщиком следующего события для его обработки. В условиях чистого событийного моделирования модельное время может проходить значительно быстрее (как в военной игре) или значительно медленнее (как при инженерном моделировании) реального.

Системы смешанного времени

Вернемся к планированию трех элементов пилотажного тренажера. На операторской станции планирование обычно выстраивается на основе событий, источником которых являются действия оператора. Модель воздушного судна, напротив, планируется на периодической основе. Модель окружающей среды допускает оба режима. Таким образом, для сцепления воздушного судна и среды в некоторых случаях требуется согласование режимов времени.

В системах моделирования условий полета периодическое моделирование времени (реализуемое в модели воздушного судна) сочетается с событийным

8.3. Архитектурное решение    229

моделированием (которое в некоторых случаях реализуется в модели окружающей среды) и с другими событийными действиями непредсказуемого характера (например, взаимодействием с операторской станцией или с пилотом во время установки последним переключателя). С точки зрения любого из участвующих в этой связке процессов существует возможность применения сразу нескольких политик планирования.

Наиболее простая политика управления событиями в рамках процессора с периодическим планированием предполагает запуск периодической обработки сразу после синхронизации и ее завершение до начала какой бы то ни было непериодической обработки. А периодическая обработка в этом случае проводится за ограниченный период времени — до его истечения необходимо извлечь и обработать как можно больше сообщений. Необработанные сообщения откладываются до последующих интервалов непериодической обработки. При этом должно быть соблюдено требование о том, чтобы сообщения, полученные от каждого отдельно взятого источника, обрабатывались в порядке их поступления.

Передача данных из тех элементов системы, которые управляются на основе событий, элементам, управляемым периодически, считается непериодической и планируется вышеописанным образом. Данные, передаваемые из элементов с периодическим планированием в элементы с планированием событийным, рассматриваются как события. Разобравшись с принятыми в системах моделирования условий полета схемами управления временем, мы можем смело переходить к анализу соответствующего архитектурного образца. Образец этот ориентирован на модель воздушного судна, и именно с ее позиции в нем рассматриваются все вопросы управления временем.

Архитектурный образец «структурная модель»

Структурная модель (Structural Model) является архитектурным образцом; так мы определили ее еще в разделе 2.3. Этот образец, таким образом, содержит ряд типов элементов и конфигурацию для их координации в период прогона. В настоящем разделе мы намерены рассмотреть не только структурную модель как таковую, но и предпосылки ее создания. Как вы помните, модель воздушного судна может распределяться между несколькими процессорами. Следовательно, требуется обеспечить внутреннюю межпроцессорную координацию структурной модели воздушного судна, а также ее координацию с моделью внешней среды и операторскими участками модели, которые, теоретически, также могут быть размещены на разных процессорах.

Составляющие архитектурного образца «структурная модель» весьма обобщенно можно обозначить как организующую (executive) и прикладную (application).

- Организующая часть ответственна за все вопросы, связанные с координацией: планирование подсистем в реальном времени, синхронизацию процессоров, управление событиями с операторской станции, совместное использование и целостность данных.

- Прикладная часть отвечает за вычисления, связанные с моделированием условий полета, — конкретнее, за моделирование воздушного судна. Ее функции реализуются подсистемами и их дочерними модулями.

230    Глава 8. Моделирование условий полета

Сначала мы подробно рассмотрим организующие модули модели воздушного судна и только после этого перейдем к прикладным.

Организующие модули модели воздушного судна

На рис. 8.4 изображена структурная модель воздушного судна с детально раскрытым организующим образцом. Последний включает в себя следующие модули: временной синхронизатор (Timeline Synchronizer), генератор периодической последовательности (Periodic Sequencer), обработчик событий (Event Hander) и заменители (Surrogates), относящиеся к остальным элементам тренажера.

Рис. 8.4. Образец «структурная модель» процессора модели воздушного судна с детализацией организующей части

Временной синхронизатор

Временной синхронизатор — это основной механизм планирования модели воздушного судна. Кроме того, он ответствен за поддержание в модели воздушного судна внутреннего понятия о времени. Между тремя оставшимися элементами организующей части — генератором периодической последовательности, обработчиком событий и заменителями — необходимо распределить ресурсы процессора. Помимо прочего, временной синхронизатор поддерживает текущее состояние моделирования.

Временной синхронизатор передает и получает от трех оставшихся элементов данные и сигналы управления. Он же координирует время с другими частями тренажера — в частности, с процессорами, ответственными за тот или иной участок модели воздушного судна, у которых могут быть собственные временные синхронизаторы. Наконец, временной синхронизатор реализует политику планирования, направленную на согласование периодической и непериодической обработки. В целях обеспечения непрерывности приоритет отдается периодической обработке.

Генератор периодической последовательности

Генератор периодической последовательности отвечает за всю периодическую обработку, проводимую подсистемами системы моделирования. В частности, он активизирует выполнение подсистемами периодических операций согласно фиксированным графикам.

Генератор периодической последовательности предоставляет временному синхронизатору две операции. Операция import требует активизации генератором подсистем с целью исполнения ими собственных операций import. Операция update требует активизации генератором операций update подсистем.

Для выполнения действий по обработке генератору периодической последовательности требуются две вещи. Во-первых, у него должна быть возможность систематизировать знания, заключенные в графике. Под графиком (schedule) мы имеем в виду образцы вызовов составляющих, выражающие порядок и частоту распространения изменений среди реализуемых этими составляющими алгоритмов моделирования. Следование этим образцам, по существу, отражает течение времени в различных рабочих состояниях модели воздушного судна. Во-вторых, необходимо наличие некоего механизма диспетчеризации, при помощи которого генератор мог бы активизировать подсистемы через их периодические операции.

Обработчик событий

Модуль обработчика событий призван координировать всю проводящуюся подсистемами непериодическую обработку. Для этого он вызывает их непериодические операции.

Обработчик событий предоставляет временному синхронизатору четыре операции: configure (она, помимо прочего, применяется для запуска новых тренировочных заданий), constituent_event (применяется в тех случаях, когда событие нацелено на конкретный экземпляр модуля), get_outbound_msg (с помощью этой операции временной синхронизатор проводит непериодическую обработку в преимущественно периодических рабочих состояниях — например, в состоянии Operate) и send (она помогает контроллерам подсистем отправлять события другим контроллерам и сообщения другим системам).

Существуют два условия функционирования обработчика событий. Во-первых, используя знания о соответствии между идентификаторами событий и экземплярами подсистем, он должен уметь устанавливать получение события контроллером подсистемы. Во-вторых, у него должна быть возможность активизировать подсистемы и извлекать из событий необходимые параметры до их вызова.

232    Глава 8. Моделирование условий полета

Заменитель

Заменителями называются приложения, реализующие тактику «введение посредника». Они ответственны за межсистемный обмен данными — конкретнее, между моделью воздушного судна, с одной стороны, и моделью окружающей среды или операторской станцией — с другой. Располагая информацией о физических характеристиках систем, с которыми они взаимодействуют, заменители обеспечивают представление, предоставляют протокол передачи данных и т. д.

Возьмем для примера ситуацию, в которой на операторской станции проводится мониторинг данных состояния модели воздушного судна и его результаты выводятся на дисплей для просмотра оператором. Взяв на себя управление процессором, заменитель собирает корректные данные, которые затем отправляет на операторскую станцию. Возможна и обратная ситуация, когда оператор в ходе тренировки экипажа устанавливает то или иное состояние модели воздушного судна. Заменитель, получив событие, передает его процессору событий, а тот оповещает соответствующие подсистемы.

В условиях применения заменителя периодический планировщик и обработчик событий могут не располагать детальной информацией об операторской станции или платформе, на которой функционирует модель окружающей среды. Все системно-ориентированные знания в таком случае встроены в заменитель. Распространение любых вносимых в эти платформы изменений в системе моделирования воздушного судна ограничивается заменителем.

Прикладные модули модели воздушного судна

Типы модулей прикладного субэлемента структурной модели воздушного судна показаны на рис. 8.5. Собственно, их всего два: контроллер подсистемы (subsystem controller) и дочерний модуль контроллера (controller child). Контроллеры подсистем передают данные от других и другим экземплярам контроллеров подсистем,

8.3. Архитектурное решение    233

а также их дочерним модулям. Дочерние модули контроллеров передают данные только между собой и своими родителями; с другими дочерними модулями они не взаимодействуют. Управление они получают только от родителей и возвращают его им же. Эти ограничения запрещают дочерним модулям передавать данные и управление даже своим братьям. Запрет на сцепление дочерних экземпляров с кем-либо иным, кроме своих родительских элементов логически обосновывается задачами по достижению интегрируемости и модифицируемости.

В роли посредника при воздействии модификаций и интеграции всегда выступает родительский контроллер подсистемы. Все это согласуется с тактикой «ограничение обмена данными».

Контроллер подсистемы

Контроллеры подсистем взаимосвязывают ряд функционально-ориентированных дочерних модулей, решая тем самым две задачи:

- моделирование подсистемы в целом;

- посредничество в обмене данными управления и непериодическом обмене между системой и подсистемами.

Кроме того, они ориентируют дочерние модули на реализацию тренировочной функциональности — в частности, моделирование неисправностей и установку параметров.

Поскольку образец «структурная модель» ограничивает обмен данными между дочерними модулями контроллера, контроллеру подсистемы приходится устанавливать между ними самими, с одной стороны, и между ними и другими подсистемами — с другой, логические соединения. Входящие соединения удовлетворяют аналогичные потребности сторонних подсистем и заменителей. Эти соединения представляют собой наборы имен, посредством которых контроллеры подсистем осуществляют внутренние обращения к внешним данным. Допущения об установлении соединений принимаются при считывании или записи таких имен. Механизм фактического установления соединений определяется позже, на стадии детального проектирования, и выражается в изменяемом параметре образца (изменяемые параметры рассматриваются в главе 14 «Линейки продуктов»). Помимо установления соединений между собственными дочерними модулями и дочерними модулями других подсистем контроллер подсистемы исполняет роль посредника во взаимодействии между своими дочерними модулями — дело в том, что ограничение средств связи между ними предполагает запрет на прямой обмен данными.

Как мы уже говорили, система моделирования условий полета может находиться в нескольких состояниях. Посредством организующей части она переводится в конкретное состояние исполнения. После этого организующая часть сообщает контроллеру подсистемы о текущем состоянии. Для нас значимыми являются состояния «Работа» (operate) и «Стабилизация» (stabilize). В состоянии работы контроллер подсистемы выполняет нормальные вычисления, способствующие продвижению состояния моделирования. В состоянии стабилизации контроллер подсистемы управляемым образом завершает текущие вычисления

(при неконтролируемом завершении спорадические движения платформы могут повредить экипажу). Последовательность действий при этом выглядит так:

- Под прямым контролем организующей части происходит извлечение и локальное сохранение значений входящих соединений. Тем самым обеспечивается непротиворечивость данных и временная связность.

- Под контролем экземпляров организующей части проводится стабилизация алгоритмов моделирования дочерних модулей. После этого организующая часть признает подсистему в целом полностью стабильной.

Контроллеры подсистем должны выполнять следующие действия.

♦	В ответ на любое событие инициализировать себя и все свои дочерние модули набором начальных условий.

4- Основываясь на знаниях возможностей дочерних модулей, передавать им запросы на неисправности и настройки параметров моделирования.

Наконец, контроллеры подсистем в некоторых случаях проводят реконфигурацию параметров задания, касающихся, в частности, вооружений, грузоподъемности и начального местоположения учебных заданий. Реализация этих возможностей проводится посредством периодических и непериодических операций, предоставляемых генератору периодической последовательности и обработчику событий соответственно.

Контроллеры подсистем должны предоставлять две периодические операции — update и import — и могут поддерживать две другие (непериодические): process_event и configure.

Update

Операция update заставляет контроллер подсистемы проводить периодическую обработку согласно текущему рабочему состоянию, которое предоставляется в качестве входного параметра. В состоянии operate операция update заставляет контроллер подсистемы:

- устанавливать входные соединения и извлекать для дочерних модулей входные данные;

- исполнять операции дочерних модулей в логической последовательности, с расчетом на распространение среди них изменений;

- извлекать выходные данные дочерних модулей, удовлетворяя тем самым сторонние входящие соединения или исходящие соединения подсистемы.

Помимо исполнения функций генератора периодической последовательности этот алгоритм логически «склеивает» дочерние модули и придает моделированию связный, гармоничный характер. Этой цели служат вычисления, преобразования данных и изменения.

В состоянии stabilize операция update заставляет контроллер подсистемы провести одну итерацию алгоритма стабилизации и проверить, удовлетворены ли локально определенные критерии стабильности. Операция update предоставляет один выходной параметр, выражающий суждение контроллера относительно стабильности подсистемы. Предполагается, что такое заключение можно сделать локально, хотя, с другой стороны, такая возможность присутствует не всегда.

234    Глава 8. Моделирование условий полета

8.3. Архитектурное решение    235

Контроллеры подсистем могут выполнять, а могут и не выполнять нижеследующие задачи.

♦	import. Операция import заставляет контроллер подсистемы завершать некоторые входные соединения — считывать их значения и проводить их локальное сохранение в расчете на последующее применение операцией update.

Контроллеры подсистем предоставляют две непериодические операции: process_event и configure.

- process_event. Операция process_event применяется в преимущественно периодических рабочих состояниях (к числу которых, в частности, относится состояние operate) для вызова реакции контроллера подсистемы на событие, предоставляемое в виде входного параметра. Под эту категорию подпадает ряд событий операторской станции: process_malfunction, set_parameter и hold_parameter.

- configure. Операция configure применяется в таких преимущественно непериодических состояниях системы, как initialize. Она предназначена для установления именованного набора условий — например, конфигурации учебного устройства или тренировочного задания. Информация, необходимая контроллеру подсистемы для установления такого состояния, может предоставляться в виде входного параметра, ячейки памяти вторичного запоминающего устройства или извлекаться из базы данных. Контроллер подсистемы вызывает такие операции своих дочерних модулей, которые приводят к установлению требуемых состояний.

Дочерние модули контроллера

Дочерние модули контроллера модели воздушного судна во многих случаях имитируют его узлы — такие, как гидронасос, электрическое реле или топливный бак. С другой стороны, от них зависит обеспечение моделей, характерных для конкретного тренажера: сил и моментов, веса и равновесия, уравнений движения. Они локализуют отдельные узлы бортового оборудования: измерительные приборы, переключатели и дисплеи. Вне зависимости от того, какую функциональность они моделируют, дочерние модули контроллера считаются принадлежащими к одному типу модулей.

В общем, дочерние модули контроллера обеспечивают моделирование отдельных участков, или объектов, в рамках некоего функционального блока. Каждый из дочерних модулей предоставляет алгоритм моделирования, определяющий собственное состояние исходя из ряда факторов:

- предыдущего состояния;

- входных данных, представляющих соединения с логически смежными дочерними модулями;

- истекшего временного интервала.

Определение состояния проводится дочерним модулем по требованию контроллера подсистемы; он предоставляет все необходимые входные данные и извлекает данные выходные. Эта возможность называется обновлением (updating).

236    Глава 8. Моделирование условий полета

Дочерние модули способны порождать аварийные выходные данные, выражающие состояние неисправности. Во-первых, они моделируют в нормальном режиме работы такие изменения (например, износ), которые со временем приводят к возникновению неисправностей. Помимо этого, они могут инициировать состояние неисправности и выходить из него по требованию контроллера подсистемы.

Далее, дочерние модули контроллера имеют возможность устанавливать заданные значения параметров моделирования. Параметрами моделирования называются внешние имена рабочих параметров и критериев выбора, применяемых в алгоритмах моделирования дочерних модулей. Каждый дочерний модуль способен инициализировать себя некоторым известным состоянием. Подобно всем остальным действиям дочерних модулей, установка параметра и инициализация проводятся по требованию контроллера подсистемы.

Различия между обновлением, моделированием неисправностей, установкой параметров и инициализацией лежат в плоскости регулярности их применения контроллером подсистемы. Запросы на обновление, влияющие на течение времени в ходе моделирования, поступают дочерним модулям периодически. Запросы на все остальные возможности отправляются нерегулярно.

Реализуются все эти возможности через набор периодических и непериодических операций дочерних модулей, которые они предоставляют контроллеру подсистемы, update представляет собой единичную периодическую операцию, направленную на контроль периодического исполнения алгоритма моделирования. Получая внешние входные данные, дочерний модуль возвращает свои выходные данные через параметры операций. Все дочерние модули предоставляют две непериодические операции: process_event и configure.

Все логические взаимодействия между дочерними модулями проводятся через посредство контроллера подсистемы. В нем кодируются знания о том, как применять дочерние операции для удовлетворения требований моделирования, предъявляемых к подсистеме в целом. Вот некоторые из этих требований.

- Периодическое распространение среди дочерних модулей изменений состояния, осуществляемое через их операции update.

- Установление между дочерними модулями логических соединений при помощи входных и выходных параметров этих операций.

- Установление между логическим модулями, с одной стороны, и всеми остальными элементами модели — с другой, логических соединений с привлечением входящих и исходящих соединений подсистемы.

Неисправности дочерних модулей контроллера, согласно допущению, связываются с аварийными рабочими состояниями моделируемых реальных компонентов. Следовательно, решения о наличии и индивидуальностях этих неисправностей принимает проектировщик конкретного дочернего модуля; о своих решениях он сообщает проектировщику контроллера подсистемы, который на их основе реализует подаваемые подсистемой запросы о моделировании неисправностей. Неисправности, моделируемые подсистемой, могут напрямую не соответствовать тем, что относятся к дочерним модулям. Некоторые из них реализуются как группировки более примитивных неисправностей, моделируемых дочерними модуля-

8.3. Архитектурное решение    237

ми. Обязанность по отображению неисправностей низкого уровня на неисправности уровня подсистемы ложится на контроллер.

Аналогичным образом, решения о наличии и индивидуальностях параметров моделирования принимаются проектировщиком дочернего модуля контроллера исходя из характеристик его алгоритма моделирования. Об этих решениях сообщается проектировщику контроллера подсистемы, который, принимая их во внимание, реализует запросы подсистемы и выполняет другие соответствующие их характеру задачи.

Макет системы

Все, что мы успели рассмотреть до настоящего момента, составляет макет системы (см. главу 7). В нашем распоряжении имеется структурный каркас системы без каких-либо деталей — другими словами, без фактической функциональности системы моделирования. На основе этого универсального каркаса можно смоделировать как вертолет, так и ядерный реактор. В процессе создания конкретной функциональной модели на макет «надеваются» те подсистемы и дочерние модули контроллеров, которые соответствуют поставленной задаче. Основой подобного рода конкретизации является процесс функционального разделения, к рассмотрению которого мы сейчас и обратимся.

Довольно странно, что всю систему моделирования условий полета, код которой исчисляется миллионами строк, можно полностью описать модулями шести типов: дочерними модулями контроллеров, контроллерами подсистем, временным синхронизатором, генератором периодической последовательности, обработчиком событий и заменителем. Такую архитектуру (сравнительно) легко сконструировать, понять, интегрировать, нарастить и модифицировать.

Не менее важным представляется то обстоятельство, что, располагая стандартным набором базовых образцов, можно создавать описывающие эти образцы формы спецификаций, кодовые шаблоны и экземпляры. Отсюда возможность проведения последовательного анализа. В условиях оперирования образцами архитектор может потребовать от проектировщика применения исключительно заданных стандартных блоков. Эта мысль, возможно, покажется слишком радикальной, но, тем не менее, чем меньше базовых стандартных блоков, тем больше внимания проектировщик может уделять функциональности — основной предпосылке разработки системы.

Распределение функциональности между дочерними модулями контроллера

Мы охарактеризовали архитектурный образец, на основе которого конструируется модель воздушного судна. Теперь следует рассмотреть принцип распределения между экземплярами модулей этого образца рабочей функциональности. Для этого необходимо обратиться к деталям моделируемого воздушного судна и, соответственно, определить экземпляры контроллеров подсистем. Конкретный механизм разделения зависит от характеристик систем воздушного судна, степени

238    Глава 8. Моделирование условий полета

его сложности, а также видов упражнений, в расчете на выполнение которых создается модель.

В этом разделе мы составим примерную схему разделения. Отталкиваться следует от намерения распределить функциональность между дочерними модулями контроллера согласно физическим характеристикам воздушного судна. Для достижения этой цели нам потребуется объектно-ориентированная методика декомпозиции. Она отличается рядом преимуществ.

- Благодаря относительно точному соответствию между составляющими воздушного судна и элементами системы моделирования в нашем распоряжении оказывается набор близких к реальности концептуальных моделей. Принцип взаимодействия узлов воздушного судна помогает понять механизм взаимодействия элементов его модели. Это обстоятельство помогает пользователям и наблюдателям получить более полное представление о системе моделирования — они могут экстраполировать свои знания об устройстве воздушного судна (о проблемной области) на его модель (область решения).

- По опыту работы с другими пилотажными тренажерами мы знаем, что любая модификация воздушного судна отождествляется с теми или иными его составляющими. Таким образом, место модификации модели соответствует аналогичной составляющей воздушного судна, а это значит, что любые вносимые в модель изменения прекрасно локализуются и определяются. В результате легче становится понять, как модификации воздушного судна повлияют на модель, и оценить финансовые и временные затраты на их реализацию.

- Уменьшается количество и размер интерфейсов модели. Причиной тому — жесткая семантическая связность внутри разделов, благодаря которой наиболее крупные интерфейсы размещаются внутри разделов, а не параллельно им.

- Локализация моделируемых неисправностей достигается за счет их связывания с конкретными узлами оборудования воздушного судна. Физическое соответствие упрощает анализ последствий неисправностей, а конечные реализации в этом случае отличаются достойной локализацией. Последствия неисправностей естественным образом распространяются данными, производящимися неисправным разделом. Последствия высокого порядка рассматриваются аналогично последствиям первого порядка. К примеру, протечка в гидравлическом соединении как последствие первого порядка моделируется непосредственно дочерним модулем контроллера. То обстоятельство, что эта утечка приводит к невозможности управления полетом, считается последствием более высокого порядка, но проявляется оно в результате естественного распространения модельных данных от дочернего модуля к контроллеру подсистемы и от одной подсистемы к другой.

Если разбить задачу моделирования воздушного судна на ряд блоков более приемлемого размера, на первый план выйдет конструкция воздушного судна. Конструкции как таковой, силам, которые она на себе испытывает, внешним по отношению к ней объектам, а также внутренним, подчиненным ей объектам со-

8.3. Архитектурное решение    239

ответствует ряд групп. Как правило, распределение по группам выглядит следующим образом.

- Кинетическая группа. Элементы, представляющие прилагаемые к конструкции силы.

- Системы воздушного судна. Элементы, имеющие отношение к стандартным системам и являющиеся источниками разного рода мощностей или распределяющие энергию в пределах конструкции.

- Авиационная электроника. Узлы, предоставляющие вспомогательные функции, но не связанные напрямую с кинетическими характеристиками модели воздушного судна, системой ее управления или функционированием основных бортовых систем (например, системы радиосвязи).

- Внешняя среда. Элементы, отражающие среду, в которой функционирует модель воздушного судна.

Декомпозиция на группы

Декомпозиция на группы — это наиболее обобщенный вариант декомпозиции модели воздушного судна. Группы в свою очередь подлежат декомпозиции на системы, те — на подсистемы. Подсистемы содержат экземпляры контроллеров подсистем. Группы и системы не находят в архитектуре непосредственного отражения (никаких контроллеров групп в ней не представлено). Назначение их состоит в том, чтобы структурировать функциональность, распределяемую между различными экземплярами контроллеров подсистем. Такая декомпозиция проводится с участием п-прямоугольных схем (n-square charts).

n-прямоугольные схемы

n-прямоугольные схемы — это один из методов представления информации об интерфейсах системы. В нашем случае он помогает выразить связь между выбранными разделами. Ряд факторов, которые мы учитываем при принятии решений о разделении, связаны с интерфейсами разделов, а оценивать эти решения удобнее всего с помощью таких схем. Они, во-первых, помогают фиксировать входные и выходные данные модулей, а во-вторых, хорошо иллюстрируют применяемые в разных элементах проекта абстракции.

Пример n-прямоугольной схемы приводится на рис. 8.6. Прямоугольники, расположенные по главной диагонали, отражают разделы системы. Их входные данные приводятся в столбце раздела, а выходные — в соответствующей ему строке. Полный набор входных данных, таким образом, представлен объединенным содержимым всех ячеек столбца раздела. Полный набор данных выходных, соответственно, выражается объединением содержимого ячеек строки раздела. Поток данных из одного раздела в другой проходит в последовательности «вправо, вниз, влево и вверх».

n-прямоугольная схема, показанная на рис. 8.7, выражает интерфейсы между вышеперечисленными группами. Для краткости мы опустили все внешние по отношению к модели воздушного судна интерфейсы. Представление также упрощено — элементы данных на схеме выражают совокупные коллекции данных.

- Глава 8. Моделирование условий полета

Рис. 8.6. п-прямоугольная схема

| Кинетическая группа | Нагрузки | Вектор состояния воздушного судна | Местонахождение воздушного судна |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощности | Группа систем воздушного судна | Мощности |  |
| Инерциальное состояние | Нагрузки | Группа авиационной электроники | Данные о принадлежности |
| Атмосферные, топографические и метеорологические данные |  | Данные из окружающей среды | Группа окружающей среды |

Рис. 8.7. п-прямоугольная схема декомпозиции на группы в предметной области моделирования воздушных судов

Интерфейсы не именуются и не типизируются. По мере анализа разделов и рассмотрения более ограниченных наборов элементов информацию можно будет детализировать. Инженеры систем, таким образом, могут дойти до представления всех примитивных объектов данных интерфейсов. В ходе детального проектирования можно определить типы и имена интерфейсов.

Не все модели воздушного судна соответствуют его реальной структуре. Аэродинамические модели выражают фундаментальные физические процессы, проходящие при взаимодействии судна с окружающей средой. Прямых аналогов с узлами судна в данном случае немного. Разделение этой области проводится на основе математических моделей и физических объектов, которые описывают динамику движения воздушного судна. Провести оптимальное разделение на основе математических моделей, которые оказывают воздействие на воздушное судно в целом, значительно труднее, чем на основе его физической структуры.

Декомпозиция групп на системы

Следующий этап — уточнение групп до систем. Как группа, так и система могут выступать в качестве единиц интеграции. Дело в том, что функциональность любой

8.3. Архитектурное решение    241

системы представляет собой относительно автономное решение набора задач моделирования. На основе этих единиц удобно организовывать тестирование и проверку правильности. Раздел-группа — это, по существу, коллекция модулей кода, реализованных одним или несколькими инженерами. В рамках любой заданной группы можно выявить ряд систем. В качестве примера рассмотрим системы кинетической группы.

Системы в составе кинетической группы

Эти системы состоят из элементов, связанных с кинетическими характеристиками воздушного судна. Некоторые из них непосредственно участвуют в управлении движением судна и моделировании взаимодействия между судном и его рулевыми поверхностями, с одной стороны, и окружающей средой — с другой. В составе этой группы выделяются следующие системы:

- корпус;

- двигательная установка;

- шасси;

- инструменты управления полетом.

Рис. 8.8. Двигательная система воздушного судна

Все изображенные на рис. 8.8 подсистемы двигательной системы относятся к модели двигателей воздушного судна. Для представления нескольких двигателей создается соответствующее количество наборов переменных состояния, а также (там, где в этом есть необходимость) дублированные экземпляры объектов. Согласно своему основному назначению, эта система вычисляет тягу двигателя, моменты, вызываемые вращением узлов двигателя, а также силы и моменты, обусловливаемые распределением массы топлива.

242    Глава 8. Моделирование условий полета

Причина включения в группу топливной системы заключается в том, что основной интерфейс соединяет ее с двигателями. Эта система вычисляет силы, воздействующие на корпус воздушного судна вследствие движения топлива внутри баков, а также гравитационное воздействие массы топлива.

Мы определились с разделением функциональности, ее распределением по подсистемам и их контроллерам, а также с соединениями между подсистемами. Для того чтобы архитектуру можно было признать готовой, необходимо сделать еще две вещи:

- выявить экземпляры дочерних модулей контроллера двигательной подсистемы;

- аналогичным образом провести декомпозицию других групп, их систем и подсистем.

Итак, мы провели декомпозицию воздушного судна на четыре группы: кинетическую, систем воздушного судна, авиационной электроники и окружающей среды. Затем мы разбили кинетическую группу на четыре системы: корпуса, двигательную, шасси и инструментов управления полетом. Наконец, мы выполнили декомпозицию двигательной системы на ряд подсистем.

8.4. Заключение

В настоящей главе представлена архитектура систем моделирования условий полета, ориентированная в основном на реализацию трех атрибутов качества: производительность, интегрируемость и модифицируемость. В ходе реализации этих задач в конкретных проектах удалось добиться некоторой экономии. В частности, численность группы установки на месте сократилась до 50 % от предшествующего показателя. Связано это было с упрощением механизма обнаружения и устранения неисправностей. Реализация заданных атрибутов качества обеспечивается путем минимизации количества конфигураций типов модулей в архитектурном образце «структурная модель», ограничения взаимодействия между типами модулей и декомпозиции функциональности согласно предполагаемым модификациям реального воздушного судна.

Усовершенствования систем моделирования были достигнуты в основном за счет более глубокого понимания тщательно проанализированной и документированной программной архитектуры и более точного соблюдения ее постулатов. В работе Чэстек (Сп^ек) и Браунсуорд (Вго\уп5\уогс1) [СЬ^ек 96] описываются некоторые результаты, которые удалось получить благодаря применению образца «структурная модель»:

Во время заводской приемки предыдущей информационной системы моделирования сопоставимого объема (В-52) было выявлено от 2000 до 3000 тестовых описаний (тестовых задач). В проекте на основе структурного моделирования этот показатель снизился до 600-700 описаний. Устранять проблемы стало легче, а причиной их возникновения во многих случаях оказывалось неверное толкование документации... В большинстве случаев специалистам удавалось локализовывать неисправности, не выезжая на место... Благодаря структурному моделированию процент брака по сравнению с предыдущими информационными системами моделирования снизился в два раза.

В начале главы мы обозначили три основные задачи по качеству, на реализацию которых ориентирован образец «структурная модель»: это производительность, интегрируемость и модифицируемость рабочих требований. Сейчас мы резюмируем механизмы реализации поставленных задач. В кратком виде эти сведения представлены в табл. 8.1.

Таблица 8.1. Механизмы реализации задач в образце «структурная модель»

8.4. Заключение    243

Производительность

Основной задачей по качеству для образца «структурная модель» является обеспечение производительности в реальном времени. Достигается она в основном средствами организующей части и за счет применения стратегии периодического планирования. Для каждой подсистемы, которая активизируется организующей частью, устанавливается временной бюджет; с другой стороны, масштаб аппаратного обеспечения системы моделирования планируется в расчете на соответствие сумме всех временных бюджетов. Иногда для этой цели хватает одного процессора, в других случаях приходится вводить несколько процессоров. Для реализации производительности в реальном времени в рамках такой стратегии планирования требуется, чтобы суммарное время, отводимое участвующим в контурах управления подсистемам, соответствовало одному циклу системы моделирования. Таким образом, производительность в реальном времени обеспечивается за счет сочетания архитектурных образцов (конфигураций организующего модуля) и функциональной декомпозиции (механизма активизации экземпляров).

Интегрируемость

Согласно образцу «структурная модель» информационные и управляющие соединения между любыми двумя подсистемами намеренно сводятся к минимуму. В первую очередь дочерним модулям контроллера подсистемы запрещается передавать данные и управление своим братьям. Любой обмен данными или сигналами управления происходит только при посредничестве контроллера подсистемы. Таким образом, для интеграции в подсистему нового дочернего модуля контроллера требуется, во-первых, внутренняя непротиворечивость данных этого

244    Глава 8. Моделирование условий полета

контроллера и, во-вторых, правильность данных, передаваемых между контроллером и его дочерними модулями. Если бы каждый новый дочерний модуль имел возможность взаимодействия с другими дочерними модулями, все они оказались бы вовлечены в интеграцию; согласно принятой схеме, процесс значительно упрощается. Таким образом, интеграция сводится к линейной (а не экспоненциальной) задаче (с точки зрения количества дочерних модулей).

Интеграция любых двух подсистем также не сопряжена с непосредственным взаимодействием дочерних модулей; соответственно, задача, опять же, ограничивается обеспечением непротиворечивости данных, которые передаются этими двумя подсистемами. Возможность того, что введение новой подсистемы окажет воздействие на ряд существующих подсистем, существует, однако благодаря тому, что количество подсистем значительно меньше количества дочерних модулей, сложность этой задачи остается ограниченной.

Итак, интегрируемость в рамках структурной модели упрощается путем намеренного ограничения количества возможных соединений. У подобного ограничения есть обратная сторона — роль контроллеров подсистем зачастую сводится к пересылке данных дочерним модулям, в результате чего повышается сложность и снижается производительность. Впрочем, на практике преимущества значительно перевешивают издержки. Среди преимуществ следует также упомянуть возможность создания макета системы, предусматривающего инкрементную разработку и упрощенный механизм интеграции. Все проекты на основе структурного моделирования характеризуются простотой и беспрепятственностью интеграции.

Модифицируемость

Модифицируемость упрощается за счет минимизации конфигураций базового модуля (в которых проектировщику и специалистам по сопровождению, естественно, легче разобраться) и локализации функциональности, с тем чтобы в любой отдельно взятой модификации участвовало как можно меньше контроллеров подсистем и их дочерних модулей. Уменьшить количество соединений помогают n-прямоугольные схемы.

Более того, для всех подсистем, основанных на физических элементах, декомпозиция и модификации соответствуют физической структуре. Вероятность модификации тех подсистем, которые основаны не на физических элементах (например, уравнений движения), значительно ниже. Судя по отзывам специалистов, которым приходилось работать с образцом «структурная модель», побочные эффекты в ходе модификаций встречаются крайне редко.

8.5. Дополнительная литература

Исторические обзоры методик вычислений и инженерии, применявшихся при создании систем моделирования условий полета, содержатся в работах [Fogarty 67], [Marsman 85] и [Perry 66].

8.6. Дискуссионные вопросы    245

С 1987 года образец «структурная модель» претерпел значительные изменения. Ранние исследования по этой теме есть в изданиях [Lee 88], [Rissman 90] и [Abowd 93]. Отчет о результатах применения этого образца представлен в [Chas-tek 96].

Всем желающим подробно изучить функциональную декомпозицию систем моделирования условий полета мы рекомендуем ознакомиться с исследованием [ASCYW 94].

8.6. Дискуссионные вопросы

- Жесткая взаимосвязь между структурой моделируемой системы, с одной стороны, и структурой системы моделирования — с другой, в числе прочего обеспечивает гибкость образца «структурная модель» во всем, что касается повторения характеристик моделируемой системы в случае изменений, расширения или сокращения. Предположим, что прикладная область — не моделирование. Насколько обоснованным в таком случае будет решение об использовании образца «структурная модель»? Почему? В каких условиях оно будет обоснованным и в каких — нет?

- Ограничения, связанные с потоками данных и управлением между контроллерами подсистем и их дочерними модулями, отличаются жесткостью. Как вы оцениваете эти ограничения с позиции проектировщика и конструктора? Не кажется ли вам, что они слишком сильны?

- Какие ограничения на решения проектировщика налагает макет системы? Как вы считаете — они полезны или вредны?

Глава 9

Документирование программной архитектуры

(в соавторстве с Феликсом Бахманом, Дэвидом Гарланом, Джеймсом Аймерсом, Ридом Литтлом, Робертом Нордом и Джудит Стеффорд)

Книги — как пчелы, разносящие живительную пыльцу мысли от одного человека к другому.

Джеймс Рассел Лоуэлл

Уже неоднократно мы убеждались в том, что программная архитектура играет центральную роль в процессе разработки системы и в значительной степени определяет характер разрабатывающей ее компании. Она детально описывает систему и проект. На ее основе распределяются обязанности групп проектировщиков и исполнителей реализации, и именно она является основным носителем таких атрибутов качества системы, как производительность, модифицируемость и безопасность, — без объединяющей архитектурной концепции их не реализовать. Архитектура есть артефакт ранних стадий анализа, обеспечивающий способность применяемого проектного решения породить систему с приемлемыми характеристиками. Кроме того, на архитектуре в значительной степени основываются следующие за развертыванием операции изучения системы, ее сопровождения и минимизации вкладываемых ресурсов. Короче говоря, архитектура связывает воедино все этапы проекта и в таком виде представляет его перед многочисленными заинтересованными лицами.

Документирование архитектуры венчает процесс ее создания. Даже самая блестящая архитектура оказывается совершенно бесполезной, если никто не в состо-

9.1. Варианты применения архитектурной документации    247

янии в ней разобраться или (что еще хуже) если у заинтересованных лиц складывается о ней превратное представление. Если уж вы задались целью разработать достойную архитектуру, ее необходимо описать с достаточной степенью детализации, недвусмысленно и структурированно — так, чтобы любой желающий смог без затруднений найти в документации те сведения, которые ему требуются. В противном случае архитектура имеет шанс оказаться непрактичной, и затраченные на ее производство усилия полетят коту под хвост.

На материале настоящей главы вы узнаете, какую именно информацию об архитектуре следует вносить в ее документацию, и ознакомитесь с методами ее фиксации. Кроме того, мы обсудим существующие в настоящее время нотации, в том числе иМЬ.

9.1. Варианты применения архитектурной документации

Характер архитектуры любой системы обусловливается предъявляемыми к ней требованиями; это утверждение справедливо и по отношению к документации архитектуры — другими словами, содержание документации зависит от предполагаемых вариантов ее применения. Документация ни при каких обстоятельствах не может быть универсальной. С одной стороны, она должна быть абстрактной и, следовательно, доступной для понимания новыми сотрудниками, но с другой — весьма детальной — настолько, чтобы ее можно быть использовать как план проведения анализа. Между архитектурной документацией, предназначенной, скажем, для проведения анализа безопасности, и архитектурной документацией для изучения конструкторами должны существовать серьезные различия. С другой стороны, у этих вариантов будет мало общего с содержанием руководства для ознакомления, предназначенного новому сотруднику.

Архитектурная документация одновременно инструктивна и описательна. Ограничивая диапазон возможных решений, с одной стороны, и перечисляя принятые ранее проектные решения по системе — с другой, она обязывает соблюдать определенные принципы.

Из всего этого следует, что заинтересованные в составлении документации лица преследуют разные цели — от представленной в ней информации они требуют разной направленности, разных уровней детализации и разных трактовок. Предполагать, что один и тот же архитектурный документ будет одинаково воспринят всеми без исключения заказчиками, наивно. Стремиться следует к тому, чтобы любое заинтересованное лицо смогло быстро найти необходимую информацию, как можно меньше в процессе ее поиска натыкаясь на незначительные (с его точки зрения) сведения.

В некоторых случаях простейшим решением представляется создание нескольких документов, предназначенных для разных заинтересованных лиц. Впрочем, как правило, задача ограничивается созданием единого комплекта документации с дополнительными облегчающими поиск сведений инструкциями.

Согласно одному из фундаментальных правил технической документации в общем и документации программной архитектуры в частности, составитель

должен принимать позицию читателя. Без труда составленная, но трудная для восприятия (с точки зрения читателя — в данном случае заинтересованного лица) документация не найдет себе применения.

Для того чтобы понять, как структурировать документацию и повысить удобство ее использования, следует составить представление о заинтересованных лицах и разобраться в том, для чего она им может понадобиться. Как вы помните, еще в главе 2 мы выдвинули тезис о том, что архитектура — это в первую очередь средство коммуникации между заинтересованными лицами. Документация существенно упрощает их взаимодействие. Ряд примеров заинтересованных в архитектуре лиц и предположения о тех сведениях, которые они могут искать в документации, представлены в табл. 9.1.

Среди заинтересованных лиц встречаются как умудренные опытом люди, так и новички. Информация, которая им нужна, отличается не по содержанию, а по детализации — новичку она потребуется в «облегченном» виде. Архитектурная документация должна успешно вводить в курс дела всех, у кого есть такая потребность: новых разработчиков, инвесторов, временных участников проекта и т. д.

Одним из самых пристрастных потребителей архитектурной документации по прошествии некоторого времени становится сам архитектор — либо непосредственный проектировщик документированной архитектуры, либо его преемник. В обоих случаях это человек, проявляющий к рассматриваемой архитектуре недюжинный интерес. Новые архитекторы, естественно, стремятся узнать, как их предшественники справлялись с теми или иными задачами и почему они принимали определенные решения.

ДОКУМЕНТАЦИЯ КАК ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММНУЮ АРХИТЕКТУРУ

Однажды мне довелось делать презентацию атрибутного метода проектирования (Attribute Driven Design, ADD; см. главу 7). Заказчики — представители одного из подразделений крупной производственной компании — видели в действии большинство наших разработок: метод анализа компромиссных архитектурных решений (АТАМ, см. главу 11), реконструкцию (глава 10), а также наши предложения по линейкам продуктов (глава 14). Закончив вещать, я, весьма довольный собой, ждал реакции.

Оказалось, что не все так гладко. Представители заказчика, подтвердив свое намерение проводить разработку на основе архитектуры, признались, что численность группы разработчиков в их компании не позволяет применить на практике все, о чем мы им говорили, — на это уйдет несколько лет. А у них производственные планы и контракты, которые нужно выполнять. На то, чтобы воплотить в жизнь все наши рекомендации, у них просто не хватит ресурсов. Итак, наша задача состояла в том, чтобы грамотно направить их на путь архитектурной разработки, опустив все ненужные для начала подробности.

Дискуссия плавно перетекла в плоскость документации программной архитектуры и книги на эту тему, написанием которой мы в то время занимались. Заказчику хотелось узнать, каким образом документация помогает распространять среди персонала компании знания о принадлежащих ей программных продуктах. В конце концов мы договорились провести практикум по архитектурной реконструкции и документировать ее результаты согласно тем принципам, которые рассматриваются далее в этой главе.

Я всегда считал, что документацию следует создавать по окончании процессов проектирования и разработки. Необходимость создания архитектуры и документации обусловливается одними и теми же соображениями (коммуникативный, аналитический и образовательный факторы); разница лишь в ролях: архитектура — это побудительный мотив, а документация — производное.

Представители заказчика высказали иную точку зрения. Документирование программной архитектуры они рассматривали как идеальное упражнение для разработчиков. По их мысли, если уж разработчикам все равно приходится заниматься документацией, то почему

248    Глава 9. Документирование программной архитектуры

9.1. Варианты применения архитектурной документации    249

бы не составить для нее шаблон? В процессе заполнения им бы пришлось документировать разные представления (кстати, одной из наших задач было выбрать наиболее полезные для заказчика представления) и обсуждать пути удовлетворения проектируемым артефактом тех или иных задач по качеству. Таким образом, по мере составления документации они смогли бы углублять свои знания в области архитектуры.

Идея о применении документации в качестве средства обучения, честно говоря, раньше не приходила мне в голову. А ведь мысль-то сильная! Для тех, кому по роду деятельности приходится рыться в битах, представление об архитектуре и связанных с ней понятиях — большой прогресс. Изучение принципов программной архитектуры путем составления документации представляется мне весьма эффективным педагогическим приемом, который к тому же не требует от практикующей его компании серьезных расходов.

— ив

Даже если архитектором остается тот же человек, документация прошлых архитектур служит для него репозитарием знаний, кладезем детальных проектных решений, помнить которые в силу их крайней многочисленности весьма проблематично.

Таблица 9.1. Заинтересованные лица и их коммуникативные потребности, удовлетворяемые архитектурой1

250    Глава 9. Документирование программной архитектуры

9.2 Представления

Вероятно, наиболее важным понятием документирования программной архитектуры является «представление» (view). В главе 2 мы определили программную архитектуру системы как «структуру структур системы, охватывающих элементы, их внешние свойства и отношения между ними». Кроме того, как мы установили, под представлением подразумевается отображение связного набора архитектурных элементов, составленного с позиции заинтересованных лиц и в расчете на использование заинтересованными лицами. Структурой называется сам набор таких элементов в том виде, в котором они существуют в программном или аппаратном обеспечении.

Также в главе 2 мы пришли к выводу о том, что программная архитектура как комплексный объект не поддается одномерному описанию. Для иллюстрации этого утверждения мы сравнили программную архитектуру с архитектурой зданий, заметив попутно, что подобного рода аналогиями не следует злоупотреблять. В архитектуре зданий применяется сразу несколько проекций: планы помещений, фасадные представления, электротехнические, водопроводные и вентиляционные схемы, схемы перемещения, проекции с прямым солнечным светом и солнечной радиацией, планы охранных систем и многие другие. Какое из этих представлений можно назвать архитектурой? Никакое. Какие из них являются проводниками архитектуры? Все.

С понятием представления, которое можно вкратце определить как способ фиксации структуры, связан основной принцип документирования программной архитектуры:

Документирование архитектуры подразумевает документирование всех значимых представлений с последующей фиксацией сведений, относящихся одновременно к нескольким представлениям.

Принцип этот полезен тем, что он помогает разбить проблему документирования архитектуры на ряд менее обширных элементов. Этому разделению соответствует структура оставшейся части главы:

- выбор значимых представлений;

- документирование представления;

- документирование сведений, относящихся к нескольким представле-

ниям.

9.3. Выбор значимых представлений    251

9.3. Выбор значимых представлений

Как вы помните, в главе 2 рассматривался ряд структур и представлений. Какие представления следует считать значимыми? Для ответа на этот вопрос необходимо знать заинтересованных лиц и предпочтительные для них способы пользования документацией — лишь располагая этими сведениями, вы сможете составить удобный для них пакет документации. Любой вариант применения архитектуры — как средства постановки задач конструкторов, основы для изучения системы, восстановления ее свойств или планирования проекта — можно свести к отдельному заинтересованному лицу, предполагающему задействовать документацию архитектуры соответствующим образом. Не менее серьезное влияние на выбор представлений для дальнейшего документирования оказывают наиценнейшие для большинства заинтересованных в разработке системы лиц атрибуты качества. К примеру, многоуровневое представление (layered view) сообщает сведения о переносимости системы. По представлению размещения (deployment view) можно судить о производительности и надежности системы. И так далее. За отражение этих атрибутов качества в документации ратуют аналитики (а быть может, и сам архитектор), в задачу которых входит проверка архитектуры на предмет ее им соответствия.

Короче говоря, различные представления соответствуют отдельным задачам и вариантам использования. Именно по этой причине мы призываем к выбору того или иного представления или набора представлений. Их выбор зависит от задач потребителей документации. Представления ставят акценты на разные элементы системы и/или установленные между ними связи.

252    Глава 9. Документирование программной архитектуры

Приводится по изданию [Clements 03] (адаптированная версия)

Условные обозначения: d — подробная информация, s — отдельные детали, о — обзор, х — любая информация.

В табл. 9.2 приводится репрезентативная совокупность заинтересованных лиц, а также те представления, которые они, как правило, находят для себя полезными. Исходя из данных этой таблицы удобно делать выводы для конкретных случаев. Какие представления из тех, что подходят для заинтересованных в данной системе лиц, можно составить? Часть представлений, описанных в главе 2, отражены в табл. 9.2. В главе 2 представления разделены на три группы: модульные, распределения и «компонент и соединитель» (сотропепг,-апг1-соппес1:ог, С&С). Следовательно, архитекторы должны отвечать на три вопроса о любом проектируемом ими программном обеспечении:

- Какова его структура как набора блоков реализации?

- Какова его структура как набора элементов с заданным поведением и взаимодействием периода прогона?

3.	Каковы его отношения с непрограммными структурами среды?
Существуют и другие представления. Представление отражает произвольный

набор элементов системы и установленных между ними отношений. Следовательно, представлением может быть любое сочетание элементов и отношений, которое, по вашему мнению, имеет шансы оказаться интересным части заинтересованных лиц. Ниже приводится состоящая из трех этапов процедура подбора представлений для конкретного проекта.

1. Составьте список возможных представлений. Начните с составления для своего проекта таблицы заинтересованных лиц/представлений, отталкиваясь при этом от содержания табл. 9.2. Скорее всего, список заинтересованных лиц будет отличаться от отраженного в нашей таблице; в любом слу-

9.4Документирование представления    253

чае, вы должны учесть их всех. В столбцах выразите применимые к вашей системе представления. Некоторые из них (например, модульное представление и представление вариантов использования) носят универсальный характер; иные (многоуровневое представление, а также большинство представлений из группы «компонент и соединитель» — в частности, клиент-серверное представление и представление совместно используемых данных) подходят только для соответствующим образом спроектированных систем. Разобравшись с содержанием строк и столбцов, заполните все ячейки, отразив в них степень детализации сведений о каждом представлении, необходимую тем или иным заинтересованным лицам: здесь возможны произвольная детализация, обзор, средняя или высокая детализация.

- Комбинируйте представления. Скорее всего, количество представлений, отраженных в составленном по результатам первого этапа списке, окажется недопустимым. Для того чтобы сократить список, найдите в таблице представления, требующие не более чем обзорной детализации или служащие ограниченному числу заинтересованных лиц. Проверьте, нельзя ли удовлетворить их запросы другим, более универсальным представлением. Затем найдите представления, которые можно комбинировать — выразить в одном сводном представлении информацию из нескольких исходных представлений. В небольших по масштабу проектах информативное содержание представления реализации, как правило, адекватно отражается в представлении декомпозиции на модули. Последнее, в свою очередь, хорошо сочетается с представлениями вариантов использования и многоуровневым представлением. Наконец, представление размещения можно скомбинировать с любым представителем группы «компонент и соединитель», отражающим распределение компонентов между аппаратными элементами, — например, с представлением процессов.

- Расставляйте приоритеты. Представления, оставшиеся после выполнения второго этапа, должны соответствовать потребностям сообщества заинтересованных лиц. Теперь необходимо решить, какие из этих представлений имеют первостепенное значение. Конкретное решение зависит от деталей проекта; впрочем, вы в любом случае должны помнить, что полностью завершать работу над одним представлением, прежде чем приступать к следующему, совершенно не обязательно. Информация, детализированная на уровне обзора, представляет некоторую ценность, так что наши предпочтения — на стороне метода разработки материала «в ширину». Кроме того, интересы одних заинтересованных лиц в ряде случаев ставятся выше интересов других. Не забывайте о том, что руководитель проекта и менеджмент компаний-партнеров часто требуют внимания и предоставления той или иной информации.

9.4. Документирование представления

Стандартного шаблона документирования представлений не существует. Поэтому ниже речь пойдет о методике, доказавшей свою жизнеспособность в практической деятельности — стандартной семичастной структуре (seven-part standard

254    Глава 9. Документирование программной архитектуры

organization). Во-первых, вне зависимости от того, каким разделам вы отдадите предпочтение, ввести стандартную структуру совершенно необходимо. Распределение информации по отдельным разделам помогает составителю документации уверенно приступить к решению задачи и установить момент ее выполнения; что же касается читателя, то ему становится проще быстро отыскать интересующую информацию и пропустить все ненужное.

1.	Первичное отображение (primary presentation) содержит перечень элементов представления и установленные между ними отношения. В первичном представлении должна содержаться (в форме словаря) та информация о си-
стеме, которую необходимо донести до читателя в первую очередь. Это, без сомнения, основные элементы и отношения представления, хотя в некоторых случаях они могут быть отражены не полностью. К примеру, в первич-
ном отображении можно показать элементы и отношения, характерные для нормального режима работы, а сведения об обработке ошибок или исключений представить во вспомогательной документации.

Как правило, первичное отображение составляется в графической форме. Дело в том, что большинство графических нотаций годятся только для первичного отображения — для всех остальных элементов документации они не приспособлены. Неизменным спутником графического представления должен быть перечень условных обозначений, содержащий объяснение использованной нотации и символики или хотя бы указывающий на источники получения этих объяснений.

Иногда первичное отображение составляется в виде таблицы, которая по своему характеру прекрасно подходит для компактного представления больших объемов информации. Примером текстового первичного отображения является представление декомпозиции на модули системы А-7Е, изложенное в главе 3. Требование о кратком выражении наиболее значимых сведений о представлении распространяется и на текст. В разделе 9.6 мы намерены обсудить методы составления первичного отображения средствами языка UML.

2.	Каталог элементов (element catalog) предназначен для более детального описания элементов и отношений — как участвующих, так и не участвующих в первичном отображении. Архитекторы часто совершают одну и ту же ошибку — уделяя излишне серьезное внимание составлению первичного отображения, они забывают, что без дополнительной информации в нем
мало толку1. К примеру, если на диаграмме показаны элементы А, В и С, необходимо составить относительно детальное описание сущности этих элементов, их назначения и ролей, причем разместить эту информацию лучше всего в словаре представления. Скажем, для представления декомпозиции на модули характерно наличие элементов-модулей, различных
вариантов отношения «является частью», а также свойств, определяющих обязанности каждого модуля. В представлении процессов содержатся эле-

менты-процессы, отношения, определяющие синхронизацию и другие механизмы межпроцессного взаимодействия, а также свойства с временными параметрами.

Кроме того, в каталоге обязательно должны разъясняться все элементы и отношения, значимые для данного представления, но по каким-то причинам не показанные в первичном отображении.

Чуть ниже мы обсудим еще два аспекта каталога элементов: поведение и интерфейсы элементов.

- На контекстной диаграмме (context diagram) должно быть показано отношение изображенной в представлении системы к своему окружению из словаря представления. К примеру, представление «компонент и соединитель» подразумевает демонстрацию взаимодействия отдельных компонентов и соединителей с внешними компонентами и соединителями через посредство интерфейсов и протоколов.

- Руководство по изменчивости (variability guide) демонстрирует способы применения изменяемых параметров, входящих в состав показанной в данном представлении архитектуры. В некоторых архитектурах принятие решений откладывается до более поздних стадий процесса разработки, что не отменяет необходимость в составлении документации. Примеры изменчивости обнаруживаются во всех линейках программных продуктов, архитектура которых предусматривает возможность создания множества конкретных систем (см. главу 14). В руководстве по изменчивости следует документировать все изменяемые параметры архитектуры, включая:

О альтернативы, рассматриваемые при принятии того или иного решения. В модульном представлении такими альтернативами являются различные варианты параметризации модулей. В представлении «компонент и соединитель» могут быть отражены ограничения по дублированию, планированию или выбору протоколов. В представлении распределения это условия назначения конкретного программного элемента тому или иному процессору;

О время связывания альтернатив. Одни решения принимаются в период проектирования, другие — в период производства, третьи — в период исполнения.

5.	Предпосылки архитектурного решения (architecture background) — это раз- дел, в котором содержится обоснование отраженного в данном представлении проектного решения. Цель его — объяснить читателю, почему проект выглядит так, как он выглядит, и представить убедительные аргументы его превосходства. В состав этого раздела входят следующие элементы:

О логическое обоснование, демонстрирующее предпосылки принятия проектных решений, отраженных в данном представлении, и причины отказа от альтернатив;

О результаты анализа, оправдывающие проектное решение и объясняющие последствия модификаций;

О отраженные в проектном решении допущения.

6.	Глоссарий терминов (glossary of terms), применяемых в представлениях,
и краткое описание каждого из них.

9.4. Документирование представления    255

256    Глава 9. Документирование программной архитектуры

7. Другая информация. Содержание этого раздела зависит от методов работы конкретной организации. В частности, здесь можно разместить административные сведения: авторство, данные управления конфигурациями и история изменений. Кроме того, архитектор волен разместить здесь систему ссылок на отдельные разделы сводки требований. Таким образом, речь идет об информации, которая, строго говоря, не имеет прямого отношения к архитектуре, но которую удобнее всего привести вместе с архитектурными сведениями. Для этого и предназначен рассматриваемый раздел. В любом случае, в его вступительной части необходимо поместить содержание.

Вышеописанные элементы документации изображены в виде схемы на рис. 9.1.

9.4. Документирование представления    257

Документирование поведения

Представления содержат структурную информацию о системе. Но для рассуждений о некоторых свойствах системы ее недостаточно. К примеру, для того чтобы уяснить вопросы взаимоблокировки, необходимо знать последовательность взаимодействий между элементами, которую структурная информация не отражает. Эти сведения, равно как возможности параллелизма и временные зависимости, характерные для взаимодействий (которые происходят в установленные моменты или по истечении установленных временных периодов), раскрывают поведенческие описания. Поведение документируется применительно к отдельному элементу или к множеству взаимодействующих элементов. Выбор в вопросах моделирования зависит от типа проектируемой системы. К примеру, если речь идет о встроенной системе реального времени, на первое место выходят свойства времени и время наступления событий. В системе банковского обслуживания значительно важнее фактического времени наступления событий оказывается их последовательность (например, последовательность элементарных транзакций и процедур отката). В зависимости от вида предполагаемых аналитических действий уместно обращаться к разным методикам моделирования и нотациям. Примерами поведенческих описаний в языке UML являются диаграммы последовательностей и схемы состояний. Подобные нотации весьма широко распространены.

Схемы состояний как формализм появились в 1980-х годах и изначально предназначались для описания реактивных систем. Ряд реализованных в них полезных расширений дополняет традиционные диаграммы состояний (такие, как вложенность состояний и состояния «и») и придает выразительность абстракции и параллелизму моделей. Схемы состояний позволяют рассуждать о системе в целом. Предполагается отображение всех ее состояний, а методики анализа в отношении системы приобретают универсальный характер. Становятся возможными ответы на вопросы типа: «Всегда ли время отклика на данный стимул будет меньше 0,5 секунды?»

Диаграмма последовательностей помогает документировать последовательность обменов стимулами. Она отражает кооперацию применительно к экземплярам компонентов и их взаимодействию, причем последнее представляется во временной последовательности. Вертикальное измерение при этом выражает время, а горизонтальное — различные компоненты. Диаграммы последовательностей позволяют строить умозаключения на основе конкретных сценариев использования. Они демонстрируют механизм реагирования системы на отдельные стимулы, иллюстрируют выбор путей в системе и отвечают на вопросы типа: «Какие параллельные операции проходят в момент реагирования системы на определенные стимулы в определенных условиях?»

Документирование интерфейсов

Интерфейс (interface) — это граница, на которой встречаются, взаимодействуют между собой или передают друг другу информацию две независимые сущности.

258    Глава 9. Документирование программной архитектуры

Согласно приведенному в главе 2 определению программной архитектуры, очевидно, что интерфейсы элементов — носителей их внешне видимых другим элементам свойств — являются понятием архитектурным. Поскольку без них невозможны ни анализ, ни проектирование систем, документировать интерфейсы совершенно необходимо.

Под документированием интерфейса подразумевается указание его имени, идентификация, а также отражение всех синтаксических и семантических сведений о нем. Первые два элемента — указание имени и идентификация — обобщенно называются «сигнатурой» интерфейса. Если в качестве ресурсов интерфейса выступают вызываемые программы, сигнатура обозначает их и определяет их параметры. Параметры определяются по порядку, типу данных и (иногда) по принципу возможности изменения их значений программой. Та информация о программе, которая содержится в сигнатуре, обычно приводится в заголовочных файлах С или С++ и в интерфейсах Java.

При всей полезности сигнатур (в частности, они делают возможной автоматическую проверку конструкций) ими все не исчерпывается. Соответствие сигнатур обеспечивает успешную компиляцию и/или компоновку системы, но совершенно не гарантирует достижение конечной цели — ее нормальное функционирование. Необходимая для этого информация относится к семантике интерфейса, которая сообщает, что происходит при активизации ресурсов.

Интерфейс документируется в форме спецификации — изложения свойств элемента, которые архитектор желает предать огласке. Это должна быть только та информация, которая необходима для организации взаимодействия с интерфейсом. Другими словами, архитектор должен решить, во-первых, какую информацию об элементе допустимо и уместно сообщить читателю и, во-вторых, какая информация, вероятнее всего, не будет подвержена изменениям. В процессе документирования интерфейса важно, с одной стороны, не раскрыть слишком много сведений, и с другой — не утаить необходимые данные. Разработчики не смогут наладить успешное взаимодействие с элементом, если о нем будет недостаточно информации. Избыток информации, в свою очередь, усложняет будущие изменения в системе и усиливает их влияние, делает интерфейс неудобным для восприятия. Для того чтобы достойно справиться с этой ситуацией, наибольшее внимание следует уделять не реализации элементов, а их взаимодействию с рабочими средами. Документированию подлежат только внешне видимые явления.

Элементы, присутствующие в виде модулей, часто напрямую соответствуют одному или нескольким элементам представления «компонент и соединитель». Как правило, интерфейсы элементов в представлении модулей и представлении «компонент и соединитель» схожи или идентичны и документировать их в обоих этих представлениях излишне. Поэтому спецификацию интерфейса следует привести в модульном представлении, а в «компоненте и соединителе» поместить ссылку на нее и изложить индивидуальную для данного представления информацию. Кроме того, один модуль может оказаться общим для нескольких модульных представлений — например, декомпозиции на модули и использования. В таком случае, как и в предыдущем, спецификацию интерфейса следует привести в одном из этих представлений, а во всех остальных поставить соответствующую ссылку.

9.4. Документирование представления    259

Шаблон для документирования интерфейсов

Ниже изложен один из вариантов стандартной структуры документации интерфейса. Некоторые ее элементы, если они оказываются бесполезными в конкретном применении, можно выкинуть, другие, наоборот, ввести. Значительно более важными, чем сама стандартная структура, представляются нам способы ее применения. Ваша цель должна заключаться в том, чтобы в точности изложить все внешне видимые взаимодействия интерфейсов, предусмотренных в проекте.

- Индивидуальность интерфейса. Если у элемента несколько интерфейсов, их нужно как-то отличать друг от друга. Как правило, для этого интерфейсам присваиваются имена, в некоторых случаях сопровождающиеся указанием номера версии.

- Предоставляемые ресурсы. Основным предметом документирования любого интерфейса должны быть предоставляемые им ресурсы. Они определяются синтаксисом, семантикой (описывающей следствия их применения) и ограничениями по использованию. Существует ряд нотаций, предназначенных для документирования синтаксиса интерфейса. Одна из них — язык описания интерфейсов (interface dйfinition language, IDL), разработанный рабочей группой OMG, — применяется в сообществе CORBA. С помощью специальных языковых конструкций этого языка описываются типы данных, операции, атрибуты и исключения. Семантическую информацию можно выразить только в комментариях. В большинстве программных языков есть встроенные средства спецификации сигнатур элементов, примером чему — заголовочные файлы (.h) в С и спецификации пакетов в Ada. Наконец, на языке UML синтаксическая информация об интерфейсе выражается через стереотип «interface» (см. рис. 9.4). Для интерфейса необходимо хотя бы ввести имя; кроме того, архитектор волен составить для него сигнатуру.

О Синтаксис ресурса. Здесь указывается сигнатура ресурса. Содержащейся в сигнатуре информации должно быть достаточно для того, чтобы любая сторонняя программа смогла корректно с точки зрения синтаксиса обратиться к программе, использующей данный ресурс. Таким образом, в сигнатуру входят имя ресурса, имена и логические типы данных его аргументов (если таковые имеются) и т. д.

О Семантика ресурса. Здесь приводится описание результатов вызова ресурса, в частности:

1 ) присваивание значений данным, к которым может обращаться актер, вызывающий рассматриваемый ресурс, — от простого задания значения возвращаемого аргумента до обновления центральной базы данных;

- события и сообщения, сигнализируемые/отправляемые в результате обращения к ресурсу;

- предполагаемое поведение других ресурсов как результат обращения к рассматриваемому ресурсу (к примеру, если данный ресурс уничтожит некий объект, то последующие попытки обращения к этому объекту будут приводить к новому результату — ошибке);

260    Глава 9. Документирование программной архитектуры

4) результаты, наблюдаемые пользователем (встречающиеся в основном во встроенных системах: скажем, вызов программы, ответственной за включение бортового индикатора, приводит к наблюдаемому результату).

Кроме того, семантика должна прояснять вопросы, связанные с исполнением ресурса: будет ли оно носить элементарный характер, можно ли его приостановить или прервать. Как правило, семантическая информация выражается средствами естественного языка. Для фиксации предусловий и постусловий — сравнительно простого и эффективного метода выражения семантики — специалисты во многих случаях прибегают к булевой алгебре. Еще одним средством передачи семантической информации являются следы — записи последовательностей операций и взаимодействий, описывающих реакцию элемента на тот или иной вариант использования.

О Ограничения на использование ресурсов. В каких обстоятельствах возможно обращение к рассматриваемому ресурсу? Существует ли необходимость в предваряющей его считывание инициализации данных? Обусловливается ли вызов одного метода вызовом другого? Не установлены ли какие-то ограничения относительно количества актеров, имеющих возможность одномоментного взаимодействия с ресурсом? Возможно, в силу принадлежности элемента определенному актеру, он единственный, кто обладает полномочиями по модификации элемента, а все остальные актеры ограничиваются лишь считыванием. Не исключено также, что, согласно многоуровневой схеме безопасности, каждый актер может обращаться к строго определенным ресурсам или интерфейсам. Если рассматриваемый ресурс отталкивается от каких-либо допущений о своем окружении (например, требует наличия других ресурсов), их следует задокументировать.

- Определения типов данных. Если какой-либо ресурс интерфейса задействует тип данных, отличный от предусмотренного соответствующим языком программирования, архитектор должен привести определение типа данных. Если он определен в другом элементе, достаточно установить ссылку на его документацию. Как бы то ни было, программисты, которые пишут элементы, обращаясь к такому ресурсу, должны знать: а) как объявлять переменные и константы типа данных; б) как в рамках этого типа данных записывать литеральные значения; в) какие операции и сравнения применимы к членам типа данных; и г) как преобразовывать значения этого типа данных в данные других типов.

- Определения исключений. Здесь предполагаются описания исключений, которые могут порождать ресурсы на данном интерфейсе. Поскольку одни и те же исключения во многих случаях характерны для множества ресурсов, имеет смысл отделять список исключений каждого ресурса от их определений, причем последние размещать в специальном словаре. Настоящий раздел как раз исполняет роль словаря. Здесь же допустимо определять стандартное поведение обработки ошибок.

9.4. Документирование представления    261

- Характерная для интерфейса изменчивость. Предполагает ли данный интерфейс возможность конфигурирования элемента? Подобные параметры конфигурации (configuration parameters), а также их воздействие на семантику интерфейса подлежат документированию. В качестве примеров изменчивости можно привести емкость видимых структур данных и рабочие характеристики соответствующих алгоритмов. Для каждого параметра конфигурации архитектор должен зафиксировать имя, диапазон значений и время связывания его фактических значений.

- Характеристики атрибутов качества интерфейса. Архитектор должен задокументировать характеристики атрибутов качества (например, производительность или надежность), предоставляемых интерфейсом конечным пользователям. Эти сведения можно выразить в форме ограничений на реализацию составляющих интерфейс элементов. Выбор атрибутов качества, на которых предполагается сконцентрироваться и принять обязательства, проводится в зависимости от контекста.

- Требования к элементам. Среди требований элемента может значиться наличие конкретных именованных ресурсов других элементов. Документация в данном случае составляется так же, как и в отношении ресурсов, — указываются синтаксис, семантика и ограничения по использованию. В некоторых случаях подобного рода информацию удобнее документировать в форме ряда допущений о системе, принятых проектировщиком элемента. В таком случае требования можно представить на суд экспертов, которые уже на ранних стадиях процесса проектирования смогут подтвердить или опровергнуть принятые допущения.

- Логическое обоснование и соображения о проекте. Как и в случае с логическим обоснованием архитектуры в целом (или архитектурных представлений), архитектор должен документировать факторы, обусловившие принятие тех или иных проектных решений относительно интерфейса. В логическом обосновании необходимо указать мотивацию принятия этих решений, ограничения и компромиссы, обрисовать рассмотренные, но впоследствии забракованные решения (не забыв попутно изложить причины отказа от них), и изложить соображения архитектора касательно дальнейших изменений интерфейса.

- Руководство по использованию. Пункты 2 и 7 ориентированы на поресурс-ное изложение семантической информации об элементе. Иногда такой подход не оправдывает себя. В некоторых случаях требуется анализ семантики с позиции связей между множеством отдельных взаимодействий. Если это так, в дело вступает протокол (protocol), документировать который следует согласно последовательности взаимодействий. Протоколы отражают комплексное поведение при взаимодействии тех образцов использования, которые, по мысли архитектора, должны встречаться с определенной регулярностью. Сложность взаимодействия с элементом через его интерфейс следует компенсировать статической поведенческой моделью (например, схемой состояний) или примерами проведения отдельных видов взаимодействия (в форме диаграмм последовательностей). Механизм документирования

262    Глава 9. Документирование программной архитектуры

в данном случае аналогичен показанным в предыдущем разделе вариантам поведения уровня представления, с тем лишь различием, что руководство по использованию ориентируется на отдельный элемент.

Общая схема описанного шаблона приведена на рис. 9.2; фактически, это лишь более подробный вариант раздела 2.с на рис. 9.1.

9.5. Перекрестная документация

В этом разделе мы намерены рассмотреть приложение к документации представлений — раздел, в котором приводится информация, распространяющаяся на несколько представлений или на весь комплект документации. В рамках перекрестной документации выделяются три основных аспекта, которые мы обобщенно называем «как-что-почему»:

- Как достигается такая структура документации, в рамках которой любое заинтересованное в архитектуре лицо получает возможность эффективного и надежного поиска необходимой информации? В этой части содержатся каталог и шаблон представлений.

- Что представляет собой архитектура? Здесь информация, не вписывающаяся в рамки отдельных представлений, излагается в виде краткого обзора системы, призванного ориентировать читателя относительно поставленных перед ней задач; кроме того, здесь приводится объяснение взаимосвязи представлений, перечень элементов с указанием их локализации, а также общий для всей архитектуры глоссарий.

- Почему архитектура стала такой, какая она есть? Подразумевается контекст системы, внешние ограничения, тем или иным образом повлиявшие на черты архитектуры, а также логическое обоснование принятия глобальных решений общего характера.

9.5. Перекрестная документация    263

Все эти элементы изображены на рис. 9.3.

Как документация адаптируется к задачам заинтересованных лиц

В каждом комплекте архитектурной документации необходимо предусматривать введение. Перед ним ставятся две задачи: во-первых, объяснить не знакомым с архитектурой заинтересованным лицам структуру документации, а во-вторых, помочь им найти необходимые сведения. Информация, отвечающая на вопрос «как?», выражается в двух формах:

- каталог представлений;

- шаблон представлений.

Каталог представлений

Каталог представлений должен знакомить читателя с содержанием представлений, включенных в комплект документации согласно решению архитектора.

Поскольку комплект документации, помимо прочего, является одним из средств коммуникации, всем новым читателям следует объяснять механизм поиска содержащихся в нем сведений. Именно для этого и предназначен каталог. Если комплект документации применяется как основа для проведения анализа, у аналитиков должна быть возможность выбрать нужные представления. К примеру, для анализа производительности требуются сведения о потреблении ресурсов. С помощью каталога аналитик может сориентироваться в представлениях, содержащих соответствующие данные.

Каждому представлению, отраженному в комплекте документации, в каталоге представлений соответствует отдельная запись. Любая запись состоит из нескольких элементов:

- имя представления и обозначение стиля, который оно иллюстрирует;

- описание типов элементов, отношений и свойств представления;

264    Глава 9. Документирование программной архитектуры

- описание назначения представления;

- управляющая информация о документации представления: указание его последней версии, местоположения и владельца.

Каталог представлений предназначен для описания комплекта документации; соответственно, он не имеет отношения к описанию системы. Характеристики системы должны быть показаны не здесь, а в отдельных представлениях. Каталог же, помимо прочего, содержит сведения об элементах, фактически отраженных в тех или иных представлениях.

Шаблон представления

Шаблон представления являет собой его стандартную структуру. Сведения, приведенные на рис. 9.1, наравне с сопутствующим материалом составляют основу шаблона представления — они определяют стандартные элементы документации представления, их содержимое и принятые в них правила. По своему назначению шаблон представления аналогичен любой другой стандартной структуре: читателю он помогает оперативно добраться до нужного раздела, а составителю — систематизировать информацию и установить критерии выявления задач, которые еще только предстоит выполнить.

Что такое архитектура

В этом разделе содержится информация о системе, которая строится на основе документируемой архитектуры, раскрываются взаимоотношения представлений и размещается указатель архитектурных элементов.

Обзор системы

Под обзором системы имеется в виду краткое описание ее функций и пользователей, с упоминанием наиболее важных дополнительных сведений или ограничений. Цель — помочь читателю составить стойкую умозрительную модель системы и ее задач. В отдельных случаях обзор системы составляется в масштабе всего проекта, а в рассматриваемом разделе документации помещается ссылка на него.

Соответствие между представлениями

Поскольку все представления архитектуры описывают одну и ту же систему, само собой разумеется, что каждый из них в чем-то похож на другие. Усвоение читателем взаимосвязей между представлениями способствует формированию комплексного восприятия архитектуры. Чем более очевидно эти связи выражаются в форме соответствий между представлениями, тем выше уровень владения принципами функционирования системы и тем меньше вопросов остается без ответов.

К примеру, возможно соответствие между отдельным модулем и множеством элементов периода прогона — именно так классы отображаются на объекты. Сложности возникают с неоднозначными соответствиями, а также в тех случаях, когда элементы периода прогона не представлены в виде элементов кода, — например, если они импортируются в период прогона или встраиваются в период

265

_________________________

построения или загрузки. Впрочем, существует множество относительно простых соответствий типа «один ко многим» (или «ни одного ко многим»). Но все же более других распространены случаи соответствия отдельных частей элементов в одном представлении отдельным частям элементов в другом представлении.

Приводить соответствия между всеми парами представлений совершенно не обязательно — достаточно выбрать наиболее репрезентативные.

Список элементов

Списком элементов называется указатель всех без исключения элементов, вне зависимости от того, в каком представлении они встречаются. Сопровождаемые ссылками, эти записи помогают заинтересованным лицам не тратить на поиск необходимых элементов слишком много времени.

Глоссарий проекта

В глоссарии содержатся определения уникальных для системы терминов со специальным значением. Не помешает заинтересованным лицам и список сокращений с расшифровкой. В случае, если аналогичный глоссарий уже существует, на него достаточно лишь сослаться.

Почему архитектура стала именно такой, какой стала

Аналогичное по своему назначению логическим обоснованиям представления и проектного решения интерфейса, перекрестное логическое обоснование доказывает целесообразность архитектуры в целом (в контексте удовлетворения предъявляемых к ней требований). В частности, оно проясняет следующие моменты:

- последствия принятия общесистемных проектных решений относительно удовлетворения требований или обеспечения соответствия ограничениям;

- реакция архитектуры на введение нового, но спрогнозированного требования или корректировку существующего;

- ограничения, которые должен учитывать разработчик при реализации решения;

- отклоненные альтернативные решения.

Таким образом, на материале перекрестного логического обоснования можно сделать вывод о причинах, побудивших принять то или иное решение, и последствиях его пересмотра.

9.6. Унифицированный язык моделирования

До настоящего момента мы в основном обсуждали виды информации, включаемые в документацию архитектуры. Архитектура — это, в некотором смысле, выразитель важнейших знаний о программкой системе, не зависящих от способов

9.6. Унифицированный язык моделирования    267

и интерфейс. Прямоугольная нотация, в свою очередь, предусматривает более подробное описание синтаксиса интерфейса — в частности, предоставляемых им операций.

Модули

Конструкции, предназначенные для отображения разного рода модулей, представлены в иМЬ весьма обширно. Некоторые примеры таковых приводятся на рис. 9.5. Конструкция класса в 11МЬ соответствует объектно-ориентированной специализации модуля. В случаях, когда значительную роль играет группировка функциональности — например, при отображении уровней и классов, — удобнее обращаться к пакетам. Конструкция подсистемы применяется при необходимости специфицирования интерфейса и поведения.

На рис. 9.6 приводится пример обозначения (средствами 11МЬ) отношений, присущих модульным представлениям. Декомпозиция на модули базируется на отношении «является частью». Для представления использования модулей применяют отношение зависимости, а, скажем, для представления классов модуля — обобщение или отношение «является» (оно же — «наследование»).

Агрегация

С помощью конструкции подсистемы в иМЬ можно отображать модули, содержащие другие модули; прямоугольник класса, как правило, применяется в листьях декомпозиции. Подсистемы отображаются двояко — как пакеты и как классификаторы. В первом случае существует возможность декомпозиции подсистем, а значит, и агрегации (так здесь называют группировку) модулей. Подсистемы, изображаемые в качестве классификаторов, инкапсулируют свое содержимое и предоставляют явный интерфейс. иМЬ предусматривает три способа обозначения агрегации:

♦ модули могут быть вложенными (рис. 9.7, слева);

268    Глава 9. Документирование программной архитектуры

- можно изобразить последовательность двух (в том числе связанных) диаграмм, вторая из которых обозначает содержимое модуля, показанного в первой;

- ребро, обозначающее композицию (ромбик примыкает к контуру агрегата), соединяет родительский и дочерний модули (рис. 9.7, справа).

Композиция в UML понимается как разновидность агрегации с подразумеваемой жесткой принадлежностью — другими словами, ее части рождаются и умирают вместе с целым (агрегатом). Если, к примеру, модуль А состоит из модулей В и С, то последние не могут существовать без первого; соответственно, в случае уничтожения А в период прогона исчезают В и С. Таким образом, отношение композиции в UML выходит за рамки структурирования блоков реализации; оно также затрагивает элементы, принадлежащие к периоду прогона. Прежде чем принимать решение о введении отношения композиции UML, архитектор должен гарантировать соответствие этой принадлежности.

9.6. Унифицированный язык моделирования    269

Обобщение

Поскольку модули в UML изображаются в виде классов (хотя в некоторых случаях — в виде подсистем), обобщение относится к числу основных приоритетов этого языка. Базовая нотация UML представлена на рис. 9.8.

Показанные на рис. 9.8 диаграммы семантически идентичны. Троеточие (...) в UML заменяет подмодуль; этот элемент подразумевает возможность и вероятность наличия у данного модуля опущенных на диаграмме дочерних модулей. Модуль Фигура по отношению к Многоугольнику, Окружности и Сплайну (каждый из которых является его подклассом, дочерним модулем или потомком) является родительским модулем. По сравнению со своими специализированными версиями, представленными в виде дочерних модулей, модуль Фигура носит более общий характер.

Зависимость

Базовая нотация зависимости изображена на рис. 9.6. Наиболее значимое с точки зрения архитектуры проявление зависимости встречается в уровнях. Как это ни прискорбно, встроенных примитивов, соответствующих уровню, в UML не существует. Впрочем, простые уровни можно изображать при помощи пакетов (packages; см. рис. 9.9). Пакеты — это универсальный механизм систематизации элементов по группам. В UML предусмотрены пакеты для систем и подсистем. Чтобы приспособить для представления уровней дополнительный пакет, его следует определить как пакет со стереотипом. Изображение уровней в виде пакетов UML, впрочем, сопряжено с двумя ограничениями: во-первых, пакет группирует модули, а во-вторых, между пакетами устанавливается отношение зависимости «может использовать» (allowed to use). Обратившись к нотации пакетов, уровень можно обозначить именем-стереотипом «1ауег», поместить которое следует перед именем самого уровня; в качестве альтернативы можно ввести новое визуальное обозначение — например, затененный прямоугольник.

Представления из группы «компонент и соединитель»

Однозначно выигрышной стратегии документирования средствами UML представлений из группы «компонент и соединитель» не существует — есть лишь ряд

270    Глава 9. Документирование программной архитектуры

возможных альтернатив. У каждой из них свои преимущества и недостатки. Перечень вариантов отображения типов «компонент и соединитель» мы начнем с понятия класса UML

9.6. Унифицированный язык моделирования    271

Общий принцип действия системы, построенной по образцу «каналы и фильтры», изображен на рис. 9.10. Архитектурный тип «фильтр» здесь представлен в виде класса UML Filter. Экземпляры фильтров — в частности, Splitter — представлены на диаграмме объектов в виде соответствующих объектов. В целях определения границы пространства имен мы заключили описания в пакеты. Отображение MergeAndSort, обозначенное как Details, должно быть показано в каком-либо другом пакете.

Рассмотрим эту стратегию поподробнее.

Компоненты

Отношение «тип-экземпляр» в архитектурных описаниях близко соответствует отношению «класс-объект» в модели UML. Подобно типам компонентов в архитектурных описаниях, классы UML — это сущности первого класса, обогащенные структуры, предназначенные для фиксации программных абстракций. Для описания структуры, свойств и поведения класса пригодны все описательные механизмы UML, что обеспечивает возможность серьезной детализации и применения инструментов анализа на основе UML. Свойства архитектурных компонентов можно преподнести в виде свойств класса или посредством ассоциаций; поведение описывается при помощи поведенческих моделей UML; представлять отношения между типами компонентов удобно при помощи компонентов. Эффект уточнения семантики экземпляра или типа достигается путем добавления к нему одного из стандартных стереотипов; к примеру, для того чтобы указать на исполнение компонента в качества отдельного процесса, к компоненту можно добавить стереотип «process». Следует также иметь в виду, что отношение между MergeAndSort и его субструктурой обозначается отношением зависимости.

Интерфейсы

Способов изображения интерфейсов для компонентов (их иногда называют портами) всего пять (рис. 9.11). Их описания ниже приводятся в последовательности, соответствующей повышению выразительности. Впрочем, с увеличением выразительности повышается сложность; таким образом, остановиться следует на первой же стратегии, отвечающей сформулированным вами требованиям.

- Вариант 1: Без явного отображения. Отказ от изображения интерфейсов, с одной стороны, значительно упрощает диаграммы, но с другой — лишает возможности обозначить в рамках первичного отображения их (интерфейсов) имена и свойства. Таким образом, означенное решение следует считать приемлемым лишь в трех случаях: 1) если на каждый компонент приходится по одному интерфейсу; 2) если интерфейсы можно вывести из топологии системы; 3) если уточненную диаграмму предполагается разместить где-то в другом месте.

- Вариант 2: Интерфейсы как аннотации. Отображение интерфейсов в виде аннотаций решает задачу размещения связанной с ними информации, но, с другой стороны, в силу отсутствия у аннотаций UML семантического значения их применение в качестве основы для проведения анализа становится невозможным. Такое решение, опять же, допустимо лишь при том

272    Глава 9. Документирование программной архитектуры

условии, что описание детальных свойств интерфейса не является приоритетной задачей.

- Вариант 3: Интерфейсы в виде атрибутов классов/объектов. Рассматривая интерфейсы как атрибуты класса/объекта, мы инкорпорируем их в формальную структурную модель, однако в таких условиях их отображение на диаграмме классов ограничивается указанием имени и типа. Указанное ограничение снижает выразительность данного варианта.

- Вариант 4: Интерфейсы как интерфейсы иМЬ. Нотация «кружок-палочка» в иМ1. предусматривает возможность компактного описания интерфейса в рамках диаграммы классов, изображающей тип компонента. Что касается диаграммы экземпляров, то здесь ассоциативная роль иМЬ, соответствующая экземпляру интерфейса и квалифицируемая именем типа интерфейса, обеспечивает компактность выражения взаимодействия экземпляра компонента через тот или иной экземпляр интерфейса. Такой подход предполагает визуальные различия между компонентами и интерфейсами, благодаря которым очевидной становится подчиненная роль интерфейсов.

Рис. 9.11. Пять способов отображения интерфейсов компонентов (портов)

С другой стороны, эта стратегия не предусматривает изображения служб, требуемых от среды компонента, хотя таковые во многих случаях оказываются в качестве основных элементов интерфейса. Кроме того, у типа компонента может быть несколько экземпляров одного и того же типа интерфейса, однако реализация одним классом нескольких версий одного интерфейса UML бессмысленна. К примеру, в рамках этой методики крайне сложно определить тип-фильтр Splitter с двумя выходными портами одного и того же типа. Наконец, в отличие от классов, интерфейсы UML не имеют ни атрибутов, ни субструктуры.

Вариант 5: Интерфейсы как классы. Описывая интерфейсы как классы в составе типа компонента, мы обеспечиваем выразительность, не свой-

9.6. Унифицированный язык моделирования    273

ственную всем предыдущим альтернативам. Появляется возможность отображения субструктуры интерфейса и обозначения наличествующих у типа компонента нескольких однотипных интерфейсов. Экземпляр компонента моделируется как объект, содержащий ряд интерфейсных объектов. С другой стороны, отображая интерфейсы в виде классов, мы не только «засоряем» диаграмму, но и лишаем читателя возможности проводить зрительное различие между интерфейсами и компонентами. В нижней части варианта 5 на рис. 9.11 используется одна из разновидностей рассматриваемой нотации, согласно которой интерфейсы изображаются в виде вложенных классов. Впрочем, не следует забывать, что обозначение точек взаимодействия затрудняет восприятие, — связано это с тем, что вложенность обычно предполагает принадлежность одних классов другому классу; при этом вопрос о доступности экземпляров дочерних классов через экземпляры класса родительского не раскрывается.

Соединители

Вариантов отображения соединителей всего три. Решение о выборе одного из них, как и в предыдущем случае, следует принимать исходя из соотношения выразительности и семантического соответствия, с одной стороны, и сложности — с другой.

♦ Вариант 1: типы соединителя как ассоциации, экземпляры соединителей как связи. В рамках архитектурной блочно-линейной диаграммы системы линиями между компонентами изображаются соединители. Само собой напрашивается решение об изображении соединителей в виде ассоциаций между классами или связей между объектами. Этот метод отличается визуальным удобством, четким разграничением компонентов и соединителей, а также применением наиболее употребительного на диаграммах классов UML отношения — ассоциации. Кроме того, ассоциации в данном случае можно помечать, а направление соединителя обозначать стрелкой. К сожалению, у соединителей и ассоциаций разные значения. В рамках архитектурного описания система конструируется путем выбора компонентов, поведение которых раскрывается через интерфейсы, и их подключения к соединителям, ответственным за координацию вариантов их поведения. Поведением системы считается коллективное поведение набора компонентов, взаимодействие между которыми определяется и ограничивается установленными между ними соединениями.

Несмотря на то что ассоциация, или связь, в UML обладает определенным потенциалом взаимодействия между соотносимыми элементами, механизм ассоциации в первую очередь ориентирован на описание концептуального отношения между двумя данными элементами. Кроме того, поскольку ассоциация представляет собой отношение между элементами UML, ее самостоятельность в рамках модели UML исключается. Следовательно, изолированное отображение типа соединителя невозможно. Выбор, таким образом, сужается до соглашений о присваивании имен и стереотипов, значения которых фиксируются описаниями объектного языка ограничений

274    Глава 9, Документирование программной архитектуры

UML. Вдобавок ко всему, рассматриваемая методика не позволяет специфицировать интерфейсы соединителя.

- Вариант 2: типы соединителя как классы-ассоциации. Один из способов компенсировать недостаток выразительности — квалифицировать ассоциацию классом - представителем типа соединителя. В этом случае тип и атрибуты соединителя можно зафиксировать как атрибуты класса или объекта. К сожалению, эта методика не предусматривает явного отображения интерфейсов соединителя.

- Вариант 3: типы соединителя как классы, экземпляры соединителя как объекты. Для того чтобы средствами UML придать соединителям первоклассный статус, типы соединителя следует отобразить как классы, а экземпляры соединителей — как объекты. Классы и объекты предусматривают те же четыре варианта отображения ролей, что характерны для интерфейсов: отказ от отображения, отображение в виде аннотаций, в виде интерфейсов, реализуемых классами, или в виде дочерних классов, вложенных в класс соединителя. Прикрепление интерфейсов компонента и соединителя в рамках схемы отображения интерфейсов можно выразить как ассоциацию или как зависимость.

Системы

Помимо отображения отдельных компонентов, соединителей и их типов, перед нами стоит еще одна задача — инкапсулировать графы компонентов и соединителей в системы. Здесь есть три варианта.

- Вариант 1: системы как подсистемы UML. Основным механизмом группирования связанных элементов в UML является пакет. UML даже определяет стандартный стереотип пакета — «subsystem», предназначенный для группирования моделей UML, являющихся представителями логических частей системы. Предусматриваемые подсистемы способны обеспечить любое отображение компонентов и соединителей, причем в наибольшей степени они пригодны для группирования классов. Исходя из спецификации UML 1.4, одна из проблем, связанных с применением систем, заключается в следующем: несмотря на то что каждая из них — это одновременно и классификатор, и пакет, их значение не совсем ясно. Согласно одной из точек зрения, на определенных этапах процесса разработки подсистему следует рассматривать как сущность типа класса, а впоследствии — уточнять ее до более детальной субструктуры. Будь у нас такая возможность, конструкция подсистемы могла бы стать более подходящей для моделирования архитектурных компонентов.

- Вариант 2: системы как вложенные объекты. Одним из средств отображения систем является вложенность объектов. Компоненты в этом случае отображаются в виде экземпляров вложенных классов, а соединители моделируются по одному из вышеизложенных вариантов. Объекты предусматривают жесткие границы инкапсуляции и наличие у каждого класса связанной с ним «субструктуры». Как бы то ни было, трудности есть и у этой методики. Главная из них заключается в том, что ассоциации, приме-

9.6. Унифицированный язык моделирования    275

няемые при моделировании соединителей между вложенными классами, не предполагают определения классом области действия. Соответственно, утверждать, что любая отдельно взятая пара классов взаимодействует через определенный соединитель (моделируемый с помощью ассоциации) исключительно в контексте данной системы, нельзя. Таким образом, указание на взаимодействие через ту или иную ассоциацию двух вложенных классов распространяется на любые экземпляры этих классов в масштабах всей модели.

♦ Вариант 3: системы как кооперации. Для описания средствами UML набора сообщающихся объектов с установленными связями применяются кооперации. Отображая компоненты в виде объектов, мы имеем полное право отображать системы в виде коопераций. Кооперация определяет набор участников и отношений, имеющих значение в контексте поставленной задачи, которая в данном случае заключается в описании структуры системы периода прогона. Участники определяют роли классификаторов, которые объекты исполняют или с которыми согласуются в ходе взаимодействия. Отношения, соответственно, устанавливают роли ассоциации, которым должны соответствовать связи.

Диаграммы сотрудничества обеспечивают отображение коопераций на уровнях спецификации или экземпляра. На диаграмме сотрудничества уровня спецификации изображаются роли, определенные в рамках данной кооперации и систематизированные согласно образцу описания субструктуры системы. Диаграмма сотрудничества уровня экземпляра демонстрирует объекты и связи, соответствующие заданным на уровне спецификации ролям и взаимодействующие в целях реализации поставленной задачи. Следовательно, для отображения структуры системы периода прогона лучше подходит кооперации уровня экземпляра.

На рис. 9.12 вышеописанный метод представлен в виде схемы. Архитектурный тип Filter отображается так же, как и раньше. Экземпляры фильтров и каналов отображаются в виде соответствующих ролей классификатора (к примеру, /Splitter обозначает роль Splitter) и ассоциации. Соответствующие этим ролям объекты и связи показаны на диаграмме сотрудничества уровня экземпляра, а их имена выделены подчеркиванием.

Рассмотренный способ, совершенно естественный в контексте описания структур периода прогона, не предполагает явного отображения свойств системного уровня. Кроме того, налицо семантическое несоответствие: кооперация описывает репрезентативное взаимодействие между объектами и предусматривает частичное описание, в то время как архитектурная конфигурация ориентирована на фиксацию полного описания.

Представления распределения

Диаграмма размещения в иМЬ представляет собой граф с узлами, соединенными посредством коммуникативных ассоциаций. Соответствующий пример приводится на рис. 9.13. Если узел содержит экземпляры того или иного компонента,

276    Глава 9. Документирование программной архитектуры

9.7. Заключение    277

ность данного объекта данному компоненту. Если соединение одних компонентов с другими обозначается пунктирной стрелкой зависимости (иногда — через интерфейсы), значит, один из этих компонентов обращается к службам других; при необходимости обозначения точной зависимости можно создать специальный стереотип. Помимо прочего, на диаграмме типа размещения можно показать, на каких узлах могут исполняться те или иные компоненты — для этого предназначены пунктирные стрелки со стереотипом «supports».

Узел — это физический объект периода прогона, представляющий ресурс обработки. Последний характеризуется наличием памяти, а также (не всегда) вычислительных возможностей. Узлы соответствуют вычислительным устройствам, ресурсам ручной и механической обработки. Они также могут представлять типы экземпляров. В экземплярах узла могут размещаться вычислительные экземпляры периода прогона — как объекты, так и компоненты.

Связь между узлами устанавливается посредством ассоциаций. Ассоциация указывает на наличие между такими узлами канала передачи данных. Характер этого канала (например, тип физического канала или сети) обозначается стереотипами.

Вложенность символов в составе символа узла свидетельствует о композиционной ассоциации между узловым и внутренними классами или о композиционной связи между узловым и внутренними объектами.

9.7. Заключение

Грош цена той архитектуре, в которой никто не может разобраться. Этап документирования завершает процесс разработки архитектуры. На этом этапе архитектор ставит перед собой две задачи: во-первых, описать архитектуру в целях ознакомления с ней настоящих и будущих заинтересованных лиц, а во-вторых, избавить себя от необходимости отвечать на тысячи вопросов.

У вас должно сложиться четкое представление о составе заинтересованных в архитектуре лиц и их предпочтениях относительно применения документации. Документирование архитектуры в целом следует рассматривать как документирование набора наиболее значимых представлений с последующим введением сведений о перекрестной информации. При отборе представлений необходимо исходить из потребностей заинтересованных лиц.

Блочно-линейными диаграммами — будь они выражены средствами неформализованной нотации или, скажем, при помощи UML — документация не исчерпывается. Их следует дополнить вспомогательной документацией, разъясняющей суть элементов и отношений, представленных в первичном- отображении. Сложно разобраться в архитектуре, не имея понятия о составляющих ее интерфейсах и поведении.

В этой главе представлена предписывающая структура документирования программной архитектуры. Почему же, спрашивается, мы не придерживались ее при описании конкретных примеров? Основной принцип составления технической документации в общем и документации программной архитектуры в частности гласит: излагайте материал, исходя из интересов предполагаемых читателей.

278    Глава 9. Документирование программной архитектуры

В нашем случае читателю нужен обзор системы, он хочет знать факторы, обусловившие формирование архитектуры в ее окончательном виде, и механизмы реализации задач по качеству — он не выступает в роли аналитика или, скажем, конструктора. Соответственно, представленные описания менее формальны и менее детальны, чем те, которые следует составлять в расчете на конструирование или анализ. Общие сведения мы излагаем при помощи первичных отображений (эскизов), но вместо формального каталога элементов, призванного детализировать содержание отображения, мы ограничиваемся повествовательным описанием.

9.8.	Дополнительная литература

Значительная часть материала этой главы приводится в адаптированном виде по изданию [Clements 03]. В нем анализ архитектурной документации дается в более подробном виде. В документе [IEEE 00] изложен универсальный для всего сообщества стандарт документирования архитектуры, который, находясь в согласии с вышеприведенными данными, основывается на несколько отличной терминологии.

Добротных справочников по UML довольно много, однако наиболее удачным и полным до сей поры считается самый первый, хрестоматийный труд [Rum-baugh 99]. Рабочая группа OMG в настоящее время трудится над новой версией UML, ориентированной на более полное отображение программной архитектуры систем. Следить за ходом работ помогает сайт http://www.omg.org/uml/.

9.9.	Дискуссионные вопросы

- Какие из упомянутых в этой главе представлений имеют наибольшее значение для системы, над которой вы работаете в данный момент? Какие из них вы уже документировали? Почему этот вопрос так важен?

- Предположим, что вы только что вошли в группу разработчиков проекта. В какой последовательности вы намерены знакомиться с документацией, для того чтобы войти в курс дела?

- Какая документация требуется для проведения анализа производительности?

Глава 10

Реконструкция программной архитектуры

(в соавторстве сДжероми Карье, Лайамом О'Брайеном и Крисом Вероефом)1

Прошлое, будущее и настоящее в равной степени покрыты завесой тайны, и задача историка — раскрыть суть явлений, происходящих сегодня.

Генри Дэвид Торо

10.1. Введение

Вероятно, вы уже привыкли к тому, что архитектура рассматривается нами как нечто подконтрольное архитектору. Мы показали, как путем принятия архитектурных решений (а в части 3 речь пойдет об анализе этих решений) реализуются задачи и требования, предъявляемые к разрабатываемой системе. Но есть и альтернативный вариант развития событий. Предположим, что перед нами существующая система, архитектура которой нам неизвестна. Возможно, разработчики архитектуры решили не утруждаться ее документированием. Может быть, документация утеряна. Наконец, возможен и такой вариант, при котором после ряда модификаций исходная архитектура уже не соответствует фактическому состоянию системы. Что делать с сопровождением такой системы? Как контролировать ее развитие, как сохранить соответствие ее архитектуры (что бы она собой ни представляла) предъявленным к системе требованиям по качеству?

Джероми Карье (Jeromy Carriиre) — младший сотрудник Microsoft; Лайам О'Брайен (Liam O'Brien) — научный сотрудник Института программной инженерии; Крис Вероеф (Chris Verhoef) работает в Открытом университете Амстердама.

280    Глава 10. Реконструкция программной архитектуры

Ответы на перечисленные вопросы дает представленная в настоящей главе методика реконструкции архитектуры (architecture reconstruction), которая позволяет восстановить «фактическую» (as-built) архитектуру реализованной системы исходя из ее современного состояния. Для этого с помощью определенных инструментальных средств, которые собирают информацию о системе, последовательно строят и группируют уровни абстракции, проводится детальный анализ системы. Если инструменты успешно справляются со своей задачей, в конечном итоге мы получаем архитектурное отображение, дающее возможность строить о системе некие умозаключения. Иногда сгенерировать сколько-нибудь пригодное отображение не удается. В частности, это характерно для устаревших систем, в которых связного архитектурного решения не предполагалось изначально (впрочем, такой вывод полезен сам по себе).

Реконструкция архитектуры является интерпретирующим, интерактивным и итеративным процессом; она состоит из многочисленных операций и не является автоматической. В ее проведении должны принимать участие специалист по обратной разработке и, поскольку архитектурные конструкции не находят явного отражения в исходном коде, архитектор (или иной специалист, обладающий достаточными знаниями об архитектуре). В языках программирования отсутствуют конструкции, соответствующие «уровню», «соединителю» и прочим архитектурным элементам; следовательно, вычленить их из файла с исходным кодом непросто. Что касается архитектурных образцов, то они, если и используются, редко каким-либо образом обозначаются. Архитектурные конструкции отражаются в реализации через самые разнообразные механизмы — как правило, это коллекции функций, классов, файлов, объектов и т. д. Во время первоначальной разработки системы осуществляется отображение ее высокоуровневых проектных/архитектурных элементов на элементы реализации. Таким образом, при реконструкции этих элементов требуется провести обратное отображение, а для этого необходимы определенные познания в области архитектуры. Не менее важную роль играет владение конструктивными методиками компиляторов и утилитами наподобие grep, sed, awk, perl, python и lex/yacc.

Существует несколько вариантов применения результатов архитектурной реконструкции. Если документация отсутствует или устарела, то на базе восстановленного архитектурного отображения систему можно документировать заново (см. главу 9). Кроме того, после реконструкции фактической (as-built) архитектуры ее можно сравнить с проектной (as-designed) архитектурой. По итогам этой проверки мы можем убедиться в том, что специалисты по сопровождению (или, если уж на то пошло, разработчики) следуют «заповедям» архитектуры и не подрывают ее основ, разрушая абстракции, сводя воедино разные уровни, нарушая принцип информационной закрытости и т. д. По результатам реконструкции можно проводить архитектурный анализ (см. главы 11 и 12) или приводить систему в соответствие с новой версией архитектуры. Наконец, полученное отображение помогает выявлять элементы, допускающие повторное использование, и определять линейки продуктов на основе архитектуры (см. главу 14).

Методика архитектурной реконструкции нашла применение в самых разных проектах — от измерителей магнитного резонанса до автоматических телефон-

10.1. Введение    281

ных коммутаторов и от вертолетных навигационных систем до засекреченных систем NASA. Помимо прочего, она использовалась для:

- повторного документирования архитектур систем физического моделирования;

- выявления архитектурных зависимостей во встроенных системах управления горным оборудованием;

- оценки соответствия реализации наземной станции из системы спутниковой связи эталонной архитектуре;

- описания различных систем в автомобильной промышленности.

Принцип инструментария

Для проведения реконструкции архитектуры требуются специальные инструментальные средства; с другой стороны, ни один инструмент или набор инструментов не способен справиться с этой задачей самостоятельно. Во-первых, поскольку в исследуемых артефактах может встретиться множество различных языков, желательно, чтобы эти инструменты были ориентированы на конкретные языки. К примеру, программное обеспечение, находящееся в составе комплексного измерителя магнитного резонанса, может быть написано на 15 различных языках. Во-вторых, инструменты извлечения данных несовершенны — зачастую они возвращают неполные или ошибочные результаты; следовательно, имеет смысл задействовать несколько подобного рода инструментов, которые могли бы дополнять и проверять показания друг друга. Наконец, как мы уже говорили, перед реконструкцией ставятся разные задачи. От планов применения восстановленной документации зависит спектр извлекаемой информации, а он, в свою очередь, определяет набор инструментальных средств.

Из всего этого следует, что для проведения реконструкции архитектуры необходимо применять наборы инструментальных средств — так называемые инструментарии (workbenches). Инструментарий должен быть открытым (удобным в смысле введения новых инструментов) и предусматривать облегченный интеграционный каркас, исключающий излишнее воздействие новых инструментов на старые инструменты и данные.

Один из инструментариев разработан в Институте программной инженерии — он называется Dali, и для иллюстрирования материалов этой главы мы к нему еще обратимся. Несколько других инструментариев упоминается в разделе «Дополнительная литература» в заключительной части главы.

Операции в ходе реконструкции

В ходе реконструкции программной архитектуры выполняется ряд операций итерационного характера:

- Извлечение информации. Цель — извлечь из разных источников нужную информацию.

- Составление базы данных. Извлеченная информация стандартизируется — например, переводится в стандартную форму Rigi (формат данных на основе

282    Глава 10. Реконструкция программной архитектуры

кортежей вида отношение<объект1><объект2>) — и преобразуется в формат записей базы данных на основе SQL; по результатам этих преобразований создается база данных.

- Объединение представлений. Информация, содержащаяся в базе данных, объединяется, формируя связное представление архитектуры.

- Реконструкция. На этом этапе производятся важнейшие действия по построению абстракций и отображению данных, на основе которых генерируется отображение архитектуры в целом.

Как и следовало ожидать, все эти процессы итерационны. Схема операций по реконструкции архитектуры и проходящих между ними информационных потоков приводится на рис. 10.1.

Совершенно необходимо участие в процессе реконструкции нескольких человек: во-первых, специалиста, отвечающего непосредственно за реконструкцию, и, во-вторых, одного или нескольких людей, знакомых с реконструируемой системой (например, ее архитекторов и программных инженеров).

Извлекая из системы нужную информацию, специалист по реконструкции вручную или при помощи инструментальных средств строит абстракции и таким образом, восстанавливает черты архитектуры. При этом он выдвигает ряд гипотез о системе, выражающих обратные отображения исходных артефактов на проектные решения (в идеале, они должны быть противоположны вариантам проектного отображения). Гипотезы тестируются путем генерирования обратных отображений, применения их к извлеченной информации и проверки результата на правильность. Повышение эффективности при генерации и проверке гипотез достигается за счет привлечения знакомых с системой людей — в частности, ее архитектора или программных инженеров (тех, кто участвовал в первоначальной разработке системы, и тех, кто занимается ее сопровождением в настоящее время).

В нижеследующих разделах мы более подробно рассмотрим отдельные операции реконструкции архитектуры и изложим практические рекомендации по их

10.2. Извлечение информации    283

проведению. По большей части эти рекомендации не привязаны к конкретному инструментарию и поэтому потенциально применимы даже в тех случаях, когда реконструкция проводится вручную.

10.2. Извлечение информации

Этап извлечения информации подразумевает анализ фактического проектного решения и артефактов реализации системы с целью конструирования ее модели. Результатом проведения этого этапа должен стать набор информации, размещенный в базе данных, который в ходе объединения представлений обеспечивает конструирование представления системы.

У процесса извлечения информации две составляющие: теоретическая (какая информация об архитектуре способна максимально повысить эффективность реконструкции?) и практическая (какую информацию можно извлечь и представить с помощью имеющихся инструментов?). Имея в наличии исходные (код, заголовочные файлы, файлы конструкций и т. д.) и другие артефакты (например, кальки исполнения), можно выявить и зафиксировать интересующие элементы системы (файлы, функции, переменные) и установленные между ними отношения; этих сведений вполне достаточно для построения базовых представлений системы. Список элементов и отношений между ними, которые в большинстве случаев удается извлечь, представлен в табл. 10.1.

Таблица 10.1. Элементы и отношения, которые чаще всего удается извлечь

| Исходный элемент | Отношение | Целевой элемент | Описание элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| Файл | includes | Файл | Препроцессор ((include в языке С, указывающий на включение одного файла в другой |
| Файл | contains | Функция | Определение функции в файле |
| Файл | defines_var | Переменная | Определение переменной в файле |
| Каталог | contains | Каталог | В каталоге присутствует подкаталог |
| Каталог | contains | Файл | В каталоге присутствует файл |
| Функция | calls | Функция | Вызов статической функции |
| Функция | access_read | Переменная | Доступ к переменной для чтения |
| Функция | access_write | Переменная | Доступ к переменной для записи |

Все отношения между элементами по-своему содержательны. Отношение calls между функциями помогает построить граф вызываемых функций. Отношение includes между файлами сообщает о тех или иных зависимостях между системными файлами. Отношения access_read и access_write между функциями и переменными иллюстрируют использование данных — ведь одни функции записывают наборы данных, а другие их считывают. Исходя из этого можно делать выводы относительно передачи данных между различными частями системы — к примеру, установить наличие глобального хранилища данных или утвердиться во мнении о том, что основным механизмом передачи данных являются вызовы функций.

284    Глава 10. Реконструкция программной архитектуры

В ходе анализа крупной системы полезно обращать внимание на принцип расположения файлов в структуре каталогов — эти данные могут пригодиться при реконструкции. Поскольку элементы или подсистемы хранятся в определенных каталогах, фиксация отношений типа dir_contains_file и dir_contains_dir помогает идентифицировать элементы в дальнейшем.

Конкретный набор извлеченных элементов и отношений зависит, во-первых, от типа анализируемой системы и, во-вторых, от привлеченных инструментальных средств. Если система, которую предполагается реконструировать, относится к числу объектно-ориентированных, значит, помимо прочего, необходимо извлечь классы и методы (то есть элементы), а также отношения, например class_is_ subclass_of_dass и dass_contains_method.

Полученная в результате анализа информация делится на статическую и динамическую. Для получения статической информации достаточно исследовать артефакты системы; динамическая информация, напротив, подразумевает анализ ее работы. В результате объединения этих двух видов можно достичь более высокой точности представления системы. (На тему объединения представлений мы поговорим в разделе 10.4.) Если архитектура системы предполагает изменения в период прогона (например, если при запуске системы она считывает конфигурационный файл, в результате чего выполняется загрузка новых элементов), при реконструкции не обойтись без фиксирования конфигурации для периода прогона.

Инструментов, применяемых для извлечения информации, великое множество; в частности, среди них есть следующие:

♦	синтаксические анализаторы (например, Imagix, SNiFF++, CIA, rigiparse);

4- анализаторы абстрактно-синтаксических деревьев (AST; например, Gen++, Refine);

- лексические анализаторы (например, LSME);

- профайлеры (например, gprof);

- инструменты измерения кода;

- специализированные средства (например, grep, perl). Синтаксические анализаторы выполняют анализ кода и генерируют на его

основе внутренние отображения (которые, в свою очередь, предназначены для генерации машинного кода). Как правило, такое отображение можно преобразовать в представление. Анализаторы абстрактно-синтаксических деревьев (AST) выполняют примерно ту же функцию — с той лишь разницей, что на основе проанализированной информации они строят явное древовидное отображение. В наших силах создать такие инструменты анализа, которые по результатам своего прохода по AST смогут выводить в требуемом формате отдельные блоки информации, значимые с точки зрения архитектуры.

Что касается лексических анализаторов, то исходные артефакты анализируются ими исключительно как строки лексических элементов или символов. У пользователя лексического анализатора есть возможность задать набор образцов кода, случаи совпадения с которыми следует выводить. Аналогичным образом действуют специализированные инструменты наподобие grep и perl — зная, какая информация требуется пользователю, они ищут в коде соответствия установлен-

10.2. Извлечение информации    285

ным образцам. Все вышеупомянутые средства — синтаксические анализаторы с генерацией кода, анализаторы на основе абстрактно-синтаксических деревьев, синтаксические анализаторы и специализированные средства сопоставления с образцами — выводят статическую информацию.

Инструменты профилирования и анализа покрытия кода выводят информацию о коде во время его исполнения; кроме того, они в большинстве случаев не добавляют в систему новый код. Инструменты измерения кода, нашедшие широкое применение в области тестирования, напротив, предусматривают ввод в исполняемую систему нового кода с целью вывода информации определенного характера. Все эти средства генерируют динамические представления системы.

При необходимости из проектных моделей, файлов конструкций, сборочных и исполняемых файлов можно извлечь дополнительную информацию. К примеру, в файлах конструкций и сборочных файлах содержится информация о зависимостях между модулями или файлами системы, которая может быть не выражена в исходном коде.

Большое количество архитектурной информации можно статическим методом извлечь из исходного кода, артефактов периода компиляции и проектных артефактов. С другой стороны, учитывая возможность динамического связывания, наличие в исходных артефактах всего комплекса информации, значимой с точки зрения архитектуры, не гарантируется. Динамическое связывание, в частности, характерно для:

- полиморфизма;

- указателей функций;

- параметризации периода прогона.

Иногда топологию системы нельзя определить вплоть до прогона. К примеру, многопроцессные и многопроцессорные системы, задействующие промежуточное ПО наподобие J2EE, Jini или .NET, зачастую прибегают к динамическому построению топологии в зависимости от доступности системных ресурсов. Поскольку топология таких систем не отражена в исходных артефактах, ее обратная разработка при помощи статических инструментов извлечения невозможна.

Отсюда необходимость в инструментах, способных генерировать динамическую информацию о системе (к примеру, в инструментах профилирования). Само собой разумеется, что они должны работать на той же платформе, на которой исполняется система. Кроме того, следует иметь в виду трудности, связанные со сбором результатов работы инструментов измерения кода. Во встроенных системах зачастую отсутствуют средства вывода подобной информации.

Практические рекомендации

Ниже изложены некоторые наши соображения, связанные с выполнением рассматриваемого этапа методики реконструкции.

♦	Старайтесь минимизировать издержки извлечения. Тщательно подумайте над тем, какую именно информацию вам требуется извлечь из корпуса исходного кода. Является ли эта информация лексической по своему характеру?

286    Глава 10. Реконструкция программной архитектуры

Предполагает ли она исследование сложных синтаксических структур? Есть ли необходимость в проведении синтаксического анализа? Каждому из вариантов ответов соответствует тот или иной инструмент, которого оказывается достаточно для успешного выполнения задачи. Имейте в виду, что лексические методики, как правило, связаны с наименьшими издержками, и, если задачи по реконструкции не отличаются высокой сложностью, отдавать предпочтение следует именно им.

- Проверяйте извлеченную информацию на правильность. Прежде чем приступать к объединению полученных представлений и их обработке, проверьте правильность зафиксированной в рамках каждого представления информации. Корректность результатов работы инструментов, ответственных за анализ исходных артефактов, крайне важна. Для того чтобы убедиться в правильности зафиксированной информации, в первую очередь необходимо вручную исследовать и проверить подмножество элементов и отношений в сравнении с базовым исходным кодом. Решение об объеме информации, требующей проверки, вы должны принять самостоятельно. Сформируйте статистическую выборку, установите доверительный уровень и найдите подходящую выборочную стратегию.

- При необходимости извлекайте динамическую информацию. Такая необходимость возникает, если велика продолжительность периода прогона, значительная роль в системе отводится динамическому связыванию или архитектура является динамически настраиваемой.

10.3. Создание базы данных

На этапе создания базы данных извлеченная информация преобразуется в стандартный формат и сохраняется в базе данных. В первую очередь необходимо выбрать модель базы данных. При этом полезно руководствоваться следующими соображениями:

- Выбранная модель должна быть широко известной — это значительно упрощает задачу замены одной реализации базы данных другой.

- Учитывая потенциально большие объемы исходных моделей, следует максимально повысить эффективность подачи запросов.

- Необходима возможность удаленного доступа к базе данных посредством одного или нескольких географически распределенных пользовательских интерфейсов.

- Путем комбинирования информации из различных таблиц следует реализовать объединение представлений.

- Необходима поддержка языков запросов, способных выражать архитектурные образцы.

- Реализации должны предусматривать возможность введения контрольных точек и, следовательно, сохранения промежуточных результатов. В условиях интерактивного процесса она предоставляет пользователю возмож-

10.3. Создание базы данных    287

ность действовать свободно, не бояться вносить изменения, поскольку их в любой момент можно отменить.

К примеру, в инструментарии Dali применяется реляционная модель базы данных. Она предполагает преобразование извлеченных представлений (которые, в зависимости от инструментов извлечения, могут существовать в самых разных форматах) в стандартную форму Rigi. Затем данные считываются сценарием perl и выводятся в формате, предусматривающем наличие кода SQL, который позволяет конструировать реляционные таблицы и наполнять их извлеченной информацией. Схема этого процесса изображена на рис. 10.2.

| Извлеченное |  | Стандартная |  | Код на SQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| представление |  | форма Rigi |  |  |

Рис. 10.2. Преобразование извлеченной информации в формат SQL

Пример кода SQL, предназначенного для построения и наполнения реляционных таблиц, показан в листинге 10.1.

При вводе данных в базу генерируются две добавочные таблицы: elements и relationships. В них содержатся списки извлеченных элементов и отношений соответственно.

Для преобразования из формата (форматов), применяемого утилитой извлечения, можно задействовать любые новые инструментальные средства и методики. Такую возможность обеспечивают инструментарии. К примеру, если для обработки нового языка требуется новый инструмент, его можно сконструировать, а его выходные данные можно преобразовать в формат инструментария.

В текущей версии инструментария Dali функциональность реляционной базы данных POSTGRES формируется средствами SQL и perl, которые отвечают за генерирование и обработку архитектурных представлений (соответствующие примеры приводятся в разделе 10.5). Редактировать сценарии SQL в целях обеспечения их совместимости с другими реализациями SQL не представляет труда.

Листинг 10.1. Пример кода SQL, сгенерированного средствами инструментария Dali

create table calls( caller text, callee text );

create table access( tunc text, variable text );

create table defines_var( file text, variable text );

insert into calls values( 'main',  'control' )

insert into calls values( 'main',  'clocK' );

insert into accesses values( 'main',  'stat 1' );

Практические рекомендации

На этапе создания базы данных имеет смысл учитывать следующие соображения.

♦ Обработка представлений данных (при объединении представлений) упрощается, если таблицы базы данных создаются на основе извлеченных отношений. К примеру, если сохранить в такой таблице результаты определенного

288    Глава 10. Реконструкция программной архитектуры

запроса, исполнять его повторно не придется. При необходимости получения аналогичных результатов можно будет обратиться к этой таблице.

- Перед конструированием любой базы данных необходимо тщательно продумать ее структуру. Каким будет первичный (а возможно, и вторичный) ключ? Какие соединения, охватывающие сразу несколько таблиц, будут сопряжены с наибольшими издержками? Применяемые в ходе реконструкции таблицы, как правило, не отличаются особой сложностью — порядка dir_contains_dir или function_calls_function, а в качестве первичного ключа выступает функция всей строки.

- Для преобразования формата данных, извлеченных специализированными инструментальными средствами, в формат, поддерживаемый инструментарием, полезно применять простые инструменты лексического анализа наподобие perl и awk.

10.4. Объединение представлений

На этапе объединения представлений производится определение и обработка извлеченной информации (которая теперь хранится в базе данных); эти операции направлены на согласование и расширение элементов, а также на установление между ними соединений. Для получения дополнительной информации за-действуются разного рода методики извлечения. Уяснить принципы объединения помогают приведенные в последующих разделах примеры.

Импорт представления

Рассмотрим две выборки, показанные на рис. 10.3. Они заимствованы из наборов методов (каждому из которых предшествует соответствующий класс), извлеченных из реализованной на С++ системы. В таблицах представлена статическая и динамическая информация об объектно-ориентированном сегменте кода. К примеру, в таблице динамической информации показан вызов метода List::getnth. С другой стороны, пропущенный статическим инструментом извлечения, этот метод не вошел в состав результатов статического анализа. Кроме того, среди статической информации нет вызовов метода-конструктора и метода-деструктора ImputValue и List; их придется добавить в таблицу классов/методов, которая выполняет согласование обоих источников информации.

Далее, согласно приведенным в настоящем примере результатам статического извлечения, у класса PrimitiveOp есть метод под именем Compute. Динамическое извлечение не обнаруживает такого класса, однако в то же врем"я демонстрирует наличие таких классов, как ArithmeticOp, AttachOp и StringOp, у которых есть метод Compute и которые фактически являются подклассами PrimitiveOp. Итак, поскольку PrimitiveOp, очевидно, является суперклассом, в исполняемой программе он не вызывается. Однако статический инструмент извлечения, сканируя исходный код, обнаруживает вызов PrimitiveOp; полиморфный вызов одного из подклассов PrimitiveOp, напротив, происходит в период прогона.

10.4. Объединение представлений    289

Для того чтобы сформировать точное представление архитектуры, необходимо согласовать статическую и динамическую информацию о суперклассе PrimitiveOp. Соответственно, нужно провести объединение, для чего требуется сформировать SQL-запросы на извлеченные отношения calls, actually_calls и has_subclass. По результатам видно, что вызовы суперкласса PrimitiveOp::Compute (полученные на основе статической информации) и его многочисленных подклассов (полученные на основе динамической информации) — это фактически одно и то же.

В двух списках на рис. 10.4 показаны элементы, добавленные в объединенное представление (в дополнение к тем, которые присутствуют и в статической, и в динамической информации) и исключенные из него (несмотря на их наличие в статической или динамической информации).

Устранение неоднозначности вызовов функций

В многопроцессных приложениях велика вероятность возникновения конфликтов имен. Например, процедура под именем main может встречаться сразу в нескольких процессах. В рамках извлеченных представлений крайне важно устанавливать и устранять подобные конфликты. Стоит повторить, что исключению потенциальной неоднозначности способствует объединение легко извлекаемой

290    Глава 10. Реконструкция программной архитектуры

информации. В данном случае требуется объединить статическую таблицу calls с таблицей «включения функций в файлы» (выражающей соответствие определений функций и исходных файлов) и таблицей «зависимости между конструкциями» (устанавливающей соответствие между компилируемыми исходными и исполняемыми файлами). Объединение этих источников информации позволяет превратить потенциально неоднозначные имена процедур и методов в уникальные, допускающие возможность однозначного обращения в процессе архитектурной реконструкции.

Практические рекомендации

На этом этапе также следует учитывать ряд соображений.

- Если по отдельности извлеченные таблицы оказываются не в состоянии предоставить необходимую информацию, объедините их.

- Если внутри одной из таблиц существует неоднозначность и устранить ее без обращения к другим таблицам не представляется возможным, объедините таблицы.

- В зависимости от информации, которую предполагается извлечь, имеет смысл задействовать разные методики; к примеру, в вашем распоряжении динамический и статический методы извлечения. Кроме того, в случае появления подозрений на ошибочность или неполноту информации, предоставляемой тем или иным инструментом, можно ввести новые средства, относящиеся к той же методике, — например, воспользоваться несколькими синтаксическими анализаторами одного языка.

10.5. Реконструкция

Итак, к настоящему моменту информация, составляющая представление, извлечена, сохранена, уточнена или расширена. Представления в ходе реконструкции задействуются для выявления приблизительных, общего характера сведений об архитектуре. Реконструкция распадается на две основные операции: визуализация и взаимодействие и определение и распознавание образцов. Рассмотрим их по отдельности.

Визуализация и взаимодействие (visualization and interaction) — это механизм, позволяющий пользователю визуализировать, исследовать и управлять представлениями в интерактивном режиме. В Dali пользователь просматривает представления на графе с иерархической декомпозицией элементов и отношений, для чего существует инструмент Rigi. Пример архитектурного представления показан на рис. 10.5.

Определение и распознавание образцов (pattern definition and recognition) — это механизм архитектурной реконструкции: определения и распознавания проявления кода в архитектурных образцах. Средства реконструкции инструментария Dali, к примеру, позволяют пользователю выявлять группировки элементов и за счет этого конструировать из детальных представлений довольно абстракт

ные представления программной системы. Образцы, которые в Dali определяются путем сочетания средств SQL и perl, более известны.нам под названием сегментов кода (code segments). С помощью запросов SQL в репозитарии Dali выявляются те элементы, которые участвуют в новой группировке; выражения perl, в свою очередь, применяются для преобразования имен и выполнения других действий по обработке результатов запросов. Сохраненные сегменты кода пользователи могут выборочно задействовать при выполнении текущей операции, а также обращаться к ним впоследствии.

Исходя из совокупности архитектурных образцов, которые, по мысли архитектора, должны присутствовать в системе, специалист по реконструкции составляет запросы. По результатам этих запросов формируются очередные группировки, демонстрирующие разного рода абстракции и кластеризацию низкоуровневых элементов (в качестве таковых выступают исходные артефакты или абстракции). Путем интерпретирования этих представлений и их активного анализа запросы и группировки уточняются, что, в свою очередь, обусловливает появление ряда гипотетических архитектурных представлений, предусматривающих возможность дальнейшей интерпретации, уточнения или отклонения. Универсальных критериев

292    Глава 10. Реконструкция программной архитектуры

завершения этого процесса не существует; считать его доведенным до конца, вероятно, следует на том этапе, когда полученное архитектурное представление оказывается достаточным для проведения анализа и документирования.

Предположим, что наша база данных состоит из подмножества элементов и отношений, представленного на рис. 10.6. Переменные а и Ь в данном примере определяются в функции т; таким образом, по отношению к f они являются локальными. Эту информацию можно представить графически — так, как это сделано на рис. 10.7.

Локальные переменные не сообщают никаких существенных сведений об архитектуре системы в целом; следовательно, в контексте архитектурной реконструкции они не слишком интересны. Таким образом, экземпляры локальных переменных можно сгруппировать в соответствующие функции. Пример кода SQL и perl, выполняющего эту задачу, показан в листинге 10.2.

В первой части этого кода обновляется визуальное отображение — вслед за именем каждой функции ставится символ «+». Затем функция группируется с определенной в ней локальной переменной. Запрос SQL отбирает из таблицы элементов нужные функции, после чего в отношении каждой строки результата исполняется выражение perl. Массив $fields автоматически заполняется полями согласно результату запроса; в данном случае из таблицы извлечено единственное поле (tName), а это значит, что его значение в $fields[0] будет сохраняться для каждого отобранного кортежа. Выражение генерирует строки в следующей форме:

<function>+   <function>   Function

Итак, элемент <function> следует сгруппировать до <function>+ с типом Function.

10.5. Реконструкция    293

Листинг 10.2. Группировка локальных переменных с определяющей их функцией средствами SQL и perl

# Агрегирование локальной переменной SELECT tName

FROM Elements

WHERE tType='Function';

print ''$fields[0]+ $fields[0] Function\n'';

SELECT dl.func, dl.tocal_variable

FROM defines_var dl;

print ''$fields[0] $fields[l] Function\n'';

Во второй части кода локальные переменные исключаются из визуализации. Запрос SQL идентифицирует локальные переменные во всех функциях, определенных путем отбора кортежей в таблице defines_var. Так, $fields[0] в выражении perl соответствует полю tunc, a $fields[l] — полю local_variable. Таким образом, выходные данные будут представлены в следующей форме: <function>+   <variable>   Function

Другими словами, в агрегат <function>+ вводятся все ее локальные переменные. Последовательность исполнения двух вышеприведенных сегментов кода не принципиальна, так как конечные результаты подачи обоих запросов подвергаются сортировке.

Графическое отображение результатов исполнения представленных сегментов кода показано на рис. 10.8.

Рис. 10.8. Результат исполнения сегмента кода, показанного в листинге 10.2

Основным механизмом обработки извлеченной информации является обратное отображение, примерами которого, в частности, являются:

- идентификация типов;

- группировка локальных переменных в функции;

- группировка членов в классы;

- композиция элементов архитектурного уровня.

Пример запроса, идентифицирующего архитектурный элемент, показан в листинге 10.3. Выполняя идентификацию архитектурного элемента ІодісаІ_ІпІегаст.іоп,

294    Глава 10. Реконструкция программной архитектуры

он попутно сообщает о том, что если именем класса является Presentation, Bspline или Color либо если этот класс является подклассом Presentation, то он принадлежит к элементу Logical_Interaction.

Причина, по которой сегменты кода составляются указанным образом, заключается в абстрагировании от низкоуровневой информации с целью генерации представлений архитектурного уровня. Составляя эти сегменты, специалист по реконструкции руководствуется целью проверить гипотезы о системе. Если тот или иной сегмент не приводит к получению полезных результатов, его можно отклонить. Специалист повторяет этот процесс вплоть до получения полезных архитектурных представлений.

Листинг 10.3. Запрос, направленный на идентификацию элемента Logicaljnteraction

SELECT tSubclass

FROM has_subclass

WHERE tSuperclass='Presentation'; print ''Logical_Interaction $fields[0]'';

SELECT tName

FROM element

WHERE tName='Presentation' OR tName='BSpline' OR tName='Color'; print ''Logical_Interaction $fields[0]'';

Практические рекомендации

Ниже приводится ряд практических советов по осуществлению рассматриваемого этапа.

- Будьте готовы к тому, что вам придется активно взаимодействовать с архитектором и провести несколько итераций по созданным архитектурным абстракциям. Этот режим особенно актуален в отсутствие у системы явной, документированной архитектуры. (См. врезку «Игра «Поймай архитектуру»».) В таких случаях имеет смысл начинать с построения архитектурных абстракций в виде гипотез, а затем, формируя представления и демонстрируя их архитектору и другим заинтересованным лицам, проверять их правомерность. Исходя из выявленных ложноотрицательных и лож-ноположительных результатов специалист по реконструкции принимает решения о создании новых абстракций и, следовательно, исполнении очередных сегментов кода Dali (возможно, даже новых операций по извлечению информации).

- Разрабатывая сегменты кода, старайтесь соблюдать краткость и не перечислять все исходные элементы. Удачный в этом отношении пример сегмента кода показан в листинге 10.3, неудачный — в листинге 10.4. В последнем составляющие архитектурный элемент исходные элементы просто перечисляются, в результате чего он становится трудным для понимания и применения (в том числе повторного).

10.5. Реконструкция    295

Листинг 10.4. Пример неудачного сегмента кода, зависящего от явного перечисления интересующих элементов

SELECT tName

FROM element

WHERE tName='vanish-xforms.ce'

OR tName='PrimativeOp'

OR tName='Mapping'

OR tName='MappingEditor'

OR tName='InputValue'

OR tName='Point'

OR tName='VEC

OR tName='MAT'

OR ((tName ~ 'Dbg$' OR tName ~ 'EventS') AND tType='Class'); print ''Dialogue $fields[0]'';

- В качестве основы для построения сегментов кода можно использовать соглашения о присваивании имен, хотя в этом случае они должны последовательно соблюдаться в масштабе всей системы. Скажем, в соответствии с таким соглашением имена всех функций, данных и файлов, принадлежащих к элементу Interface, должны начинаться с префикса i_.

- Кроме того, основой для построения сегментов кода может быть структура каталогов, в которых хранятся файлы и функции. Исходя из этой структуры можно проводить группировку элементов.

- Архитектурная реконструкция, направленная на выявление архитектурных решений, исходит исключительно из результатов их принятия, выраженных в фактических артефактах (другими словами, из реализующего их кода). По мере проведения реконструкции требуется дополнительная информация, помогающая в процессе повторного принятия архитектурных решений; поскольку на этом этапе специалист, проводящий реконструкции, рискует проявить необъективность, к работе необходимо привлечь человека, обладающего серьезными знаниями о реконструируемой архитектуре.

ИГРА «ПОЙМАЙ АРХИТЕКТУРУ»

Перспектива восстановления «утерянной» архитектуры часто приводит в уныние. Оно и понятно — ведь команде обратной разработки предстоит с чистого листа восстановить архитектуру, которая должна, с одной стороны, адекватно отображать фактическое состояние системы, а с другой — предусматривать возможность построения умозаключений о системе, ее сопровождении, развитии и т. д.

Приступать к архитектурной реконструкции проекта имеет смысл лишь в тех случаях, когда архитектурная документация утеряна или с течением времени, в результате многочисленных пересмотров, выполненных разными специалистами, потеряла связь с реальностью. Так с чего же начать?

Когда нам впервые пришлось провести реконструкцию архитектуры нескольких систем, у нас были другие посылки. Закончив с разработкой инструментария Dali, мы должны были на чем-то его протестировать. Имея это в виду, мы отобрали несколько систем собственной разработки и с собственноручно спроектированной архитектурой. Создавая эти системы, мы стремились к построению явной архитектуры, вследствие чего их восстановление не представляло проблемы. И тем не менее без сюрпризов не обошлось. Нарушения в архитектуре обнаружились даже в относительно небольших системах, спроектированных и кодированных нашими же руками. Это обстоятельство привело нас в некоторое недоумение: если даже небольшие системы с добротной архитектурой оказались несовершенными, то чего же ожидать от крупных коммерческих систем приличной «выдержки»? Приободрившись от достигнутых успехов, мы вознамерились взяться за одну из таких систем.

296

Глава 10. Реконструкция программной архитектуры

Вскоре эти «прожекты» реализовались в виде крупной комплексной системы физического моделирования. Ее разработка длилась около шести лет. Написанная на двух языках, она не сопровождалась формальной архитектурной документацией; более того, ее проектировщики даже не планировали создавать таковую. При всем при этом главный архитектор намеревался, немного покопавшись, восстановить заложенную в системе архитектуру. Несмотря на то что в системе было всего 300 ООО строк кода, ничего более сложного я в жизни не видел.

Перед тем как приступить к плотному взаимодействию с архитектором, мы достали копию кодовой базы и извлекли из нее ряд весьма полезных низкоуровневых отношений (в частности, function_calls_function и function_defines_global_variable). После этого мы заполнили соответствующими таблицами базу данных.

Затем пришел архитектор. Он сформулировал свое представление об архитектуре, мы выразили его догадки в виде ряда запросов SQL, подали их в базу данных и визуализировали результат. Получилось черт знает что с тысячами неклассифицированных элементов и не меньшим количеством вездесущих отношений. Посмотрев на все это, архитектор поразмыслил и предложил другое решение. Мы вновь засели за составление запросов SQL, соответствующим образом перестроили структуру базы данных и вывели результат. И опять ничего не вышло.

Занимались мы этим до позднего вечера и весь следующий день. В конце концов мы нашли архитектуру, которая, как здраво рассудил архитектор, оказалась вполне приемлемой, что, впрочем, не избавило ее от порядочной неразберихи.

К чему я это говорю? Во-первых, первоначальные предположения о строении архитектуры нередко оказываются ошибочными. Добраться до разумной структуры с первого раза удается редко. Во-вторых, если продукт изначально создавался без осознания его четкой архитектуры, скорее всего, ее не удастся создать и впоследствии. Бесполезно пытаться «поймать архитектуру», которой нет.

-RK

10.6. Пример

Процесс реконструкции мы проиллюстрируем типичным набором сегментов кода, составленных инструментарием Dali при восстановлении архитектуры UCMEdit — системы формирования и редактирования use case карт по Буру. Мы покажем, за счет чего специалисту, проводившему реконструкцию, удалось на основе необработанных данных, относящихся к нескольким извлеченным представлениям, составить простую и в то же время четкую картину программной архитектуры.

Извлечение информации

В табл. 10.2 представлены элементы и отношения, которые на первом этапе реконструкции удалось извлечь из исходного кода UCMEdit. Обращения к переменным — иными словами, отношения function_reads_variable и function_assigns_ variable — здесь не упоминаются. С другой стороны, поскольку эти отношения потенциально важны в контексте установления архитектурного сцепления, для их фиксации была проведена вторая операция извлечения. Для извлечения отношений file depends_on file проведена обработка выходных данных утилиты GNU make, запущенной со сборочным файлом приложения.

После извлечения необходимых представлений фильтруются «неинтересные» функции — в частности, встроенные функции наподобие return и стандартные функции из библиотек С, такие как scanf и printf.

10.6. Пример    297

Создание базы данных

Теперь извлеченными отношениями наполняется база данных SQL. Как мы уже
говорили в разделе 10.3, в целях каталогизации элементов и отношений в базе
данных создаются две добавочные таблицы: в одной идентифицируются все оп-
ределенные элементы, а в другой перечисляются все идентифицированные типы
отношений. В одном из полей таблицы элементов (под именем type) хранится
информация о типе элемента (файл, функция и т. д.).

Объединение представлений и реконструкция

На рис. 10.9 показана необработанная извлеченная модель, состоящая из 830 узлов (элементов) и 2507 отношений. Теперь наша первоочередная задача — попытаться как-то структурировать весь этот хаос, то есть приступить к исполнению сегментов кода.

Надежнее всего сначала сгруппировать функцию и все определяемые в ней локальные переменные в новый составной элемент. После исполнения показанного в листинге 10.2 сегмента кода модель UCMEdit все еще являет собой странного вида паутину из узлов и ребер, но она уже заметно проще, чем извлеченные представления (см. рис. 10.9) до исполнения сегментов кода группировки функций. Теперь в модели UCMEdit 710 узлов и 2321 отношение.

Как мы знаем, UCMEdit является объектно-ориентированной системой; этим знанием следует воспользоваться при исполнении следующего низкоуровневого сегмента кода. Схожий по своему характеру с сегментом свернутых функций, этот сегмент кода сводит воедино классы, их переменные-члены и функции-члены, отображая их в виде единого узла класса. Модель, полученная по результатам его исполнения, показана на рис. 10.4; в ней всего 233 узла и 518 ребер — это значительное визуальное упрощение, однако обработка модели в такой форме все еще непрактична.

298    Глава 10. Реконструкция программной архитектуры

Элементов, не относящихся к какому бы то ни было извлеченному классу, до сих пор хватает. Причин для этого может быть две: дефект задействованных средств извлечения или отклонение решений от классического объектно-ориентированного проектирования. В данном случае справедливо и то и другое.

По результатам детального анализа выясняем, что ошибки исходят от сегментов кода извлечения, — вызовы функций-членов они выдают за вызовы глобальных функций. Кроме того, ряд функций, которые действительно являются глобальными, не обнаруживают принадлежности ни к одному из определенных в системе классов. Некоторые глобальные функции, выраженные в форме системных вызовов или примитивов системы управления окнами, естественно, необходимы. О том, как подобного рода «остаточные» явления отделить от остальной архитектуры, мы и поговорим далее.

На данном этапе модель UCMEd.it представляет собой совокупность файлов, классов, остаточных функций и глобальных переменных. Локальные переменные сгруппированы с определяющими их функциями, а функции-члены и переменные-члены — с соответствующими классами. Глобальные переменные и функции теперь можно компоновать в файлы, в которых они определены, — делается это примерно так же, как компоновались функции и классы. В показанной на рис. 10.10 результирующей модели осталось три группы элементов: файлы, клас-

10.6. Пример    299

сы и остаточные функции. Прогресс в визуальном отображении опять налицо, но до истинного удобства манипулирования еще далеко.

Все исполненные до настоящего момента сегменты кода, с одной стороны, независимы от конкретного применения, но с другой — связаны со специализированными методиками извлечения и предметной областью программ С++. В следующих наборах сегментов кода, которые нам предстоит исполнить, задейству-ются экспертные знания, связанные с архитектурой UCMEdit. Таким образом, процесс реконструкции отходит от механического анализа, подразумевающего применение готовых сегментов кода, в пользу методики адаптивного распознавания и определения образцов, использующей информацию об архитектуре системы, которой должны обладать ее проектировщик и опытные программисты.

Специализированные знания, которые мы применяем к рассматриваемой системе в первую очередь, можно сформулировать следующим образом.

- Это интерактивное графическое приложение.

- В ней реализуется попытка инкапсулировать обращения к нижележащей подсистеме управления окнами и графикой в рамках одного уровня.

- Функции, входящие в задействованные графические библиотеки (Xlib, XForms и Mesa), придерживаются характерных соглашений по присваиванию имен.

300

____________

Исходя из этих наблюдений разумно предположить существование архитектурных образцов — возможно, подсистем или отдельных образцов взаимодействия. По большому счету, эти предположения носят характер гипотез, для проверки которых мы должны убедиться в наличии или отсутствии образцов. Если результат упростит картину и окажется в согласии с нашими предположениями, значит, гипотеза верна и мы угадали ход мыслей архитектора. Даже если окажется, что мы заблуждались, в нашем распоряжении будет справедливая и полезная посылка к пониманию системы.

В представленных в листинге 10.5 сегментах кода, которые ориентированы на выявление графической подсистемы, внешние функции дополняют приложение функциональностью, связанной с отображением и взаимодействием. Рассмотрим первый сегмент кода — отфильтровывая все функции, являющиеся членами классов (тех, что выражены в виде поля tDefin.es в кортеже отношения defines_fn), он конструирует из таблицы elements новую таблицу. Затем он выбирает из новой таблицы все те функции, которые вызываются функциями, определенными в подклассах класса Presentation. Интересно, что этот сегмент кода ссылается на подклассы Presentation. Таким образом, он скрыто идентифицирует уровень, который, по мысли проектировщиков исходной системы, должен был инкапсулировать обращения к графической подсистеме. Эту информацию необходимо использовать в наших целях. Второй, третий и четвертый сегменты кода — именно в такой последовательности, — специфицируя сами себя именами функций, идентифицируют функции, определенные в библиотеках Mesa, XForms и Xlib соответственно.

Листинг 10.5. Сегменты кода графической подсистемы UCMEdit

#	1: Выявление вызовов с уровня доступа к графическим данным.

DROP TABLE tmp;

SELECT * INTO TABLE tmp

FROM elements; DELETE FROM tmp

WHERE tmp.tName=defines_fn.tDefines; SELECT tl.tName

FROM tmp tl, calls cl, defines_fn dl, has_subclass si, has_subclass s2

WHERE tl.tName=cl.tCallee AND cl.tCaller=dl.tDefines AND dl.tDefined_by=sl.tSubclass AND si.tSuperclass='Presentation';

print "Graphics $fields[0]+ null\n";

#	2: Выявление вызовов функций Mesa. SELECT tName

FROM elements

WHERE tType='Function' AND tName LIKE 'glV; print "Graphics $fields[0]+ null\n";

#	3: Выявление вызовов функций XForms. SELECT tName

FROM elements

WHERE tType='Function' AND tName LIKE 'fl_%';

print "Graphics $fields[0]+ null\n";

10.6. Пример    301

# 4: Выявление вызовов функций Xlib. DROP TABLE tmp;

SELECT * INTO TABLE tmp

FROM elements; DELETE FROM tmp

WHERE tmp.tName=defines_fn.tDefines; SELECT cl.tName FROM tmp cl

WHERE tType='Function' AND tName LIKE 'X%';

print "Graphics $fields[0]+ nuU\n";

Взятые в целом, сегменты кода 2, 3 и 4 идентифицируют архитектурный элемент Graphics, который не прослеживается среди извлеченной информации, но в то же время присутствует в проектной архитектуре. Это хороший пример сопоставления реализованного и проектного вариантов архитектуры, проводящегося путем последовательного исполнения сегментов кода. Его результаты применительно к модели UCMEdit показаны на рис. 10.11.

Рис. 10.11. Модель    UCMEdit , состоящая из графической подсистемы, классов, файлов и оставшихся функций (ребра не показаны)

Обратите внимание: имена элементов, группируемых в рамках архитектурного элемента Graphics, содержат символ «+», присоединенный представленными на рисунке сегментами кода. Согласно этой методике, обращение к ранее

сконструированным составным элементам производится без подачи со стороны сегментов кода явного запроса в базу данных.

На рис. 10.11 всего две остаточные функции: fabs и []; последняя, очевидно, появилась в результате ошибки при извлечении, а вот первая — это функция математической библиотеки, которую следовало отфильтровать раньше, вместе со стандартными функциями библиотек С и встроенными функциями. Как бы то ни было, ни одна из них не представляет для нас интереса, а значит, их можно безболезненно удалить из модели.

Распределение функций по категориям «интересные» и «неинтересные» зависит от задач реконструкции. Если специалиста по реконструкции интересует конкретный аспект системы — например, зависимость подсистем от библиотек для конкретной платформы или операционной системы, вряд ли он будет удалять упомянутые функции из конкретной модели; более вероятно, что он сгруппирует их на отдельном уровне, с тем чтобы проанализировать их применение остальной частью приложения. Но наша задача заключается в том, чтобы построить архитектурное отображение прикладной части системы, и поэтому мы можем себе позволить от них избавиться.

Второй общий прикладной сегмент кода основывается на знаниях об отношении между классами и файлами в рассматриваемых приложениях. Во-первых, в исходном файле (.сс) не могут содержаться функции, относящиеся к нескольким классам; во-вторых, в заголовочном файле (.h) не может быть определений для нескольких классов. Отсюда возможность установить уникальное отношение вложенности: любой класс состоит из заголовочного файла, в котором содержится его определение, и исходного файла, определяющего его функции. Сегмент кода, генерирующий эти группировки, показан в листинге 10.6

Листинг 10.6. Сегменты кода, направленные на установление вложенности классов/файлов

SELECT DISTINCT tDefined_by FROM defines_fn;

print "$fields[0]+ $fields[0]+ Class $fields[0]++\n";

SELECT DISTINCT dl.tDefined_by, cl.tContainer FROM defines_fn dl, contains cl

WHERE cl.tContainee=dl.tDefines;

print "$fields[0]+ $fields[l]+ Class\n";

SELECT dl.tClass, dl.tFile FROM defines dl;

print "$fields[0]+ $fields[l] Class\n";

Тот же пример иллюстрирует дополнительную характеристику подобных спецификаций — последнее поле в выражении perl, ассоциированном с первым сегментом кода ($fields[0]++), устанавливает переименование группируемого элемента. В этом сегменте кода происходит группировка классов в составные элементы (наличие в их именах замыкающих символов «+» связано с рассматриваемыми в разделе 10.4 сегментами кода для свертывания классов). Они получают имена

302    Глава 10. Реконструкция программной архитектуры

303

______

Рис. 10.12. Модель UCMEdit после применения общих сегментов кода

U CM Edit замышлялась как макетная система, демонстрирующая преимущества компьютерного редактирования use case карт. Поскольку «реберное» архитектурное решение этого приложения в начале разработки не рассматривалось, идентификацию архитектурных элементов из конкретной модели приходится проводить исходя из структуры приложения на момент завершения разработки. Методом непосредственного манипулирования, изложенным ниже, мы постараемся экстраполировать наше понимание приложения на его модель.

Во-первых, нам известно (эти знания подтверждаются по результатам наблюдения за моделью), что центральным элементом в структуре приложения является callbacks.ee, — в нем содержатся все обработчики событий системы и большая часть реализации пользовательского интерфейса. Во-вторых, наблюдаются явные взаимосвязи между двумя оставшимися файлами и классами, с которыми они соединены: interpotate.ee ассоциируется исключительно с BSpline, а к fisheye.ee обращаются только Box и Component. В-третьих, мы можем еще раз задействовать знания о структуре уровня инкапсуляции графики, или представления (presentation); он, как известно, выражается в классе Presentation и его подклассах. В-четвертых, по нашим наблюдениям, между классами List, Listltem и Listlterator существует

304    Глава 10. Реконструкция программной архитектуры

функциональная связь, и, кроме того, к ним обращаются почти все остальные классы.

Все эти наблюдения реализуются путем:

- идентификации файла callbacks.cc с архитектурным элементом Interaction;

- агрегирования файла interpolate.сс в элемент BSpline;

- агрегирования класса Presentation и его подклассов в элемент Presentation;

- агрегирования классов List, Listltem и Listlterator в элемент List, его сокрытия и трактовки в качестве «обслуживающего уровня».

Результаты внесения в модель всех этих изменений показаны на рис. 10.13.

□I	General - 1 Root <<ACTIVE>>	      X

Рис. 10.13. Модель иСМЕсМ после применения прикладной методики непосредственного  манипулирования

На данном этапе следует тщательно обдумать варианты дальнейшего упрощения модели. Автоматическая кластеризация на основе теоретико-графовых свойств наподобие силы связей в нашем случае бесполезна. Есть и другой вариант — попытаться построить уровни исходя из организации, сгенерированной алгоритмом компоновки графа (рис. 10.13), однако в этом случае функциональная согласованность в рамках уровней оставляет желать лучшего. Другими словами, обе

10.6. Пример    305

выдвинутые гипотезы не подтверждаются системой, и поэтому мы не настаиваем на их правомерности. Однако, с оглядкой на предметную область use case карт, мы возьмемся выдвинуть еще одну гипотезу.

Проанализировав понятия в use case картах, мы обнаружили, что элементы делятся на две широкие категории: одни связаны с компонентами, а другие — с путями, и именно эти две основные конструкции составляют use case карту. DynamicArrow, Path, Point, Responsibility, Segment, Stub и BSpline связаны с путями; Box, Component, Dependent, Handle и fisheye.cc — с компонентами. Результат кластеризации этих элементов на два архитектурных элемента — Path и Component — показан на рис. 10.14.

Рис. 10.14. Модель иСМЕсМ после кластеризации на основе прикладной области

По результатам проверки соединений между элементами все еще обнаруживается большое количество взаимосвязей. В принципе, ничего страшного, однако это обстоятельство наводит на мысль о том, что архитектуре иСМЕсІії: не хватает функциональной согласованности в рамках элементов и их соединений.

К сожалению, никаких более значительных усовершенствований в модель иСМЕсІії нам внести не удастся. У этой системы есть такой недостаток, как сложность

306    Глава 10. Реконструкция программной архитектуры

отображения функциональности на программную структуру. Отсюда невозможность абстрагирования функционально связных элементов высокого уровня в -рамках архитектуры.

С другой стороны, накопленные знания позволяют сделать ряд предложений по усовершенствованию архитектуры и составить документацию. Последняя возможность представляет особую ценность, поскольку, как мы выяснили, системе UCMEdit не хватает концептуальной целостности, а это зачастую выводит на первый план интуитивное понимание.

10.7.	Заключение

Неосязаемость архитектуры во многих случаях приводит к тому, что на протяжении жизненного цикла системы она утрачивается или разрушается. Именно с этим связана потребность в методиках восстановления и извлечения вариантов архитектуры из унаследованных систем. Мы в настоящей главе представили обзор типичного процесса архитектурной реконструкции и весьма подробно изложили пример его проведения.

Нетривиальность отображения архитектуры на артефакты системы уровня исходного кода значительно усложняет архитектурную реконструкцию; для того чтобы облегчить ее проведение, желательно привлекать к процессу специалистов, обладающих солидными знаниями о рассматриваемой системе. Нисколько не умаляя важности инструментальных средств — особенно в тех случаях, когда они сочетаются в рамках компактного инструментария, — мы все же отметим, что в контексте реконструкции человеческие знания имеют поистине непреходящую ценность.

10.8.	Дополнительная литература

В настоящее время существует несколько инструментариев реконструкции. В Институте программной инженерии (Software Engineering Institute, SEI) разработан инструментарий Dali [Kazman 99а]. Также следует упомянуть продукт разработки Sneed [Sneed 98], фабрики программного обновления, созданные Вероефом (Chris Verhoef) и его коллегами [Brand 97], а также инструментальный набор воссоздания архитектуры от Philips Research [Krikhaar 99].

Обзор стандартной формы Rigi содержится в издании [Muller 93]. Инструмент Rigi описывается в работе [Wong 94].

В труде [Bowman 99] изложен метод извлечения архитектурной документации из кода реализованной системы, сильно напоминающий Dali. В частности, там приводится пример реконструкции архитектуры системы Linux, в ходе которой путем анализа исходного кода программой cfx (это инструмент быстрого извлечения кода С) была получена символьная информация, на основе которой впоследствии провели генерацию набора отношений между символами. Затем последовала ручная древовидная декомпозиция системы Linux на подсистемы и назначение им исходных файлов. Далее при помощи утилиты обработки су-

10.9. Дискуссионные вопросы    307

щественных фактов были установлены отношения между идентифицированными подсистемами, а посредством инструмента визуализации Isedit проведена визуализация извлеченной структуры системы. Уточнить результирующую структуру удалось путем перемещения исходных файлов из одной подсистемы в другую.

Харрис (Harris) и ряд его коллег предлагают совместить в рамках каркаса архитектурной реконструкции восходящий и нисходящий подходы [Harris 95]. Каркас этот включает три части: механизм отображения архитектуры, машину распознавания исходного кода вместе со вспомогательной библиотекой запросов на распознавание, а также механизм «панорамного» обзора программы. При восходящем анализе панорамное представление позволяет отображать файловую структуру и исходные элементы системы, а также реорганизовывать информацию в рамках более содержательных кластеров. В нисходящем анализе для выявления тех элементов, которые планируется обнаружить в программной системе, используются отдельные архитектурные образцы. Запросы на распознавание помогают проводить проверку на предмет существования ожидаемых элементов.

В работе [Guo 99] приводится обзор полуавтоматического метода восстановления архитектуры под названием ARM, подходящего, правда, только для тех систем, которые проектировались и разрабатывались с помощью образцов. Состоит он из четырех основных этапов: 1) разработка конкретного плана распознавания конкретных образцов; 2) извлечение исходной модели; 3) обнаружение и оценка экземпляров образцов; 4) реконструкция и анализ архитектуры. Параллельно с описанием метода ARM в издании приводятся конкретные примеры его применения в целях реконструкции систем и проверки их соответствия документированным вариантам архитектуры.

10.9. Дискуссионные вопросы

- Предположим, что, по вашему мнению, у реконструируемой системы многоуровневая архитектура. Какого рода информацией, извлеченной из исходного кода, эту гипотезу можно подтвердить или опровергнуть?

- Предположим, что, по вашему мнению, архитектура реконструируемой системы соответствует схеме совместно используемого репозитария. Какой информацией, извлеченной из исходного кода, эту гипотезу можно подтвердить или опровергнуть?

- Укажите архитектурные представления, которые следует реконструировать, для каждого из перечисленных в разделе 10.1 вариантов применения реконструкции.

- В главе 6 описывается кодовый шаблон, который предусматривает последовательное обеспечение высокой готовности в масштабах всей системы управления воздушным движением ISSS. Предположим, что вы решили проверить разработчиков и специалистов по сопровождению на предмет следования этому шаблону в различные периоды жизненного цикла системы. Опишите процесс реконструкции, который вам в таком случае пришлось бы провести.

Часть 3

АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРЫ

В результате анализа архитектурно-экономического цикла мы подошли к этапу, на котором в распоряжении архитектора имеется спроектированная и документированная архитектура. Логически это подводит нас к проблеме оценки и анализа архитектуры — тех действий, по результатам которых принимается решение об адекватности или неадекватности выработанного решения поставленной задаче. Именно об этом пойдет речь в третьей части книги, предварить которую, по нашему мнению, следует ответами на ряд вопросов об архитектурной оценке: зачем нужно ее проводить, когда это необходимо делать, каковы связанные с ней затраты (стоимость) и выгоды, следует ли ее планировать, какие требуются предварительные условия и что должны собой представлять ее результаты.

Зачем?

У любой архитектуры есть одно замечательное качество — она содержит сведения о наиважнейших свойствах системы, даже если эта система еще не существует. Принимая проектные решения, архитекторы отталкиваются от известных и предсказуемых нисходящих последствий, проявляющихся в ходе конструирования систем(ы). Без этого толку от процесса создания архитектуры было бы не больше, чем от кидания костей. Мы бы выбирали произвольную архитектуру, строили на ее основе систему, проверяли, реализовались ли в ней требуемые свойства, и, не встретив таковых, возвращались к началу. Готовых рецептов по проектированию архитектуры никто еще не придумал, но в том, что методология продвинулась гораздо дальше примитивного угадывания, можно не сомневаться.

В общем и целом, архитекторы представляют себе последствия принимаемых решений. На материале главы 5 мы можем сделать вывод о том, что архитектурные тактики и образцы наделяют системы известными свойствами. Следовательно, проектные альтернативы — другими словами, варианты архитектуры — поддаются анализу. Располагая архитектурой, можно делать выводы о системе — даже если до ее создания дело еще не дошло.

Так зачем же архитектуру нужно оценивать? Во-первых, от нее слишком многое зависит, а во-вторых, ничто не мешает вам это сделать. Эффективная методика оценки предполагаемой архитектуры, позволяющая сделать определенные

Анализ архитектуры    309

выводы до того, как эта архитектура будет утверждена в рамках детального плана проекта, представляет значительную ценность с экономической точки зрения. С появлением повторяемых, структурированных методов (таких, как, например, АТАМ, рассматриваемый в главе 11) оценка архитектуры превратилась в относительно недорогой механизм смягчения рисков. В конце концов, убедиться в том, что архитектура соответствует поставленным задачам, требует здравый смысл. Итак, оценка архитектуры должна стать стандартным компонентом любой методики архитектурно-ориентированной разработки.

Когда?

Оценивать качество программного продукта разумно на самых ранних стадиях его жизненного цикла. Чем раньше обнаруживается проблема, тем легче ее устранить — для этого достаточно лишь внести соответствующие изменения в требование, спецификацию или проект. Приступать к обеспечению качества на поздних стадиях работы над проектом недопустимо — качество должно быть присуще проекту с момента его появления. Оценивать предполагаемые решения (и при необходимости отклонять их) следует еще на этапе проектирования, до перехода к долгосрочной институционализации.

С другой стороны, оценку архитектуры можно проводить многократно — на разных этапах жизненного цикла системы. Если архитектура находится в зачаточном состоянии, принятые решения следует оценивать наравне с теми, которые еще только обсуждаются. Выбирайте из множества архитектурных альтернатив наиболее подходящие варианты. Если архитектура готова или близка к состоянию готовности, проверьте ее, не дожидаясь, пока проект перейдет в стадию длительной и дорогостоящей разработки. Оценка будет весьма уместной, если вам придется иметь дело с существующей системой, представленной к модификации, переносу, интеграции с другими системами и любым прочим значимым мероприятиям по модернизации. Наконец, оценка архитектуры очень информативна: довольно часто при разработке новых проектов требуется разобраться в том, каким образом унаследованная система удовлетворяет (и удовлетворяет ли?) предъявленные к ней требования по атрибутам качества. Более того, принимая решение о приобретении крупной программной системы с предположительно длительным сроком службы, компания-покупатель обязательно должна разобраться в ее архитектуре. В результате ее оценки становится понятно, насколько система пригодна с точки зрения реализации ею важнейших атрибутов качества.

Наконец, оценка помогает выбрать один из двух вариантов архитектуры — тот, что в наибольшей степени соответствует критериям «добротности».

Затраты

Затраты (стоимость) оценки выражаются во времени, затраченном на эту процедуру специалистами. Имея опыт критического анализа приблизительно 300 полноценных вариантов архитектуры для проектов, на разработку которых уходит как минимум 700 человеко-дней, компания АТ&Т, по данным своих руководителей проектов, называет средние затраты на оценку — 70 человеко-дней. Проведе-

310    Часть 3. Анализ архитектуры

ние критического анализа по методике АТАМ занимает примерно 36 человеко-дней1. Если в вашей компании на постоянной основе существует подразделение, занимающееся исключительно оценкой, при расчете затрат следует учитывать стоимость его содержания, а также временные затраты на обучение сотрудников.

Выгоды

Нам известны шесть видов преимуществ, связанных с обследованием архитектуры.

1. Финансовые преимущества. В AT&T руководитель каждого проекта обязан сделать приблизительный расчет средств, которые можно сэкономить путем оценки архитектуры. Согласно средним за восемь лет деятельности показателям, комплексная архитектурная оценка любого проекта уменьшает стоимость проекта на 10 %. Учитывая то, что на оценку уходит в среднем 70 человеко-дней, окупается оценка тех проектов, работа над которыми продолжается 700 человеко-дней и дольше.

Мы не располагаем сопоставимыми количественными данными других компаний. Однако, по словам некоторых консультантов, более 80 % их работы — это повторение уже выполненных задач. Их клиенты довольно быстро осознали, что дополнительное проведение оценки просто выгодно.

Случаев, когда в результате оценки заказчики смогли избавить себя от лишних трат, известно множество. Рассказывают, например, что одна крупная компания отказалась от многомиллионного контракта, узнав, что архитектура глобальной информационной системы, которую она планировала приобрести, не способна реализовать желаемые атрибуты качества. Проведенный на раннем этапе архитектурный анализ электронной системы перечисления денежных средств показал, что предоставляемая ею суточная емкость в $50 миллиардов в два раза меньше предполагаемой. Оценка системы розничной торговли выявила проблемы производительности самого высокого порядка, справиться с которыми не смогли бы даже самые совершенные аппаратные средства. Таким образом, заказчик сумел предотвратить собственное банкротство. И так далее.

Рассказывают также и о том, к каким неприятностям приводит игнорирование процедуры оценки. В одном таком случае пересмотр системы учета клиентов планировалось провести за два года, однако по прошествии семи лет она претерпела целых три повторных реализации. Несмотря на то что вычислительная мощность в последней версии в 60 раз превосходила характеристики первоначального макета, удовлетворить требования по производительности так и не удалось. В другом случае проблемы с производительностью, обусловленные непродуманными проектными решениями, сделали невозможным компонентное тестирование. В результате проект — разработку крупной инженерной системы реляционных баз данных — свернули. Обошелся этот грандиозный успех в $20 миллионов.

Этот показатель учитывает только работу группы оценщиков. Поскольку методика АТАМ предполагает участие в оценке заинтересованных лиц и ответственных лиц, общие затраты увеличиваются.

- Вынужденная подготовка к критическому анализу. Специалисты, на которых возлагается обязанность по оценке архитектуры, должны, во-первых, знать, на что следует обращать внимание, а во-вторых, предварительно составить некое описание архитектуры. Следовательно, им приходится документировать архитектуру. Варианты архитектуры, доступные для понимания всем разработчикам, встречаются не так уж часто. Составленные описания зачастую оказываются либо слишком краткими, либо (что случается чаще) слишком подробными и растягиваются на многие тысячи страниц. Вполне возможно недопонимание разработчиками тех или иных допущений, касающихся выделенных им элементов. Процесс подготовки к оценке способствует решению многих из этих проблем.

- Фиксация логического обоснования. В процессе оценки архитектуры внимание всегда заостряется на нескольких областях; перед оценщиками ставятся вполне конкретные вопросы. Для того чтобы на эти вопросы можно было ответить, часто требуется получить представление о проектных решениях и соответствующих логических обоснованиях. Документация логического обоснования проекта оказывается востребованной на дальнейших стадиях жизненного цикла, помогая оценить эффект модификаций. Задокументировать логическое обоснование постфактум невероятно сложно. Его фиксация по результатам оценки архитектуры, таким образом, приносит немалую пользу впоследствии.

- Своевременное выявление недостатков существующей архитектуры. Чем раньше проблемы обнаруживаются, тем дешевле их исправить. В частности, по результатам оценки архитектуры возможно выявление проблем, связанных с необоснованными (или слишком дорогостоящими в части реализации) требованиями, производительностью или потенциальными нисходящими модификациями. Оценка сценариев модификации системы способствует обнаружению трудности переносимости и расширяемости. Таким образом, оценка архитектуры помогает составить представление о возможностях и ограничениях продукта на ранней стадии его проектирования.

- Проверка требований. Проверка соответствия архитектуры предъявляемым к ней требованиям перетекает в анализ требований как таковых. Это помогает лучше уяснить их суть и (как правило) расставить приоритеты. Процесс формулирования требований, проводящийся в отрыве от ранних стадий проектирования, обычно приводит к конфликту свойств системы. Высокая производительность, безопасность, отказоустойчивость, низкие затраты — всего этого легко потребовать, но крайне проблематично (а иногда и невозможно) достичь. Оценка архитектуры вскрывает конфликты, указывает на возможные компромиссные решения и создает условия для совместного обсуждения возникших проблем.

- Усовершенствование архитектуры. Компании, встроившие оценку архитектуры в стандартный процесс разработки, отмечают повышение качества результата. Предугадывая возможные вопросы и предметы для обсуждения, зная, какая документация потребуется для оценки архитектуры, компании-разработчики естественным образом увеличивают эффективность

Анализ архитектуры    311

312    Часть 3. Анализ архитектуры

проведения этой процедуры. Результатом становится повышение качества архитектуры, наблюдаемое не только после оценки, но, по существу, и до ее проведения. Со временем компания вырабатывает культуру качественного архитектурного проектирования.

Итак, оценка архитектуры способствует повышению качества, снижению затрат и бюджетных рисков. Являясь основой для принятия любых технологических решений, архитектура оказывает огромное влияние на стоимость и качество продукта. Сама по себе оценка не гарантирует высокого качества или низких затрат, но она явственно обозначает области риска. Конечная стоимость и качество системы складывюется из совокупности факторов, включая тестирование, адекватность документации и кодирование.

Методики

Рассматриваемые в двух последующих главах методы АТАМ и СВАМ являют собой примеры вопросных методик (questioning techniques). Они предполагают формулирование испытательных вопросов согласно сценариям и проверку реакции оцениваемой архитектуры на различные ситуации. Среди других вопросных методик следует упомянуть контрольные списки и анкеты. Эффективными они оказываются в тех случаях, когда оценщикам приходится работать с однотипными системами, каждый раз организуя для них одни и те же испытания. Все вопросные методики, по сути, основываются на мысленных экспериментах, и с их помощью определяют степень соответствия той или иной архитектуры поставленным задачам.

Естественным дополнением вопросных методик являются измерительные методики (measuring techniques). Они опираются на количественные показатели. В качестве примера таковой можно привести архитектурные метрики. По результатам измерений сцепления в рамках архитектуры, связности ее модулей или глубины иерархии наследования можно сделать определенные выводы о модифицируемости результирующей системы. К измерительным методикам также относятся приемы, предполагающие проверку на предмет интересующих атрибутов качества (например, атрибутов периода прогона наподобие производительности или готовности) моделей и макетов.

Результаты приложения измерительных методик оказываются в некотором смысле более конкретными, чем ответы, получаемые по вопросным методикам, но, с другой стороны, они применимы только при наличии рабочего артефакта. Другими словами, измерительные методики предполагают существование объекта измерений. Вопросные методики, напротив, прекрасно приспособлены к обследованию гипотетических архитектур, а значит, могут применяться на гораздо более ранних стадиях жизненного цикла.

Планировать или не планировать?

Оценка может быть запланированной или незапланированной. Запланированная оценка считается нормальным элементом цикла разработки проекта. Время ее проведения определяется заранее, она учитывается при разработке рабочих пла-

Анализ архитектуры    313

нов и бюджета проекта и подлежит контролю по срокам. Незапланированная оценка, как правило, проводится спонтанно, являясь результатом возникновения разного род затруднений; ее организация, таким образом, призвана вытащить проект из тупика.

В лучшем случае запланированная оценка рассматривается как одно из средств реализации проекта, в худшем — как отвлечение от него. Воспринимать ее как инструмент проверки квалификации участников проекта не следует, скорее, это проверка соответствия изначально запланированному «курсу» разработки. Запланированная оценка носит предупреждающий характер и способствует сплочению коллектива.

Незапланированная проверка для участников проекта — это, напротив, настоящее испытание. Она требует выделения дополнительных временных ресурсов, которых и так не хватает. Решение о проведении незапланированной проверки принимается руководством в случае высокой вероятности неблагоприятного исхода и, таким образом, воспринимается как средство внесения промежуточных корректив. Незапланированные проверки носят реактивный характер и проводятся в довольно напряженной атмосфере. Руководитель группы оценщиков обязан не допустить выяснения отношений между своими подчиненными.

Не стоит и говорить, что запланированные оценки предпочтительнее.

Предварительные условия

Об успехе процедуры оценки можно судить по следующим критериям:

- Четко сформулированные задачи и требования к архитектуре. Оценивать полезность архитектуры можно только в контексте определенных атрибутов качества. Система, отличающаяся сверхпроизводительностью, может оказаться совершенно непригодной для выполнения задач, требующих модифицируемости. Анализировать архитектуру, не разобравшись с критериями «добротности», — все равно что отправляться в путь куда глаза глядят. Иногда (хотя, судя по нашему опыту, крайне редко) эти критерии устанавливаются в форме спецификации требований. Более вероятно, что их определение придется на период перед оценкой или непосредственно на оценку. Задачи определяют цель оценки; их следует явно оговаривать в договоре об оценке и уточнять впоследствии.

- Поддающиеся контролю рамки. Процедуру оценки следует ориентировать на решение определенных ясно сформулированных задач. Их количество должно быть сведено к минимуму (не более 3-5). Неспособность определить ограниченный круг высокоприоритетных задач часто свидетельствует о несбыточности ожиданий от результатов оценки (а возможно, и от системы в целом).

- Экономическая эффективность. Организаторы оценки обязаны убедиться в том, что выгоды от проведения проверки (с высокой вероятностью) превысят затраты. Те виды оценки, о которых мы говорим, подходят для проектов среднего и крупного масштаба, однако их эффективность в отношении малых проектов весьма сомнительна.

314    Часть 3. Анализ архитектуры

- Наличие необходимых специалистов. К проведению проверки совершенно необходимо привлечь архитектора или другого специалиста, способного авторитетно рассуждать об архитектуре и проектировании. Этот человек (или эти люди) должен уметь сжато и ясно изложить факты архитектуры и мотивацию принятия архитектурных решений. Если речь идет об очень крупной системе, необходимо участие проектировщиков ее основных компонентов — они должны проверить, насколько сложившееся у архитектора представление об архитектуре фактически отражено на более детальных уровнях. Проектировщики, кроме того, могут сообщить немало важного об атрибутах поведения и качества компонентов. В контексте методики АТАМ следует обеспечить участие, в оценке архитектуры заинтересованных лиц. Необходимо определить лиц, желающих получить отчет об оценке, установить их приоритеты и ожидания.

- Квалифицированность группы оценщиков. В идеале, оценкой программной архитектуры должно заниматься специальное подразделение компании. Участники группы оценщиков должны быть беспристрастны, объективны и уважаемы. Группа должна создавать впечатление компетентности в своей области; результаты ее деятельности должны иметь определенное значение в глазах других специалистов — иначе они неизбежно будут воспринимать ее функции как бесполезные. В группе оценщиков должны работать люди, смыслящие в вопросах архитектуры, а во главе ее должен стоять специалист, имеющий серьезный опыт проектирования и оценки проектов на архитектурном уровне.

- Ясные ожидания. Определяющее значение для успешного проведения оценки имеет четкое понимание ожиданий ее компании-организатора. Необходима ясность относительно задач оценки, ее предполагаемых результатов, анализируемых (и неанализируемых) областей, требующихся временных и трудовых ресурсов и заинтересованных в получении результата лиц.

Результаты

По результатам оценки следует составить отчет, охарактеризовать в нем все выявленные проблемы и подкрепить выводы фактами. Черновик отчета следует передавать поочередно каждому из оценщиков; совместно они должны устранить из него все недоразумения, любую необъективность, сопоставить различные элементы и только после этого составить окончательный вариант. В идеале, если те или иные проблемы не решаются, их следует ранжировать по принципу потенциального влияния на проект. Также следует собирать информацию о самом процессе оценки. На основе совокупных данных о ряде оценок можно выстроить специальные методики, выработать способы обучения, наконец, усовершенствовать процессы разработки системы в целом и оценки архитектуры в частности. Необходимо анализировать затраты и выгоды проведения оценки. Информацию о предшествующих процедурах оценки компания должна использовать, во-первых, для внесения корректив в последующие подобные процедуры и, во-вторых, для составления аналитических сводок по затратам и выгодам.

Анализ архитектуры    315

В настоящей части три главы. Метод АТАМ (рассматриваемый в главе 11) представляет собой структурный метод оценки архитектуры. По результатам его применения составляется список рисков несоответствия архитектуры предъявленным к ней требованиям. СВАМ (глава 12) — это метод ранжирования рисков. В крупных системах зачастую оказывается слишком много рисков. Решение о том, какой из них следует сгладить в первую очередь, необходимо принимать исходя из сопоставления затрат модифицирования архитектуры, без которых этот риск не сгладить, и выгод его сглаживания. В методе СВАМ предусматривается структура, направленная на решение этой организационно-экономической задачи. В главе 13 приводится очередной конкретный пример систем, ориентированных на WWW. Их развитие рассматривается как прохождение нескольких архитектурно-экономических циклов.

Дополнительная литература

Изложенный в этом введении материал взят из исследования [Abowd 96] «Recom-mended Best Industrial Practice for Architecture Evaluation», составленного по результатам семинаров, проведенных его авторами и другими научными сотрудниками Института программной инженерии. На них побывали представители восьми промышленных и консультативных компаний.

Методика архитектурной оценки на основе контрольных списков и анкет — одна из разновидностей активного анализа проектного решения (active design review) — изложена в работе [Parnas 85Ь]. Активная оценка проектного решения предполагает участие нескольких лиц, которые, основываясь на документации, отвечают на заранее подготовленные вопросы. Этот метод заметно отличается от случайной и неорганизованной оценки, участники которой докладывают об отклонениях по мере их обнаружения.

В издании [Cusumano 95] метрики рассматриваются как средство выявления мест, в которых с наибольшей вероятностью могут произойти изменения.

Богатый опыт по части оценки вариантов архитектуры, накопленный компанией AT&T, обобщается в работе [AT&T 93].

Глава 11

Метод анализа компромиссных архитектурных решений — комплексный подход к оценке архитектуры

(в соавторстве с Марком Кляйном)

Об услугах, которые нам оказывают другие люди, мы судим по тому, насколько существенными они кажутся им, а на действительную их ценность как-то не обращаем внимания.

Фридрих Ницше

Настоящая глава представляет собой обзор метода анализа компромиссных архитектурных решений (Architecture Tradeoff Analysis Method, АТАМ) — комплексной универсальной методики оценки программной архитектуры. В соответствии со своим названием этот метод обнаруживает степень реализации в архитектуре тех или иных задач по качеству, а также (исходя из допущения о том, что любое архитектурное решение влияет сразу на несколько задач по качеству) механизм их взаимодействия — другими словами, их взаимозаменяемость.

Оценить архитектуру крупной системы весьма не просто. Во-первых, чем больше система, тем масштабнее ее архитектура и тем протяженнее промежуток времени, за который о ней можно составить некое представление. Вотвторых, согласно Ницше (см. эпиграф) и архитектурно-экономическому циклу (Architecture Business Cycle, ABC), любая компьютерная система призвана решать коммерческие задачи; таким образом, в ходе оценки необходимо устанавливать связи между этими задачами и техническими решениями. Наконец, крупные системы, как правило, характеризуются многочисленностью заинтересованных лиц, а для того чтобы за ограниченный промежуток времени проанализировать их позиции, процесс оценки необходимо внимательно контролировать. Итак, из всего вышесказанного понят-

11.1 Участники АТАМ   317

но, что основной проблемой в контексте оценки архитектуры является ограниченность по времени.

Основное назначение АТАМ состоит в том, чтобы выявить коммерческие задачи, поставленные в контексте разработки системы и проектирования архитектуры. Вкупе с участием заинтересованных лиц это помогает специалистам по оценке сфокусироваться на тех элементах архитектуры, которые играют первостепенную роль для реализации упомянутых задач.

В этой главе мы перечислим этапы АТАМ и рассмотрим их с функциональной точки зрения. Для иллюстрации теоретического материала мы также приведем конкретный пример употребления АТАМ, основанный на нашем собственном опыте.

11.1. Участники АТАМ

Ниже перечислены группы специалистов, участие и сотрудничество которых является необходимым условием проведения процесса АТАМ.

- Группа оценки. Специалисты из этой группы не должны участвовать в разработке оцениваемой архитектуры. Как правило, численность группы составляет 3-5 человек. Каждому из них назначается ряд ролей, которые он должен исполнять в период оценки. (Описание этих ролей, а также желательные характеристики каждой из них приводятся в табл. 11.1.) В некоторых случаях группа оценки являет собой постоянное подразделение, регулярно проводящее действия по оценке вариантов архитектуры; в иных ситуациях ее участники подбираются из числа специалистов с серьезными знаниями в области архитектуры для выполнения конкретной задачи. Иногда группы оценки и разработки набираются из сотрудников одной компании, однако не исключается вариант заказа оценки у третьей стороны. В любом случае это должны быть компетентные, объективные люди без предубеждений и корыстных целей.

- Лица, ответственные за проект. Полномочия участников этой группы позволяют им выполнять для проекта представительские функции и принимать решения о внесении в него изменений. Как правило, в их число входят руководитель проекта, а также (при наличии такового) заказчик, финансирующий разработку. Кроме того, речь идет об архитекторе — ведь, согласно основному принципу оценки архитектуры, архитектор должен принимать в этом процессе самое деятельное участие. Наконец, одним из представителей проекта обычно является специалист, ответственный за проведение оценки; даже если он не наделен такими полномочиями, участие его в рассматриваемой группе обязательно.

- Заинтересованные в архитектуре лица. Заинтересованным лицам, естественно, хочется, чтобы архитектура не отклонялась от проекта. Способность этих людей выполнять свои задачи напрямую зависит от того, в какой степени архитектура реализует модифицируемость, безопасность, высокую надежность и прочие атрибуты качества. В число заинтересованных лиц

318    Глава 11. Метод анализа компромиссных архитектурных решений

входят разработчики, тестировщики, сборщики, специалисты по сопровождению, инженеры по эффективности, пользователи, конструкторы систем, взаимодействующих с рассматриваемой системой, и многие другие. В ходе оценки от них требуется сформулировать конкретные задачи по реализации атрибутов качества, при выполнении которых систему можно будет признать удачной. Нормальным следует считать участие в процессе оценки 12-15 заинтересованных лиц.

11.2. Результаты проведения оценки по методу АТАМ

Минимальный набор результатов процесса оценки на основе АТАМ выглядит следующим образом.

♦ Компактная презентация архитектуры. Согласно распространенному мнению, документация архитектуры не может обойтись без объектной модели, списка интерфейсов и их сигнатур или какого-нибудь другого объемистого перечня. Одно из требований, предъявляемых к документации методом АТАМ, напротив, подразумевает возможность ее составления за один час; получившаяся в результате архитектурная презентация должна быть, таким образом, краткой и понятной (хотя как раз понятной она бывает не всегда).

320    Глава 11. Метод анализа компромиссных архитектурных решений

- Формулировка коммерческих задач. Часто бывает так, что отдельные участники группы разработчиков впервые узнают о коммерческих задачах именно из презентации АТАМ.

- Требования по качеству в форме совокупности сценариев. Коммерческие задачи подразумевают формулирование требований по качеству. Некоторые из них фиксируются в форме сценариев.

- Отображение архитектурных решений на требования по качеству. Архитектурные решения можно интерпретировать исходя из тех атрибутов качества, реализации которых они способствуют или препятствуют. Для каждого анализируемого по методу АТАМ сценария реализации атрибута качества определяются те архитектурные решения, которые помогают его реализовать.

- Ряд установленных точек чувствительности и компромиссов. Так называются архитектурные решения, оказывающие заметное воздействие на один или несколько атрибутов качества. К примеру, решение о введении резервной базы данных, очевидно, относится к числу архитектурных, — оказывая положительное воздействие на надежность, в отношении этого атрибута качества оно является точкой чувствительности. С другой стороны, на сопровождение резервной базы данных расходуются системные ресурсы, а значит, это решение отрицательно сказывается на производительности. Следовательно, оно одновременно является точкой компромисса между надежностью и производительностью. Признать его рискованным или, напротив, не связанным с рисками, можно только исходя из оценки стоимости производительности в контексте предъявляемых к данной архитектуре требований по атрибутам качества.

- Набор рискованных и нерискованных решений. Согласно АТАМ, рискованное решение — это архитектурное решение, которое может привести к нежелательным последствиям, затрудняющим реализацию сформулированных требований по атрибутам качества. Нерискованным решением, соответственно, называется архитектурное решение, которое по результатам анализа признано безопасным. Установленные риски составляют основу плана смягчения архитектурных рисков.

- Набор магистральных рисков. После проведения анализа группа оценки должна проверить все установленные риски на наличие магистральных рисков, свидетельствующих о систематически встречающихся в архитектуре слабых местах, недостатках архитектурного процесса или некомпетентности группы архитекторов. Если не разобраться с такого рода рисками, они способны поставить под сомнение реализацию коммерческих задач проекта.

На основе перечисленных результатов специалисты составляют окончательный письменный отчет, в котором конспектируется сам метод, резюмируются сделанные выводы, фиксируются сценарии и материалы их анализа, систематизируются полученные данные.

Есть также ряд вторичных результатов оценки. Презентации архитектуры зачастую создаются конкретно для проведения оценки и в этом случае по качеству превосходят все составленные ранее материалы. Такого рода дополнительная документация, переживая этап оценки, становится одной из составляющих на-

11.3. Этапы АТАМ    321

следия проекта. Кроме того, сценарии, создаваемые участниками оценки, как выразители коммерческих задач и требований к архитектуре можно задействовать в качестве справочного руководства при развитии архитектуры. Наконец, результаты анализа, изложенные в сводном отчете, служат логическим обоснованием определенных архитектурных решений — как принятых, так и не принятых. Итак, вторичные результаты осязаемы и перечислимы.

Следует перечислить и неосязаемые результаты оценки на основе АТАМ. Среди них — формирование в среде заинтересованных лиц чувства товарищества, открытие между ними и архитектором каналов взаимодействия, а также общее, распространяющееся на всех участников повышение компетентности в вопросах данной архитектуры, осознание ее преимуществ и недостатков. Не поддающиеся измерению, эти результаты не менее важны, чем все остальные, а их воздействие зачастую оказывается наиболее продолжительным.

11.3. Этапы АТАМ

Операции оценки по методу АТАМ распадаются на четыре этапа.

На нулевом этапе — «Установление партнерских отношений и подготовка» — руководители группы оценки проводят неофициальные совещания с основными ответственными за проект лицами и прорабатывают подробности предстоящей работы. Представители проекта посвящают специалистов по оценке в суть проекта, тем самым повышая квалификацию некоторых из них. Эти две группы принимают согласованные логистические решения: где и когда встречаться, кто предоставит лекционные плакаты и с кого пончики и кофе. Кроме того, они согласовывают предварительный перечень заинтересованных лиц (перечисляя их не по именам, а по ролям) и устанавливают сроки и получателей сводного отчета. Они также организуют снабжение специалистов по оценке архитектурной документацией — если, конечно, таковая существует и может оказаться полезной. Наконец, руководитель группы оценки объясняет руководителю проекта и архитектору, какую информацию им следует предоставить на первом этапе, и при необходимости помогает им составить соответствующие презентации.

322    Глава 11. Метод анализа компромиссных архитектурных решений

На первом и втором этапах проводится непосредственно оценка — все погружены в аналитические операции. К началу этих этапов все участники группы оценки должны ознакомиться с документацией по архитектуре, получить достаточное представление о системе, знать задействованные архитектурные методики и ориентироваться в первостепенных атрибутах качества. На первом этапе, намереваясь приступить к сбору и анализу информации, участники группы оценки встречаются с лицами, ответственными за проект (как правило, встреча длится весь день). На втором этапе к специалистам присоединяются заинтересованные в архитектуре лица, и в течение примерно двух дней они проводят аналитические мероприятия совместно. Первой и второй этапы подробно расписаны в следующем разделе.

Третий этап занимает доработка — группа оценки составляет в письменном виде и предоставляет получателям сводный отчет. По сути, участники занимаются самопроверкой и вносят в результаты своей работы разного рода коррективы. На заключительном совещании группы обсуждаются успехи и трудности. Участники изучают отчеты, выданные им на первом и втором этапах, и заслушивают выступление наблюдателя за процессом. По сути, они занимаются поиском путей усовершенствования по части исполнения своих ролей, с тем чтобы проводить последующие оценки с меньшими усилиями и с более высокой эффективностью. Действия, выполненные в период оценки участниками трех групп, тщательно регистрируются. По прошествии нескольких месяцев руководитель группы должен связаться с заказчиком оценки, для того чтобы оценить долгосрочные результаты ее проведения и сравнить издержки с выгодами.

Четыре этапа АТАМ, их участники и приблизительный график представлены в табл. 11.2.

Операции на различных этапах оценки

Аналитические этапы АТАМ (этап 1 и 2) состоят из девяти операций. Операции с первой по шестую проводятся на первом этапе. На втором этапе в присутствии всех заинтересованных лиц подводятся предварительные итоги и выполняются операции 7-9.

Аналитические операции, как правило, выполняются последовательно, в соответствии с установленным планом, однако для адаптации к доступным трудо-

модификаций. Каждая оценка уникальна — иногда, если в том есть необходимость, группа на короткое время возвращается к предыдущим операциям, раньше времени переходит к последующим или выполняет операции повторно.

Операция 1: презентация АТАМ

В ходе первой операции руководитель специалистов по оценке организует для представителей проекта презентацию метода АТАМ. От него требуется растолковать всем участникам суть процесса, которому им придется следовать, ответить на все вопросы, а также определить контекст остальных операций и их ожидаемые результаты. Стандартная форма презентации позволяет руководителю кратко охарактеризовать все операции, предусмотренные в АТАМ, и поставленные перед ними задачи.

# Footnotes

Феликс, Джеймс, Рид и Роберт — научные сотрудники Института программной инженерии; Дэвид — адьюнкт-профессор в Школе компьютерных наук при Университете Карнеги-Меллон; наконец, Джудит — доцент факультета компьютерных наук Университета Tufts.

# Text boxes

202    Глава 7. Проектирование архитектуры

Рис. 10.5. Архитектурное представление, отображенное Dali

П|	General - 1 Root «ACTIVE»	X

Таблица 11.2. Этапы АТАМ и их характеристики1

| Этап | Операции | Участники | Средняя продолжительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Установление | Руководство группы оценки | Проходит в неформальной |
|  | партнерских | и основные ответственные | обстановке, согласно конкретной |
|  | отношений | за проект лица | ситуации; может длиться |
|  | и подготовка |  | несколько недель |
| 1 | Оценка | Группа оценки и ответственные | 1 день с последующим перерывом |
|  |  | за проект лица | продолжительностью от 2 до |
|  |  |  | 3 недель |
| 2 | Оценка | Группа оценки, ответственные | 2 дня |
|  | (продолжение) | за проект лица |  |
|  |  | и заинтересованные лица |  |
| 3 | Доработка | Группа оценки и заказчик оценки | 1 неделя |

10.5. Реконструкция    291

1 Источник: приводится по изданию [Clements 02а] (адаптированная версия).

222    Глава 8. Моделирование условий полета

Рис. 8.2. Современные пилотажные тренажеры (приводится с разрешения компании Boeing)

266    Глава 9. Документирование программной архитектуры

фиксации, коими являются языки и нотации. Вместе с тем неофициальный стандарт архитектурной нотации сегодня существует — это унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language, UML). В первую очередь он применяется при составлении первичного отображения представления и лишь во вторую — выражает поведение элемента или группы элементов. Ответственность за дополнение диаграмм UML вспомогательной документации (каталогом элементов, логическим обоснованием и т. д.) полностью лежит на архитекторе. UML не предусматривает прямой поддержки компонентов, соединителей, уровней, семантики интерфейсов и многих других очевидно архитектурных аспектов системы.

Тем не менее в большинстве случаев конструкции языка UML оказываются достаточными для достижения удовлетворительных результатов — по крайней мере, в том, что касается первичных отображений архитектурных представлений. Итак, сначала мы рассмотрим модульные представления.

Модульные представления

Как вы помните, модулем называется код или блок реализации соответственно, модульное представление — это перечень всех модулей, их интерфейсов и отношений.

Интерфейсы

Рисунок 9.4 демонстрирует отображение интерфейсов модулей средствами UML. Интерфейсы на диаграммах UML обозначаются в виде «кружков на палочке». Присоединять их можно, помимо прочего, к классам и подсистемам.

Кроме того, UML позволяет стереотипировать в качестве интерфейсов символы классов (прямоугольники); пунктирная стрелка с треугольным наконечником проводится из элемента, реализующего данный интерфейс (на который указывает стрелка). В нижней части символа класса можно размещать сигнатуру интерфейса: имена его методов, аргументы, типы аргументов и т. д. Нотация «кружок-палочка» наилучшим образом показывает зависимости, связывающие элементы