УДК: 656.71: 504.43/45(043.2)

С.М. Маджд, аспірант, Г.М. Франчук, д.т.н., професор

Київський національний авіаційний університет

ТЕХНОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ВОДНІ ОБ’ЄКТИ ПОБЛИЗУ АЕРОПОРТУ

На сьогодні є досить актуальним отримання даних щодо впливу функціонування аеропорту на навколишнє середовище, зокрема на природні водойми, оскільки оцінка його наслідків у вітчизняній науковій літературі практично не висвітлена. Вирішення цього питання дасть можливість підійти до розв’язання проблеми захисту та відновлення довкілля на науковій основі.

Робота спрямована на дослідження водойм, які знаходяться в зоні аеропорту „Київ”, шляхом оцінки їх екологічного стану. Для цього використовувалися гідрохімічний аналіз та методи біотестування, які дають вичерпну інформацію про екологічний стан досліджуваного водного середовища.

Основними джерелами забруднення водойм в зоні аеропорту є дощові та талі стічні води, частина яких скидається у міську каналізацію, а решта через очисні споруди-відстійники – у річку Нивку.

Проаналізована якість поверхневих та придонних вод  (у трьох точках – до скиду; у місці скиду стічної води; та після скиду). Крім води, об’єктом дослідження слугували донні відклади, які були взяті до розсіювання та після розсіювання стоку.

Гідрохімічний аналіз водойм вели за 13 основними показниками. Для біотестування використовували генетично однорідну культуру – гіллястовусих ракоподібних Daphnia magna Straus, Lactuca sativa, Allium cepa.

З даних гідрохімічного аналізу поверхневих вод встановлене перевищення господарсько-побутових нормативів за 7 показниками (NH4, нафтопродукти, Mn, Zn, Cu, Pb, Fe) та рибогосподарських норм за 9 показниками (NH4, нітрити, нафтопродукти, Mn, Zn, Cu, Pb, Ni, Cr, Fe). Тому досліджені поверхневі води відносяться до дуже брудного – 5 класу та до брудного – 4 класу. Донні відклади характеризуються як дуже забруднені.

На основі отриманих результатів аналізу поверхневих вод, були побудовані діаграми значень показників якості води, визначені у трьох точках відбору проб. З них видно, що найбільш забрудненим місцем є місце скиду стічної води, де фактичні концентрації мають найбільші  значення.

За отриманими результатами гідрохімічного аналізу вода у всіх досліджуваних водоймах не відповідає господарсько-побутовим та рибогосподарським нормативам.