УДК 623.621.391

Семененко О.М., докторант Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Іванов В.Л., голова предметно-методичної комісії кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету, кандидат технічних наук, доцент

Манішин О.В., старший науковий співробітник

АНАЛІЗ АПАРАТУРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ БОРТОВОГО РАДІОЛОКАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В ІНТЕРЕСАХ ВЕДЕННЯ РАДІОЕЛЕТРОННОЇ ТА КОНТРРАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ПРОТИДІЇ СТАЦІЯМ ПЕРЕШКОД ПРОТИВНИКА

Авторами здійснений аналіз можливостей функціонального використання бортового радіолокаційного прицільного комплексу (БРЛПК) в інтересах ведення радіоелектронної протидії (РЕПр) бортовим радіолокаційним системам противника та контррадіоелектронної протидії (КРЕПр) його станціям активних перешкод індивідуального захисту (САП ІЗ).

Сучасний бортовий радіолокаційний прицільний комплекс є основою ефективного виконання завдання літаком-винищувачем. Сучасні бортові засоби радіоелектронного подавлення (САП ІЗ та бортові комплекси оборони (БКО)) літаків забезпечують виживання літака під час виконання ним поставленого завдання. У зв’язку з важливістю завдань, які виконують БРЛПК та бортові засоби радіоелектронного подавлення, дослідження питання щодо РЕПр бортовим радіолокаційним системам (БРЛС) противника завжди є і буде актуальним в умовах постійного їх розвитку. Значне збільшення ефективності бортових засобів радіоелектронного подавлення, а саме САП ІЗ, призвело до того, що останнім часом замість захисту від бортових засобів радіоелектронного подавлення стали активно досліджуватися питання радіоелектронної протидії цим засобам – контррадіоелектронна протидія (КРЕПр) [1–8]. Основним об’єктом протидії є станція активних перешкод та інформаційні підсистеми, які забезпечують її роботу та входять до складу БКО літаків [4–6]. Основним суб’єктом здійснення КРЕПр є бортовий радіолокаційний прицільний комплекс (БРЛПК) та можуть бути додаткові технічні пристрої та системи, які здійснюватимуть негативний вплив на функціонування бортових САП ІЗ противника. Використання БРЛПК для здійснення РЕПр та КРЕПр вимагає досконалого дослідження процесів його функціонування в різних варіантах бойового застосування та пошуку можливостей щодо застосування його з метою ведення РЕПр та КРЕПр. Тому тематика статті є актуальною темою досліджень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій з цього напрямку свідчить про те, що дослідженням питань РЕПр БРЛПК противника завжди приділялася значна увага [1–3]. Застосування БРЛПК для ведення РЕПр бортових радіолокаційних систем противника та протидії САП ІЗ шляхом застосування РЛПК є сьогодні реалістичним та практично реалізованим     [1–9]. Питання захисту від перешкод як на землі, так і в повітрі активно досліджуються. Активна протидія сучасним засобам радіоелектронного подавлення є сьогодні одним із прогресивних напрямків подальшого розвитку ведення радіоелектронної боротьби (РЕБ). Тобто перехід від активного знищення або руйнування засобу РЕБ противника до можливості порушення його функціонування або подавлення його самого радіоелектронним сигналом є сучасною перспективою подальшого розвитку теорії РЕБ. Сьогодні відомі декілька способів КРЕПр бортовим САП ІЗ [5–8]. Більшість їх базується на зміні роботи РЛПК в різних режимах з метою подавлення розвідувальних підсистем засобів радіоелектронного подавлення противника. Але РЛПК працює не завжди, тому виникають такі проміжки часу коли його можна застосовувати для здійснення РЕП радіоелектронних засобів (РЕЗ) противника. А також є такі режими роботи РЛПК, які функціонально дозволяють поєднувати роботу комплексу та ведення КРЕПр.

Тому метою статті є аналіз можливих способів функціонального використання бортового радіолокаційного комплексу в інтересах ведення радіоелектронної протидії бортовим радіолокаційним системам противника та контррадіоелектронної протидії його станціям активних перешкод індивідуального захисту. Розглянемо можливості використання РЛПК для здійснення РЕПр та КРЕПр. Зупинимося на трьох можливих варіантах бойового застосування літаків-винищувачів: винищувач-перехоплювач ППО; винищувач супроводження груп ударних літаків; фронтовий літак.

Політ під час виконання бойової задачі з перехоплення повітряних цілей умовно ділиться на п’ять етапів: етап 1 – від аеродрому зльоту до вихідного пункту маршруту; етап 2 – від початку наведення винищувача на ціль до виявлення цілі бортовою РЛС; етап 3 – зближення з ціллю в режимі самонаведення за інформацією від РЛПК; етап 4 – атака повітряної цілі і вихід з атаки; етап 5 – повернення на аеродром базування.

Політ під час виконання бойової задачі щодо супроводження груп ударних літаків теж умовно ділиться на п’ять етапів: етап 1 – від аеродрому зльоту до пункту зустрічі з літаками ударної групи; етап 2 – а) супроводження ударної групи над своєю територією до лінії бойового зіткнення і б) супроводження ударної групи при подоланні системи ППО; етап 3 – а) супроводження ударної групи у разі польоті над територією противника до району цілі і б) супроводження ударної групи під час подолання об’єктової ППО; етап 4 – а) захист літаків ударної групи під час нанесення ударів по цілі і б) супроводження ударної групи під час польоту над територією противника від району цілі до лінії бойового зіткнення; етап 5 – а) супроводження ударної групи під час подолання системи ППО і б) під час повернення на аеродром базування.

На п’ять етапів ділиться також політ з метою нанесення ударів по об’єктах противника в прифронтовій зоні: етап 1 – від аеродрому зльоту до лінії бойового зіткнення; етап 2 – подолання системи ППО; етап 3 – а) удари по цілях у тактичній глибині та б) повітряні бої з авіацією противника; етап 4 – а) удари по цілях в оперативній глибині та б) повітряні бої з авіацією противника; етап 5 – а) подолання системи ППО і б) повернення на аеродром базування. Ступінь використання РЛПК на кожному з етапів і перелік каналів та пристроїв із складу РЛПК, які на цих етапах можна використати для здійснення РЕПр радіотехнічних засобів противника та ведення КРЕПр САП ІЗ, наведені в таблицях 1–3.

Таблиця 1

### Можливості використання РЛПК для ведення РЕПр та КРЕПр під час перехоплення повітряних цілей противника

| Етап польоту | Робота РЛПК | Вільні канали та можливості ведення РЕПр та КРЕПр |
| --- | --- | --- |
| Етап 1: зльот і політ до ВПМ | Задіяна тільки СЄІ для відображення пілотажно-навігаційної інформації та команд наведення | усі канали і блоки РЛПК; ведення РЕПр. |
| Етап 2: наведення | а) до зближення на дальність можливого виявлення всі канали РЛПК знаходяться в гарячому стані, але передавач підключено до еквіваленту антени, яка відповідно до команд цілевказання орієнтована в район цілі; б) при досягненні дальності можливого виявлення цілі і надходженні команди на включення режиму випромінювання задіяні всі канали РЛПК крім трьох приймальних каналів слідкуючих систем. РЛПК виконує огляд повітряного простору, виявлення цілей, визначення їх координат і супроводження траєкторій. Інформація від РЛПК і команди наведення використовуються для оцінки повітряної обстановки, прийняття рішення про атаку однієї з цілей і підготовки для переходу в режим супроводження цієї цілі за координатами | а) усі приймальні канали і передавач; ведення РЕПр б) три прийомні канали слідкуючих систем; ведення КРЕПр |
| Етап 3: самонаве-дення | РЛПК супроводжує за координатами і швидкістю ціль, яка атакується. З 12 прийомних каналів оглядового приймача тільки 3 канали використовуються для обробки сигналів супроводження. | 9 приймальних каналів оглядового приймача; ведення КРЕПр. |
| Етап 4: атака | а) до пуску ракет РЛПК супроводжує ціль, яка атакується, за координатами і швидкістю. З 12 прийомних каналів оглядового приймача тільки 3 канали використовуються для обробки сигналів супроводження; б) у разі вибору для враження цілі ракет з РГС, після їх пуску продовжується супроводження цілі, що атакується, з одночасним дискретнобезперервним її підсвітлюванням. З 12 прийомних каналів оглядового приймача тільки 3 канали використовуються для обробки сигналів супроводження; в) після закінчення інтервалу часу, потрібного для підсвітлювання цілі або після пуску останньої ракети з полуактивною голівкою наведення інформація про координати цілі використовується для виходу з атаки. З 12 прийомних каналів оглядового приймача тільки 3 канали використовуються для обробки сигналів супроводження | а) 9 приймальних каналів оглядового приймача; ведення КРЕПр. б) в тактах підсвітлення всі приймальні канали; ведення КРЕПр. в) 9 приймальних каналів оглядового приймача до зриву супроводження і всі канали та блоки після зриву супроводження; ведення РЕПр |
| Етап 5: повернення | Задіяна тільки СЄІ для відображення пілотажно-навігаційної інформації та команд наведення. | усі канали і блоки РЛПК; ведення РЕПр. |

###### Таблиця 2

Можливості використання РЛПК для здійснення РЕПр та КРЕПр під час супроводження груп ударних літаків

| Етап польоту | Робота РЛПК | Вільні канали |
| --- | --- | --- |
| Етап 1 – до зустрічі з ударною групою | а) задіяна тільки СЄІ для відображення пілотажно-навігаційної інформації та команд наведення; б) для пошуку літаків ударної групи може використовуватись РЛПК в режимі огляду повітряного простору | а) всі канали і блоки РЛПК; ведення РЕПр. б) три приймальні канали слідкуючих систем; |
| Етап 2 – супроводження над своєю територією, подолання ППО | а) при наявності інформаційної підтримки про повітряну обстановку РЛПК може знаходитись в режимі готовності при роботі передавача на еквівалент антени; б) при відсутності інформаційної підтримки про повітряну обстановку РЛПК для її контролю може використовуватись РЛПК в режимі огляду повітряного простору | а) антена і всі приймальні канали; передавач. ведення РЕПр; б) три приймальні канали слідкуючих систем; |
| Етап 3 – супроводження в районі цілі і під час польоту до ЛБЗ | а) за наявності інформаційної підтримки про повітряну обстановку РЛПК може знаходитись в режимі готовності у разі роботи передавача на еквівалент антени; б) за відсутності інформаційної підтримки про повітряну обстановку для її контролю може використовуватись РЛПК в режимі огляду повітряного простору; в) під час ведення повітряного бою РЛПК може використовуватись в режимі супроводження цілі для забезпечення пуску ракет | а) антена і всі приймальні канали, передавач; б) три приймальні канали слідкуючих систем; в) дев’ять приймальних каналів оглядового приймача; ведення КРЕПр |
| Етап 4 – супроводження в зоні ППО, повернення на базу | а) за наявності інформаційної підтримки про повітряну обстановку РЛПК може знаходитись в режимі готовності у разі роботи передавача на еквівалент антени; б) за відсутності інформаційної підтримки про повітряну обстановку для її контролю може використовуватись РЛПК в режимі огляду повітряного простору; в) під час ведення повітряного бою РЛПК може використовуватись у режимі супроводження цілі для забезпечення пуску ракет; г) після завершення супроводження під час повернення на базу задіяна тільки СЄІ для відображення пілотажно-навігаційної інформації та команд наведення | а) антена і всі приймальні канали, передавач; ведення РЕПр. б) три приймальних канали слідкуючих систем; в) дев’ять приймальних каналів оглядового приймача; ведення КРЕПр. г) усі канали і блоки РЛПК; ведення РЕПр. |

Таблиця 3

Можливості використання РЛПК для здійснення РЕП та КРЕП під час застосування бойового варіанта нанесення ударів у прифронтовій зоні

| Етап польоту | Робота РЛПК | Вільні канали |
| --- | --- | --- |
| Етап 1: від зльоту до лінії бойового зіткнення | а) задіяна тільки СЄІ для відображення пілотажно-навігаційної інформації та команд наведення; б) безпосередньо в прифронтовій смузі за наявності в повітрі авіації противника робота в режимі огляду для контролю повітряної обстановки | а) всі канали і блоки РЛПК; ведення РЕПр. б) три приймальні канали слідкуючих систем; |
| Етап 2: подолання ППО | а) за наявності інформаційної підтримки про повітряну обстановку РЛПК знаходиться в готовності до пошуку повітряних цілей, передавач працює на еквівалент антени. б) за відсутності інформаційної підтримки про повітряну обстановку РЛПК працює в режимі огляду повітряного простору. | а) антена і всі приймальні канали, передавач; б) три приймальні канали слідкуючих систем. |
| Етап 3: удари по тактичним цілям, повітряні бої | а) при нанесенні ударів по наземним (надводним) цілям в тактичній глибині задіяна тільки СЄІ, РЛПК знаходиться в готовності до пошуку повітряних цілей, передавач працює на еквівалент антени б) при веденні повітряного бою РЛПК може використовуватись у всіх режимах дальнього або ближнього бою | а) антена і всі приймальні канали, передавач; ведення РЕПр. б) в залежності від режиму, в якому працює РЛПК, не задіяні 3 приймальних канали слідкуючих систем або 9 каналів оглядового приймача; ведення КРЕПр. |
| Етап 4: удари по оперативним цілям, повітряні бої | а) під час нанесення ударів по наземних (надводних) цілях в оперативній глибині задіяна тільки СЄІ, РЛПК знаходиться в готовності до пошуку повітряних цілей, передавач працює на еквівалент антени. б) під час ведення повітряного бою РЛПК може використовуватись у всіх режимах дальнього або ближнього бою | а) антена і всі приймальні канали, передавач; ведення РЕПр. б) у залежності від режиму, в якому працює РЛПК, не задіяні 3прийомних канали слідкуючих систем або 9 каналів оглядового приймача; ведення КРЕПр. |
| Етап 5: подолання ППО і повернення на базу | а) за наявності інформаційної підтримки про повітряну обстановку РЛПК може знаходитись в режимі готовності у разі роботи передавача на еквівалент антени; б) за відсутності інформаційної підтримки про повітряну обстановку для її контролю може використовуватись РЛПК в режимі огляду повітряного простору; в) у разі ведення повітряного бою РЛПК може використовуватись в режимі супроводження цілі для забезпечення пуску ракет; г) після завершення супроводження під час повернення на базу задіяна тільки СЄІ для відображення пілотажно-навігаційної інформації та команд наведення | а) антена і всі приймальні канали, передавач; ведення РЕПр. б) три приймальних канали слідкуючих систем. в) дев’ять приймальних каналів оглядового приймача. ведення КРЕПр. г) всі канали і блоки РЛПК;ведення РЕПр. |

З аналізу таблиць видно, що тільки на першому етапі перехоплення повітряної цілі над своєю територією в інтересах РЕПр можна використовувати всі канали БРЛПК. У решті випадків в інтересах РЕПр можуть використовуватись тільки окремі канали або блоки БРЛПК: антена, частина або всі приймальні канали, передавач (якщо він працював на еквівалент антени). Додаткові можливості з’являються в тому випадку, коли погодні та інші умови в якості інформаційного каналу системи управління озброєнням дозволяють застосувати оптико-електронний прицільний комплекс.

Одним із способів використання БРЛПК для ведення РЕПр БРЛС противника, можливо, є перевимпромінювання підсиленого та зміненого радіолокаційного сигналу противника для створення перешкод, які вводять за дальністю та швидкістю. Другим способом є випромінювання хаотичного радіолокаційного сигналу в бік противника, що ускладнює йому радіолокаційну обстановку, або випромінювання безперевного сигналу в бік літака противника упродовж часу необхідним для автоматичного включення його САП ІЗ, що створює передумови для вимкнення БРЛС через електромагнітну несумісність роботи БРЛС та САП ІЗ. Хаотичне вмикання та вимикання режиму безперевного супроводження ускладнює роботу інформаційних систем літака противника, що негативно впливає на роботу його бортової РЛС та САП ІЗ. Якщо РЕПр та КРЕПр здійснюється групою літаків, то перешкодова обстановка для противника значно ускладнюється, що негативно впливає на ефективність виконання бойового завдання.

Для КРЕПр способами, які базуються на змінах роботи БРЛПК під час спостереження та наведення на ціль, коли САП ІЗ противника працює в режимах випромінювання перешкод, РЛПК частково застосовується за визначеними завчасно умовами, дотримання яких не впливає на ефективність виконання завдання щодо спостереження за ціллю чи наведення ракети на неї. Задачі, які виконує БРЛПК продовжують виконуватися, тільки незначно погіршуються деякі характеристики роботи БРЛПК. Їх змінна не вплине суттєво на роботу БРЛПК взагалі, але САП ІЗ противника не зможе ефективно впливати на БРЛПК, тим самим підвищуючи ефективність його функціонування.

Аналіз можливостей використання БРЛПК для ведення РЕПр та КРЕПр не можливо здійснити без аналізу часових графіків роботи БРЛПК. У РЛПК винищувачів ЗС України закладено тактовий принцип організації його роботи [8, 9]: упродовж одного такту вирішується одна конкретна задача, а для вирішення комплексу задач використовується послідовність тактів. Кожен такт БРЛПК включає три частини. Перша частина такту тривалістю 4.8 мс призначена для підготовки рішення задачі такту відповідно до команд, що надходять від ЦЕОМ. Середина такту призначена для радіолокаційного контакту з ціллю за встановлених під час першої частини такту параметрів і режимів роботи всіх каналів і блоків БРЛПК. Остання частина такту призначена для видачі інформації, яка надійшла в відбитих сигналах цілі. Такт не може ділитись на частини, скорочуватись або подовжуватись. Такт роботи БРЛПК складається з одного, двох або трьох машинних тактів (ТТМ) тривалістю tТТМ=10.24 мс. Такти режиму огляду повітряного простору тривалістю (тривалість такту (ТТ)) tТТ-1=10.24мс не можуть використовуватись одночасно для рішення двох задач, наприклад для виявлення цілей та створення перешкод.

Такти режиму супроводження за координатами однієї цілі тривалістю tТТ-2 =20.48мс, які складаються з двох машинних тактів, використовуються інакше: під час першого машинного такту, тобто упродовж 10.24 мс робота БРЛПК організується як і під час огляду, а протягом другого машинного такту ЦЕОМ обробляє отриману інформацію і вносить необхідні корективи в роботу слідкуючої системи. На цьому інтервалі часу канали і блоки РЛПК не використовуються. Вільний інтервал часу тривалістю 10.24мс за виключенням перших 4.8мс (прийом інформації і встановлення необхідних параметрів та режимів роботи) може використовуватись в інтересах ведення РЕПр бортових радіолокаційних систем противника.

Такти підсвічування і радіокорекції тривалістю tТТ-3=30.72мс (тривалість трьох машинних тактів) пов’язані з використанням тільки передавального каналу на літерній частоті підсвічування. Приймачі на цю частоту настроїти неможливо. Повний пакет інформації для ракет видається впродовж кадру радіокорекції тривалістю кадру (ТК) tТК=1.0752с, який складається з трьох рівних частин тривалістю по 358.4 мс, які призначені для послідовного контакту з трьома пущеними ракетами з РГС. На практиці застосовуються одночасно одна або дві ракети з РГС. Тому протягом кожного з кадрів є вільні вікна для використання БРЛПК в інтересах РЕПр, а також під час роботи БРЛПК в режимі безперевного супроводження цілі є можливість його використання для КРЕПр САП ІЗ противника шляхом реалізації способів КРЕПр. Кожен інтервал тривалістю 358.4мс складається з семи пар тактів (пару складають такт супроводження і такт підсвічування та радіокорекції). Таким чином в інтересах РЕПр протягом кадру можна використати 7 або 14 інтервалів по 30.72 мс (такти підсвічування і радіокорекції) і 21 інтервал тривалістю 10.24 мс (друга половина такту супроводження).

Можливе також інше рішення – ускладнити часовий графік роботи БРЛПК шляхом вклинювання поміж існуючими тактами роботи додаткові такти РЕПр потрібного змісту. Ці додаткові такти РЕПр можуть мати тільки тривалість, кратну тривалості машинного такту (tТТМ=10.24 мс). При цьому збільшиться дискретність надходження радіолокаційної інформації, що викличе зростання помилок вимірювання, оскільки помилки екстраполяції пропорційні інтервалу дискретизації. Ці додаткові такти РЕПр під час супроводження однієї цілі можуть мати тривалість тактів підсвічування і радіокорекції, а часовий графік роботи БРЛПК при цьому повинен повторювати кадри підсвічування та радіокорекції. Такий висновок базується на тому, що у разі застосуванні ракет з РГС подібний режим роботи забезпечує необхідну точність супроводження цілі.

Упродовж тактів РЕПр управління роботою БРЛПК повинне організовуватись відповідно до встановленого порядку розподілення часу в такті: протягом перших 4.8 мс по паралельній цифровій магістралі повинна надійти інформація щодо параметрів і режимів роботи каналів і блоків БРЛПК, яка забезпечить їх вихід на потрібний режим роботи. Тривалість тактів РЕПр не обмежена, але вона повинна включати ціле число машинних тактів.

Канали та блоки БРЛПК мають певні особливості, які необхідно враховувати під час використання БРЛПК в інтересах РЕПр та КРЕПр [9]. Насамперед це стосується організації управління блоками і режимами роботи, яке завжди здійснюється командами, що виробляються ЦЕОМ і передаються по паралельній цифровій магістралі третього рівня, яка включає двонаправлену паралельну 16-розрядну магістраль даних, однонаправлену паралельну 16-розрядну магістраль адресу і аналогову магістраль управління. Робота ЦЕОМ та каналів і блоків РЛПК узгоджується в часі за допомогою каналу синхронізації БРЛПК, який виробляє всі необхідні інтервали часу, в тому числі і синхроімпульси для запуску машинних тактів (тактові імпульси машинні ТІ-М). Робота магістралі управління синхронізується сигналами ТІ-М. Організація зовнішнього управління роботою БРЛПК упродовж тактів РЕПр та КРЕПр можлива тільки через зазначені магістралі відповідно до встановлених стандартів їх роботи.

ЦЕОМ жорстко запрограмована на забезпечення існуючих режимів роботи БРЛПК. Для включення до її задач управління роботою впродовж тактів РЕПр та КРЕПр необхідно заново розробляти все математичне забезпечення, тому прийнятним є тільки підключення до існуючої цифрової магістралі спеціального процесора для управління тактами РЕПр та КРЕПр з одночасним блокуванням на цей час ЦЕОМ.

Результати аналізу можливостей функціонального використання бортового радіолокаційного прицільного комплексу в інтересах ведення РЕПр бортових радіолокаційних систем противника та КРЕПр його станціям активних перешкод індивідуального захисту показують, що дані можливості існують та вони можуть бути практично реалізовані, однак потребно буде внесення деяких конструктивних змін та доповнень як до обладнання БРЛПК так і до програмного забезпечення. Подальшим напрямком досліджень за даним питанням є вивчення апаратурних можливостей БРЛПК щодо практичної реалізації питань РЕПр та КРЕПр, а також розроблення практичних алгоритмів функціонування БРЛПК в таких умовах.

Список літератури

- Vant Brunt L. B. Applied EGM, V 1,2, 1982. E.W. Engineering, USA.

- Семененко, О.М. Основні принципи контррадіоелектронної протидії сучасним бортовим станціям активних перешкод індивідуального захисту літака [Текст] / О.М. Семененко, І.В. Чекед, С.А. Чупахін // ЗНП ЦНДІ ЗС України. –  2011. – №2(56). – С. 178–188.

- Василевич Л.Ф., Семененко О.М. Контррадіоелектронне подавлення, як складова частина РЕБ. [Текст] / О.М. Семененко// Збірник наукових праць №5. – К.: НЦ ВПС України,  2002 . – С. 48-50.

- Семененко, О.М. Щодо інтегрування бортового радіоелектронного обладнання літаків-винищувачів Збройних Сил України в єдиний комплекс [Текст] / Ю.Б. Добровольський // // Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України №1(55). – К.: ЦНДІ ЗС України, 2002 . – С. 48-50.

- Семененко, О.М. Щодо перспективного напрямку розвитку індивідуальних засобів радіоелектронної боротьби для літаків-винищувачів Збройних Сил України [Текст] / О.М. Семененко, І.В. Чекед, С.А. Чупахін // ЗНП ЦНДІ ЗС України. –  2011. – №2(56). – С. 178–188.

- Семененко, О.М.  Щодо визначення послідовності комплексного застосування способів контррадіоелектронної протидії станціям активних завад противника та оцінка ефективності її ведення [Текст] / О.М. Семененко // ЗНП ЦНДІ ЗС України. –  2006. – №2(36). – С. 109–116.

- Василевич, Л.Ф. Спосіб контррадіоелектронного подавлення станції активних завад, яка працює в режимі випромінювання поляризаційної завади [Текст]  / О.М. Семененко // Труди Академії. – 2004. – № 50. – С. 163–167.

- Семененко, О.М. Спосіб контррадіоелектронної протидії літаковій станції активних перешкод противника шляхом порушення її функціонування [Текст] / О.М. Семененко,  І.В. Чекед, Ю.Б. Добровольський, І.Ю. Коваленко  // ЗНП ЦНДІ ЗС України. –  2011. – №4(58). – С. 224–236.

- Радиолокационный прицельный комплекс РЛПК-29 самолёта МиГ-29. [Текст] Изд. РВВАИУ им. Я. Алксниса, 1990