Лабораторна робота №5

побудова моделі поступових відмов

Мета роботи: Придбати практичні навички побудови моделей надійності,

які застосовуються при зношенні елементів виробів АТ.

# Методичні вказівки

При відмовах внаслідок зношення й старіння елементів виробів широко використовується нормальне розподілення, яке має вигляд:

Розподілення має два параметри:

m – математичне очікування випадкової величини;

( - середнє квадратичне відхилення.

Для оцінки Р(t), f(t) використовують табульовану функцію, при цьому визначають величину х = (t – m) / ( й з таблиць значення Ф0, f0. Характеристики надійності визначають за формулами:

# Порядок виконання роботи

1. Згрупувати дані з наробіток виробів до відмов, які спостерігалися, по інтервалам.

2. Визначити m, ( за формулами:

3. Визначити Р(t), f(t),  fе(t), ((t), і побудувати графіки емпіричних й теоретичних кривих.

.

4. Результати розрахунків подати у таблиці й зробити висновки.

Розрахункова таблиця

| Величини, що визнача-ються | Інтервал групування |
| --- | --- |
|  | 0 2000 | 2000 4000 | 4000 6000 | 6000 8000 | 8000 10000 | 10000 12000 | 12000 14000 | 14000 16000 | 16000 18000 | 18000 20000 | Сума |
| tcpi*103 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |  |
| (ni | 2 | 3 | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 5 | 3 | 2 | 100 |
| tcpi*(ni*103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t2cpi*106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t2cpi*(ni*106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцінити m та ( за формулами |
| Ф(х) з табл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f0(x) з табл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fT(t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PT(t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (T(t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N(t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |