Лабораторна робота №7

# Аналіз надійності складних систем АТ

Мета роботи: Надбати практичні навички з розрахунку надійності

складних систем АТ

# Методичні вказівки

Під час розрахунку і дослідження характеристик надійності складних систем вихідними даними є показники надійності елементів системи та її структури схема.

До складання структурної схеми роблять аналіз функціонування системи та елементів. При цьому, якщо відмова елемента призводить до відмови усієї системи, то вважають його послідовно-з'єднаним в логічній схемі, а елемент, відмова якого не веде до відмови системи, включають до паралельного з'єднання у схемі.

На основі структурно-логічної схеми будують математичну модель надійності об'єкту експлуатації.

При побудові моделі надійності системи використовують формули паралельного чи послідовного з'єднання елементів:

# Порядок виконання роботи

- Скласти структуру схеми на основі функціональної схеми системи.

- Побудувати математичну модель системи.

- За даними показниками надійності визначити Р(t) елементів при наробітках 1000, 3000, 5000 год., та визначити Рс(t) системи.

- Розрахунки привести в таблицях й зробити висновки, побудувати графік зміни Рс(t) від наробітку.

- Визначити "слабкий" елемент системи і провести розрахунок системи при резервуванні цього елементу.

## Структурна схема досліджуваної системи

## Розрахункова таблиця

| № елементу | ( х 10-5 год.-1 | ( х t1 | ( х t2 | ( х t3 | Р1(t) | Р2(t) | Р3(t) | Рдубл(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

1

2

8

6

9

5

4

3

10

11

12

7