УДК 539.3

Динамическая неустойчивость трубы с внутренними

подвижными жидкостными пробками.

В.И.Гуляев, Е.Ю.Толбатов, Ф.Я.Абдуллаев

Украинский транспортный университет, Киев, Украина

Одним из основных элементов современных тепловых и атомных энергетических установок является трубопровод теплообменного аппарата, содержащий неоднородные подвижные массы вскипающей жидкости, пара и их смеси. На участках трубопровода, обладающих начальной погибью или принявших криволинейную форму в результате его динамического изгибания, движением жидкостного потока порождаются играющие роль активных сил центробежные силы инерции, которые действуют в соприкасающихся плоскостях и по величине прямо пропорциональны кривизне трубы, массе движущегося элемента жидкости и квадрату его скорости [1].

При вскипании жидкости в трубопроводе её однородность в продольном направлении нарушается. Если процесс теплообмена и вскипания жидкости является не очень интенсивным, внутренний неоднородный поток парожидкостной смеси можно считать стационарным, вызывающим статическое неоднородное напряженное состояние трубопровода [2].Однако при увеличении интенсивности теплообмена, термодинамический процесс становится существенно нестационарным, поскольку в месте вскипания жидкости от ее основного потока начинают отделяться жидкостные пробки, которые двигаясь вдоль трубы, порождают распределенные на участках расположения пробок силы инерции.

В зависимости от соотношений между длинами жидкостных пробок и заполненных паром полостей функционирование таких механических систем может сопровождаться сложными динамическими эффектами, обусловленными возможностью участия тел системы в нескольких видах движения одновременно, сложным взаимодействием этих движений и наличием гироскопической связи между ними, возможностью статической (дивергентной) потери устойчивости стационарного движения, возникновением неустойчивых колебательных движений (типа флаттер) и параметрическими резонансами [1, 3].

В данной работе исследуется влияние размера жидкостных пробок и скорости их движения на характер потери устойчивости прямолинейной трубы.

Постановка задачи.Рассмотрим задачу о поперечных колебаниях упругой прямолинейной трубы, внутри которой движется неоднородная жидкость. Будем считать, что ее неоднородность может быть вызвана, например, изменением ее агрегатного состояния, связанным с ее нагреванием, вскипанием и превращением в пароводяную смесь. Если характерные размеры сгустков жидкости и разделяющих их заполненных паром полостей превышают характерные размеры трубопровода, например, диаметр его канала (рис.1), приходится учитывать разрывы непрерывностей параметров плотности и скорости внутреннего потока. В этом случае при колебаниях трубопровода частицы жидкости движутся с ускорениями, как вдоль так и поперек осевой линии трубы, создавая тем самым дополнительные нагрузки на трубу.

Изучая динамическое взаимодействие упругой трубы и внутреннего потока, Б. Бенджамин [4] показал, что возникающие при движении жидкости силы вязкого трения оказываются сравнительно малыми, и поскольку они направлены вдоль осевой линии трубы, при исследовании ее поперечных колебаний их можно не учитывать. Поэтому жидкость считаем идеальной и при изучении ее влияния на динамику трубы будем принимать во внимание только ее инерционные свойства. В связи с этим ставя задачу о колебаниях трубы с внутренним неоднородным потоком, будем рассматривать движение жидкого элемента вдоль колеблющегося и динамически искривляющегося трубопровода, подсчитаем его ускорение в направлении, перпендикулярном осевой линии трубы и определим действующую на жидкий элемент и передающуюся на стенку трубы силу инерции.

Пусть жидкий элемент массы  перемещается вдоль колеблющейся трубы с заданной скоростью  (рис 1).Рассматривая его движении в поперечном направлении выпишем уравнение

(1)

Здесь - перемещение жидкого элемента вместе с трубой в направлении оси , - сила с которой труба действует на элемент. В этом уравнении необходимо перейти от функции , определяющую координату у элемента жидкости к функции прогиба трубы  в точке , в которой находится элемент. Для этого учтем, что элемент жидкости в каждый момент времени занимает новое положение в трубе, поэтому его скорость в вертикальном направлении определяется не только скоростью точки трубы, в которой находится элемент, но и тем, что этот элемент перемещается в соседнюю точку в трубе с другой координатой

(2)

Еще раз дифференцируя обе части выражения (2) по  найдем вертикальную составляющую абсолютного ускорения жидкостного элемента

(3)

Эту формулу можно сопоставить с формулой теоремы Кориолиса [5] для абсолютного ускорения материальной точки, где  представляет собой переносное ускорение, - ускорение Кориолиса, - осестремительное ускорение,  -угловая скорость поворота элемента трубы, - относительная скорость.

При построении уравнения поперечных колебаний трубчатого стержня с внутренним потоком неоднородной жидкости будем моделировать его балкой Эйлера-Бернулли и пренебрежем силами внутреннего трения и трением балки при взаимодействиии с окружающей средой. Тогда уравнение плоских поперечных колебаний трубы можно представить в виде

(4)

Здесь - изгибная жесткость трубы; - погонная плотность трубы; - погонная плотность внутреннего потока; , - ускорения вдоль оси  элементов трубы и жидкости соответственно.

Используя формулы  ,  с учетом (3) и (4) выпишем уравнение колебаний трубы на участке содержащем жидкость

(5)

На участке, содержащем газовую полость   и уравнение (5) принимает форму

(6)

Отличительная особенность поставленной задачи, описываемой уравнениями (5),(6) заключается в том, что при движении жидкостных пробок для одних и тех же точек трубы попеременно используются либо уравнение (5), либо уравнение (6).Поэтому выбранная механическая система относится к системам с переменными параметрами, в связи с чем при варьировании скорости  в результате динамической потери устойчивости в ней могут возбуждаться свойственные таким системам параметрические резонансные колебания. Для рассматриваемого случая задача исследования параметрических колебаний усложняется наличием в уравнении (5) слагаемого , описывающего силу инерции, относящуюся к гироскопическому типу. Как известно, мощность гироскопических сил равна нулю, однако они существенно усложняют форму движения трубы за счет того, что ее элементы начинают колебаться с разными фазами.

Вторая особенность поставленной задачи заключается в том, что из-за изменения инерционных свойств трубы при перемещении в ней жидкостных пробок для нее отсутствует понятие спектра частот и форм свободных колебаний и утрачиваются собственные частоты, в окрестности которых могли бы быть реализованы резонансы. Поэтому прогнозировать динамическую потерю устойчивости таких систем наиболее трудно. И наконец, трудности исследования рассматриваемой динамической системы еще более усиливается за счет дискретного характера движения пробок, приводящего к тому, что коэффициенты объединенной системы уравнений (5),(6) фактически становятся разрывными.

Отмеченные особенности затрудняют применение аналитических методов исследования динамической неустойчивости труб с внутренними потоками, базирующихся на подходах Ляпунова и Флоке [6]. Поэтому в данной работе применяется метод непосредственного численного моделирования движения системы при выбранных начальных возмущениях и заданной скорости  движения потока.

Методика исследования. Для анализа возможности самовозбуждения колебаний трубопровода с внутренним потоком неоднородной жидкости придадим системе некоторое малое начальное возмущение в виде заданного начального прогиба и выполним численное моделирование ее динамического поведения при различных длинах пробок и значениях скорости .Если колебания возмущенного трубопровода затухают, то его исходное состояние считается устойчивым, при росте амплитуды колебаний или дивергентном увеличении прогиба система считается динамически неустойчивой. Скорость жидкости , при которой в системе устанавливаются периодические движения, считается критической.

При задании граничных условий считаем, что трубопровод представляет собой неразрезную многопролетную балку с равными длинами пролетов и с шарнирными опорами. Будем исследовать колебания системы по наименее энергоемким формам, обладающим косой симметрией относительно опорных сечений. Тогда можно принять,  что колебания смежных участков трубы происходят с противоположными фазами и при их исследовании условно выделять один пролет трубы, накладывая в точках ее опирания граничные условия равенства нулю прогибов и изгибающих моментов. В результате имеем

,                      (7)

Для численного интегрирования уравнений при заданных граничных условиях (7)и начальных возмущениях воспользуемся отличающейся высокой точностью аппроксимации неявной разностной схемой Хуболта. В этом случае для момента времени  в уравнениях (5), (6) производные по времени заменяются конечными разностями в форме

(8)

Здесь приняты обозначения , , ,

С учетом приведенных соотношений перепишем уравнение (5) в виде

(9)

Считая состояния , ,  системы в моменты времени , ,  известными, можно с помощью уравнения (8) при соответствующих граничных условиях найти состояние системы в момент времени  и затем переходить к определению состояний системы в моменты времени , , и т.д. Решение этих задач осуществляется методом начальных параметров. Для этого уравнение четвертого порядка (9) приводится к системе четырех уравнений первого порядка

(10)

Запишем эту систему в общем виде

,                                  (11)

где - вектор размерности 4 неизвестных системы (10); - матрица коэффициентов при неизвестных; - заданный вектор правых частей, определяемый известными функциями решения на предыдущих шагах по времени.

Интегрирование системы (11) при соответствующих граничных уравнениях (7) производится методом Рунге-Кутта четвертого порядка. Отметим, что поскольку в знаменателях некоторых элементов матрицы  содержатся малые величины , их коэффициенты быстро растут с уменьшением .В связи с этим система (11) становится жесткой и среди ее частных решений появляются быстро возрастающие функции. Поэтому для преодоления трудностей, связанных с их построением, при численном интегрировании дополнительно применяется метод ортогонализации [7],позволяющий комбинировать решение краевой задачи для системы (11) на отрезке  из соответствующих частных решений задач Коши, полученных при специально подбираемых начальных условиях на меньших отрезках   одинаковой длины ,где число точек ортогонализации.

Результаты исследований. На базе разработанной методики созданы расчетные алгоритмы и программы, с помощью которых выполнено численное моделирование колебаний труб при различных значениях их геометрических параметров, длинах жидкостных пробок и разделяющих их полостей. Результаты исследований сведены в таблицу. В ней использованы обозначения:наружный диаметр трубы, толщина ее стенки, -тая критическая скорость движения жидкостных пробок. Для всех труб было принято ; ; ; ; ; скорость движения пробки в трубе считалась неизменной, поэтому .

Результаты расчетов показывают, что в зависимости от соотношений между длинами пробок  и разделяющих их полостей  динамическая потеря устойчивости может быть реализована как в виде дивергенции, так и флаттера. Причем установлена закономерность, что потеря устойчивости типа флаттер происходит в случаях, когда  на много больше или равно . Можно утверждать, что с уменьшением поток становится более однородным и происходит дивергентная потеря устойчивости трубы при критической скорости  которая приблизительно равна критической скорости дивергентной потери устойчивости для трубы с усредненным однородным потоком, который подсчитывается по формуле [1]

В таблице эта скорость приведена в скобках.

Результаты расчетов свидетельствуют, что флаттерная потеря устойчивости  реализуется, как правило, при некоторых  дискретных

критических значениях скорости . В то же время для случаев 3, 5, 8, 17 флаттерная потеря устойчивости происходит в диапазонах указанных в таблице скоростей пробок. Отметим так же, что в случае 6 было найдено три значения критической скорости   , ,  с потерей устойчивости типа флаттер. При  происходит дивергентная потеря устойчивости.

Формы колебаний центрального сечения трубы  для этого случая при различных значениях  приведены на рис.2. Можно заметить, что в предкритическом состоянии  реализуются колебания с биениями. В близкой окрестности критических состояний происходят колебания трубы с возрастающей амплитудой, однако формы этих колебаний различны.

1.Феодосьев В.И. Избранные задачи и вопросы по сопротивлению материалов.- М.:Наука, 1967.-367 с.

2.В.И.Гуляев, В.В. Гайдайчук, В.Л. Кошкин. Упругое деформирование, устойчивость и колебания гибких криволинейных стержней.- Киев. Наукова думка, 1992.-343 с.

3.Пановко Я.Г., Губанова И.И. Устойчивость и колебания упругих систем. -М.:Наука, 1987.-352 с.

4.B.Benjamin T.1961 a Proceedings of the Royal Society (London) A, 261, 457-486. Dinamics of a system of articulated pipes conveying fluid.1 Theory

5.Лурье А.И. Аналитическая механика. М.: Физматгиз, 1961.-  824 с.

6.Демидович Б.П. Лекции по математической теории устойчивости. -М.:Наука, 1967.-472 с.

7.Бидерман В.Л. Механика тонкостенных конструкций. М.: Машиностроение, 1997.- 488 с.